## Slide 1: Исследование температурной зависимости поверхностного натяжения растворов синтетических моющих средств
Карпук Андрей Валентинович
Ученик 10 «Б» класса, МОУ СОШ №2
Ст. Каневская

## Slide 2: Синтетические моющие средства (СМС) – натуральные и синтетические вещества с очищающим действием, применяемые в быту, промышленности и сфере обслуживания.

## Slide 3: Сырье для производства СМС
Продукты переработки
Нефти
Газа
Каменного угля

## Slide 4: Цель:
изучение зависимости коэффициента поверхностного натяжения растворах синтетических моющих средств от температуры.

## Slide 5: Задачи:
проанализировать измерение физических свойств синтетических моющих средств в зависимости от температуры;
отследить диагностические исследования, полученные практическим путем;
сделать вывод о проделанной работе.

## Slide 8
Верхняя часть пластиковой бутылки.
Трубка с регулируемыми зажимами.
Тонкие трубки.
Нагреватель.
Емкость для сбора капель.
1
4
2
3
5

## Slide 9
Дени «Сода эффект»
Ариель
Сорти
Миф «Морозная свежесть» (ручной)
Миф «Морозная свежесть» (автомат)
Бинго (автомат)
Хозяйственное мыло

## Slide 10: При проведении экспериментов, изменялись:
температура (по шкале, рекомендуемой для стирки: 30, 60, 90°C)
концентрация (0,25;0,5 и 1 грамм стирального порошка на 120 грамм воды)

## Slide 11: Алгоритм измерения поверхностного натяжения методом отрыва капель:
Приготовить оборудование.
Измерить внутренний диаметр трубки, массу емкости для сбора капель с точностью до 0,01г.
Настроить с помощью зажимов скорость падения капель раствора (30-40 капель в минуту.)
Поставить пустой стакан.
Отсчитать 200 капель.
Взвесить стакан и вычислить массу вылившейся воды.

## Slide 12
Посчитать поверхностное натяжение по формуле: σ=Mg/NπD,
где M – масса вылившейся воды;
g – модуль ускорения свободного падения;
N – число капель раствора;
D – внутренний диаметр стеклянной трубки-наконечника.
N=200; D=4,85·10-³м; g=9,81м/с²;
Все расчеты выполнены в системе СИ.

## Slide 15: Вывод:
результаты исследований показывают, что увеличение концентрации и температуры незначительно уменьшают поверхностное натяжение.

## Slide 16: Рекомендации:
более экономное использование электроэнергии на нагревание растворов (в большинстве случаев исключить кипячение);
уменьшение количества порошка для получения растворов СМС.