## Slide 1: Пороки древесины

## Slide 2: Пороки формы ствола
кривизна
закомелистость
нарост
сбежистость

## Slide 3: Кривизна (сложная)
Кривизна - искривление продольной оси лесоматериала или пиломатериала.

## Slide 4: Закомелистость
Закомелистость – резкое увеличение комлевой части ствола. Может быть овальная или ребристая.

## Slide 5: Нарост, наплыв, кап
Нарост – местное резкое увеличение ствола различных размеров и формы.

## Slide 7: Сбежистость
Сбежистость – постепенное уменьшение диаметра лесоматериалов или ширины необрезных пиломатериалов.

## Slide 8: Вопросы:
Как влияют пороки формы ствола на качество древесины?
Декоративные особенности древесины с пороками, ее использование?

## Slide 9: Влияние пороков на качество древесины
Кривизна – затрудняет использование лесоматериалов в качестве бревен увеличивает количество отходов при раскрое на пиломатериалы
Закомелистость – увеличивает количество отходов, приводит к появлению наклона волокон
Сбежистость – больше отходов при лущении шпона и при раскрое на пиломатериалы
Нарост – осложняет переработку бревен на пиломатериалы
перепутанность волокон, наличие глазков и завитков придают своеобразную, очень красивую, неповторимую текстуру, поэтому ценится шпон из наростов для изготовления художественных изделий.

## Slide 10: Мозаичные панно

## Slide 11: Художественные изделия

## Slide 12: ТЕСТ
ЗАДАНИЕ:
Установите
соответствие между
колонками поставив в ответе нужную цифру
Форма ответа:
А) …
Б) …
В) …
Г) …
Вид порока | Характеристика порока
А) нарост Б) закомелистость В) сбежистость Г) кривизна | Постепенное уменьшение диаметра лесоматериала Местное резкое увеличение ствола Искривление продольной оси лесоматериала Резкое увеличение комлевой части ствола

## Slide 13: ОТВЕТ
А) - 2
Б) - 4
В) - 1
Г) - 3