## Slide 2
Спи́чка — палочка (черенок, соломка) из горючего материала, снабжённая на конце зажигательной головкой, служащая для получения открытого огня.

## Slide 3
Химик Вагеманн из Тюбингена использовал в 1806 году изобретение Шанселя, но добавил к серной кислотекусочки асбеста для замедления процесса горения. Созданная им в Берлине фабрика была первым крупным производством по изготовлению зажигательных устройств. В 1813 году в Вене была зарегистрирована первая в Австро-Венгрии спичечная мануфактура Mahliardа и Wikа по производству так называемых химических спичек..
Подобными химическими спичками пользовался Чарлз Дарвин, раскусывая с риском обжечься ампулу с кислотой
Notes: Первые спички появились в конце XVIII века. Это были химические спички, зажигавшиеся при соприкосновении головки из смеси сахара и перхлората калия с серной кислотой. В 1813 году в Вене была зарегистрирована первая в Австро-Венгрии спичечная мануфактура Mahliard’а и Wik’а по производству химических спичек. Ко времени начала производства серных спичек (1826 год) английским химиком и аптекарем Джоном Уокером (англ. John Walker) химические спички были уже достаточно широко распространены в Европе (вариантом такой спички пользовался Чарльз Дарвин, раскусывая стекло колбочки с кислотой и рискуя обжечься
<number>

## Slide 4
В 1832 году в Вене были изобретены «сухие спички». Химик Леонард Тревани покрыл головку деревянной соломки смесью бертолетовой соли с серой и клеем, зажигались эти спички трением о шероховатую поверхность; однако иногда головка воспламенялась со взрывом.
Изобретателем первых фосфорных спичек стал юный француз Шарль Сориа. В 1831 году девятнадцатилетний экспериментатор к смеси бертолетовой соли с серой для ослабления ее взрывчатых свойств добавил белый фосфор.
Коробок российских дореволюционных спичек фабрики «Балканская звезда»

## Slide 5
В 1855 году шведский химик Йохан Лундстрем нанёс красный фосфор на поверхность наждачной бумаги и заменил им же белый фосфор в составе головки спички. Такие спички уже не приносили вреда здоровью, легко зажигались о заранее приготовленную поверхность и практически не самовоспламенялись. Йохан Лундстрем патентует первую «шведскую спичку», дошедшую практически до наших дней. В 1855 году спички Лундстрема были удостоены медали на Всемирной выставке в Париже. Позднее фосфор был полностью выведен из состава головок спичек и оставался только в составе намазки (тёрки).

## Slide 6
По материалу спичечной палочки спички можно подразделить на деревянные (изготовленные из мягких пород дерева — осины, липы, тополя, американской белой сосны и т. п.), картонные и восковые (парафиновые — изготовленные из хлопчатобумажного жгута, пропитанного парафином).
По методу зажигания — на тёрочные (зажигающиеся при трении о специальную поверхность — тёрку) и бестёрочные (зажигающиеся при трении об любую поверхность).
В России наиболее распространёнными являются осиновые тёрочные спички, составляющие более 99 % выпускаемых спичек.
Тёрочные спички различного типа являются основным массовым видом спичек во всём мире.
Бестёрочные (сесквисульфидные) спички выпускаются в основном, в Англии и США в ограниченном количестве.

## Slide 7
Штормовые (охотничьи) — горящие на ветру, в сырости и под дождём.
Термические — развивающие при горении более высокую температуру и дающие при сгорании головки большее количество тепла.
Сигнальные — дающие при горении цветное пламя.
Фотографические — дающие мгновенную яркую вспышку, используемую при фотографировании.
Каминные — очень длинные спички, чтобы зажигать камины.
Газовые — чуть более короткие, чем каминные, чтобы зажигать газовые горелки.
Декоративные (подарочные, коллекционные) — ограниченные выпуски коробков с различными рисунками (подобно почтовым маркам), сами спички часто имели цветную головку (розовую, зелёную). Выпускались также отдельно наборы этикеток размером с коробок.
Хозяйственные — имели, как теперь говорят, «экономичную упаковку».

## Slide 8
Спички изготавливаются в соответствии с ГОСТ 1820—2001 «Спички. Технические условия».
Спичечная соломка во избежание её тления пропитывается 1,5%-ным раствором Н3РО4, а затем парафинируется (окунанием в расплавленный парафин).
Технология производства спичек
(до реконструкции 1911 г.)

## Slide 9
бертолетова соль | KClO3 | 46,5 %
хромпик | K2Cr2O7 | 1,5 %
сера | S | 4,2 %
свинцовый сурик | Pb3O4 | 15,3 %
белила цинковые | ZnO | 3,8 %
стекло молотое | _ | 17,2 %
клей костяной | _ | 11,5 %
красный фосфор | P | 30,8 %
трёхсернистая сурьма | Sb2S3 | 41,8 %
железный сурик или мумия | Fe2O3 | 12,8 %
мел | CaCO3 | 2,6 %
белила цинковые | ZnO | 1,5 %
стекло молотое | - | 3,8 %
клей костяной | - | 6,7 %
Notes: <number>

## Slide 10
Музеи спичек существуют в Швеции, Швейцарии и Германии. Небольшой музей спичек есть и в России — в Рыбинске.
Спички часто используются как реквизит для фокусов.
Интересный факт: спичка часто применяется как объект для сравнения размера при фотографировании небольших предметов, таких как современные радиодетали. При этом предполагается то, что спичку все видели, и используется то, что её всегда нетрудно найти для выполнения фото.
2 марта - Международный день спички

## Slide 12
http://phillumeny.onego.ru/collect/articles/phil36/1_r.html
http://russian.alibaba.com/categorylist/match-making-machinery-153001-1.html
http://whoyougle.ru/texts/matches-history/
http://www.tourblogger.ru/blog/za-spichkami.html
www.domspichki.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/Спичка
http://spichki.abca.ru/pro_spichki/
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=dacbc8a8-efaa-47f8-8b94-fdd9bcf1e1d4
http://lifecity.com.ua/?l=knowledge&mod=view&id=2903
http://www.tonnel.ru/?l=kniga&1237
http://www.afizika.ru/zanimatelniestati/176-otomkakizobrelispichki

## Slide 13
ГОУ средняя общеобразовательная школа №263 СВОУО Департамента образования г. Москвы
Автор проекта –
Зубков Антон Глебович, 7 класс
Руководители проекта –
Шаверская Ольга Николаевна - учитель химии,
Шаверская Любовь Андреевна – учитель ИКТ
Февраль 2011