## Slide 1: Изучение геологических особенностей своей местности
Автор: Липина Х.Г.- учитель географии Большекибьинской СОШ

## Slide 2: Методика полевых исследований
Выбор места проведения практической работы
Предварительное изучение геологического строения района проведения практической работы
Выбор оборудования
Полевые наблюдения на местности

## Slide 3: Оборудование
Полевой дневник (школьная тетрадь в клетку)
Карандаш средней твердости
Перочинный нож
Горный компас
Лупа (двухкратного или другого небольшого увеличения)
Флакон 10-процентной соляной кислоты с пипеткой
Молоток
Рулетка
Лопатка (саперная или штыковая)
Рюкзак
Полевая сумка
Мешочки или оберточная бумага
Лейкопластырь

## Slide 4: Изучение обнажений горных пород

## Slide 5: Этапы работы на обнажении
Запись исходных данных
Привязка обнажения
Изучение обнажения
Описание обнажения

## Slide 6: Запись исходных данных
Пример записи исходных данных
1 июля 2010г
Маршрут №1
Начат на окраине с. Б.Кибья
северо-западнее школы
Обнажение 1

## Slide 7: Привязка обнажения
Пример записи в полевом дневнике:
Обнажение № 1расположено
на восточном берегу р.Сарсак
в 220 м от Троицкой церкви
по азимуту ЮЗ200

## Slide 8: Изучение обнажения горных пород
Указывается тип обнажения (скала, береговой обрыв, выемка у дороги и т.д.)
Положение его в рельефе ( склон долины, обрывистый берег реки, уступ речной террасы и т.д.)
Протяженность и высота обнажения
Общий характер залегания пород (горизонтальное, наклонные, породы смяты в складки, разорваны на блоки и т.д.)

## Slide 9: Описание обнажения
Указывается порядок описания пород, сверху вниз или с низу вверх
Сведения о слоях (количестве слоев и слагающих породах; мощность слоев)
Характеристика пород
Зарисовка (фотографирование) обнажения
Оформление образцов

## Slide 10: Описание и зарисовка слоев
Название пород по преобладанию в ней того или иного материала
Внешний вид (грубозернистый, разнозернистый, несортированный и т.д.)
Мощность слоя
Цвет породы
Крепость породы (слабые ломаются рукой, средней крепости- не ломаются рукой, но разбиваются молотком, очень крепкие с трудом разбиваются молотком)
Структура пород (плотная, зернистая, землистая..)
Текстура пород ( у осадочных- слоистая)
Включения

## Slide 11: Отбор образцов
Отбирают типичные образцы
Образцы должны иметь свежие, не затронутые выветриванием сколы
Отбор образцов ведут послойно, места отбора фиксируют в полевых дневниках с привязкой их к слою их нумеруют и снабжают этикеткой

## Slide 12: Этикетка образца
Название организации
Район работ
Обнажение №..., слой…
Образец №…
Наименование породы
Дата …Подпись…