## Slide 1
БАТИК
Подготовила: Зеличенко Л.Е.
Учитель ИЗО ГБОУ СОШ № 879, ЮАО, г. Москвы

## Slide 2
Ткань, опьяненная собой,
Изнеженная лаской света,
Она испытывает лето,
Как бы не тронута зимой.
О. Мандельштам
Зеличенко Л.Е. ГБОУ СОШ № 879, ЮАО, г.Москва

## Slide 3
Батик - batik - индонезийское слово.
    Часть слова - tik - на всех индонезийских языках означает «точка» или «капля»;
    - ba - хлопчатобумажная ткань.
    Ambatik - рисовать, покрывать каплями, штриховать.
В расхожем употреблении батиком называют расписанную от руки ткань.
Батик - технология окрашивания и украшения ткани.
Зеличенко Л.Е. ГБОУ СОШ № 879, ЮАО, г.Москва

## Slide 4: Откуда к нам пришел батик?
Китайцы в 2500 году до нашей эры упоминали о том, что применялись красители для ткани.
На территории Египта были обнаружены древние образцы расписанных тканей. Ученые датируют эти находки V веком нашей эры.
Но принято считать, что зародился батик в Индонезии, на острове Ява, оттуда перенесен в другие страны Азии, а в новейшее время и в Европу.
В России батик появился примерно в 20-е годы XXв. вместе с всеобщим увлечением стилем «модерн», развивался, в основном, в больших городах: Москве, Ленинграде, Иваново.
Зеличенко Л.Е. ГБОУ СОШ № 879, ЮАО, г.Москва

## Slide 5
Батик — ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов.
На ткань — шёлк, хлопок, шерсть, синтетику — наносится соответствующая ткани краска.
Для получения чётких границ на стыке красок используется специальный закрепитель, называемый резерв.
Существует несколько видов батика —
        горячий,
        холодный,
        узелковый,
        свободная роспись.
Они отличаются способом резервирования ткани.
Зеличенко Л.Е. ГБОУ СОШ № 879, ЮАО, г.Москва

## Slide 6: Горячий батик.
В качестве резерва в горячем батике используется воск.
Воск наносится с помощью специального инструмента, называемого чантингом. Места, покрытые воском, не поглощают краску, и ограничивают её распространение.
Горячий батик называется так потому, что воск используется в «горячем» расплавленном виде. Затем ткань окрашивается, способом погружения в котлы с красителем.
Этот способ используется в основном для росписи по хлопчатобумажной ткани. По завершении работы воск с поверхности ткани удаляется.
Эффект росписи достигается благодаря послойному нанесению краски.
чантинг
Зеличенко Л.Е. ГБОУ СОШ № 879, ЮАО, г.Москва

## Slide 7: Три способа нанесения воска.
Воск наносят кистью на всю плоскость мотива, а фон окрашивают. Получается негативный рисунок - белый на цветном фоне.
Воск наносят на фон и внутренние линии мотива, а сам рисунок окрашивают.
  Воск наносите крупными пятнами неопределенной формы. Не стоит обводить сначала кистью все контуры мотива, так как при крашении эти полосы проявятся.
Самый сложный способ - воск наносят только на контуры рисунка. Для этого пользуются чантингом.
  Работа с ним очень сложна, необходимо много тренироваться, чтобы контуры получались ровными.
Если нанести недостаточно горячий состав, он не проникнет в ткань, и зарезервированные места окрасятся.
Зеличенко Л.Е. ГБОУ СОШ № 879, ЮАО, г.Москва

## Slide 8: Многоцветный горячий батик.
Многократное окрашивание возможно как при поверхностном окрашивании, так и при погружении батика в краску.
При поверхностном окрашивании после первого окрашивания на высохшую ткань наносят новый рисунок воском. Затем следует второй слой краски. В качестве узора вы получите и белые участки, и участки, сохранившие цвет первой росписи, окруженные более темным цветом. Продолжать этот процесс можно столько раз, на сколько у вас хватит воображения.
Важно! Краски наносимые на места, не покрытые воском, смешиваются. Соответственно, начинать надо с более светлых тонов и переходить к более темным.
Зеличенко Л.Е. ГБОУ СОШ № 879, ЮАО, г.Москва

## Slide 9: Техника сибори.
Эта техника имеет японские корни.
Результат достигается путём перевязывания ткани веревочками и резинками и дальнейшего окрашивания.
Зеличенко Л.Е. ГБОУ СОШ № 879, ЮАО, г.Москва

## Slide 10: Техника («бандан»)
Техника узелкового батика («бандан»). Один из его видов — техника «планги» — был распространён в Индии.
Неокрашенное полотно покрывали по схеме узора очень маленькими узелками, крепко перевязывая нитью. Затем ткань окрашивали, нити удаляли, в результате образовывался узор из белых «горохов». При необходимости можно окрасить ткань несколько раз, удаляя старые узелки и добавляя новые. С высушенной ткани убирали перевязочные нити, но не гладили готовое изделие, благодаря чему долгое время сохранялся эффект «жатости».
В наше время под узелковой росписью подразумевают более простые варианты. Например, узор в виде круга («солнышко») или нескольких кругов.
При окрашивании сухой ткани можно получить резкую границу красителя и неокрашенного полотна, если же ткань влажная (смоченная и хорошо отжатая) — более плавные границы переходов цвета.
Зеличенко Л.Е. ГБОУ СОШ № 879, ЮАО, г.Москва

## Slide 11: Холодный батик.
В технике холодного батика используют анилиновые красители.
Роль контура выполняет резервирующий состав. Существуют цветные и бесцветные резервы.
Холодный резерв наносится специальными инструментами — стеклянными трубочками с резервуаром, или используются резервы в тюбиках, которые оснащены удлинённым носиком.
Зеличенко Л.Е. ГБОУ СОШ № 879, ЮАО, г.Москва

## Slide 12: Свободная роспись.
Техника свободной росписи получила большое распространение, так как она выявляет своеобразие почерка каждого художника и индивидуальную неповторимость произведений, свойственную ручному труду.
Свободная роспись по тканям из натурального шёлка производится в основном анилиновыми красителями (иногда с различными загустителями), а также масляными красками с растворителями.
Особенно интересные результаты получаются от сочетания свободной росписи с контурной наводкой и отделкой резервирующим составом.
Тишина. Елена Решетова
Ирина Шурыгина
Зеличенко Л.Е. ГБОУ СОШ № 879, ЮАО, г.Москва

## Slide 13
Несмотря на все разнообразие техник батика, существует множество эффектов, используя которые можно добавить работе большей выразительности и своеобразия.
    солевой эффект,
    «кракелюр»,
    использование мочевины
    необычный эффект от спирта.
Зеличенко Л.Е. ГБОУ СОШ № 879, ЮАО, г.Москва

## Slide 14: Галерея.
Зеличенко Л.Е. ГБОУ СОШ № 879, ЮАО, г.Москва

## Slide 15
Алекс Распопов, 4 класс
Лисеев Георгий, 4 класс
Зеличенко Л.Е. ГБОУ СОШ № 879, ЮАО, г.Москва

## Slide 16
Вагнер Анна, 4 класс
Зеличенко Л.Е. ГБОУ СОШ № 879, ЮАО, г.Москва

## Slide 17
Ле Ян, 4 класс
Зеличенко Л.Е. ГБОУ СОШ № 879, ЮАО, г.Москва

## Slide 18
Дана Мокан, 4 класс
Зеличенко Л.Е. ГБОУ СОШ № 879, ЮАО, г.Москва

## Slide 19
Бодрова Елена, 11 класс
Конча Маша, 4 класс
Зеличенко Л.Е. ГБОУ СОШ № 879, ЮАО, г.Москва