## Slide 1: Спутниковый интернет
Работу выполнила
ученица 10 класса
МБОУ СОШ № 5
Малахова Анна
Руководитель:
Поддубных Е.Н.

## Slide 2: Введение
Спутниковый Интернет — способ обеспечения доступа к сети Интернет с использованием технологий спутниковой связи (как правило, в стандарте DVB-S или DVB-S2).

## Slide 3: Варианты обеспечения доступа
Существует два способа обмена данными через спутник:
односторонний (one-way), иногда называемый также «асимметричным» — когда для приёма данных используется спутниковый канал, а для передачи — доступные наземные каналы.
двухсторонний (two-way), иногда называемый также «симметричным» — когда и для приёма, и для передачи используются спутниковые каналы.

## Slide 4: Двухсторонний спутниковый интернет
Характеристика:
1) Подразумевает приём данных со спутника и отправку их обратно также через спутник.
2) Позволяет достигать больших скоростей при передаче и отправке.
3) Является достаточно дорогим и требует получения разрешения на радиопередающее оборудование, т к. обеспечивает более надежную связь, не нуждается ни в каких дополнительных ресурсах( кроме электропитания).
Особенности:
достаточно большая задержка на канале связи. Это накладывает некоторую специфику на работу приложений через спутниковый Интернет и особенно печально для заядлых геймеров.
оборудование различных производителей практически несовместимо друг с другом.

## Slide 5: Оборудование для двухстороннего спутникового Интернета
Приёмопередающая антенна - существенно отличается от «приёмных» спутниковых антенн — прежде всего требованиями к точности изготовления, механической прочности и способности выдерживать установку достаточно тяжёлого облучателя и высокочастотного блока, поэтому она заметно тяжелее и дороже.
Высокочастотное оборудование — передающий блок BUC (block-up converter) и приёмный блок LNB (low-noise block) устанавливается на облучателе антенны. В России мощность используемого передатчика (BUC) ограничивается 2-мя Ваттами. Как правило BUC и LNB являются универсальными.
Спутниковый терминал — основное устройство «двустороннего» спутникового доступа. Обеспечивает приём и передачу спутникового сигнала, взаимодействие с центральным узлом оператора спутникового Интернета и передачу трафика в локальную сеть пользователя. К терминалу может быть подключён как один компьютер, так и целая локальная сеть.

## Slide 6: Односторонний спутниковый интернет
Характеристика:
1) Наличие у пользователя какого-то существующего способа подключения к Интернету. Как правило это медленный и/или дорогой канал (GPRS/EDGE, ADSL-подключение там, где услуги доступа в Интернет развиты плохо и ограничены по скорости и т. п.). Через этот канал передаются только запросы в Интернет - поступают на узел оператора (провайдера) одностороннего спутникового доступа - данные передают пользователю через широкополосный спутниковый канал.
2) Более скоростной и более дешёвый трафик, чем медленные и дорогие наземные подключения.

## Slide 7: Оборудование для одностороннего спутникового Интернета
Спутниковая плата (DVB-карта) для приёма сигнала в стандарте DVB-S или DVB-S2 . Может быть с интерфейсом PCI, PCI-E или USB, выбор зависит от того, что вам удобнее подключать к компьютеру. Лучше использовать платы с поддержкой DVB-S2, поскольку все больше операторов переходят на этот стандарт;
Спутниковая антенна («Тарелка»), такая же, как для приёма спутникового ТВ, как правило достаточно антенны диаметром 90 см.
Устанавливаемый на антенне усилитель-конвертер.

## Slide 8: Программное обеспечение
В первом случае DVB-карта используется как стандартное сетевое устройство (но работающие только на приём), а для передачи используется VPN-туннель (многие провайдеры используют PPTP («Windows VPN»), либо OpenVPN на выбор клиента, в некоторых случаях используется IPIP-туннель), есть и другие варианты. При этом в системе отключается контроль заголовков пакетов. Запросный пакет уходит на туннельный интерфейс, а ответ приходит со спутника (если не отключить контроль заголовков, система посчитает пакет ошибочным (в случае Windows — не так)). Данный подход позволяет использовать любые приложения, но имеет большую задержку. Большинство доступных в СНГ спутниковых провайдеров (SpaceGate (Ителсат), Raduga-Internet, SpectrumSat) поддерживают данный метод.
Второй вариант (иногда используется совместно с первым): использование специального клиентского ПО, которое за счёт знания структуры протокола позволяет ускорять получение данных (например, запрашивается веб-страница, сервер у провайдера просматривает её и сразу, не дожидаясь запроса, посылает и картинки с этой страницы, считая, что клиент их все равно запросит; клиентская часть кеширует такие ответы и возвращает их сразу). Такое программное обеспечение со стороны клиента обычно работает как HTTP и Socks-прокси. Примеры: Globax (SpaceGate + другие по запросу), Sprint (Raduga), Slonax (SatGate,ioSat).

## Slide 9: Плюсы спутникового Интернета
стоимость трафика в часы наименьшей загрузки ёмкости
независимость от наземных линий связи (при использовании GPRS или Wi-Fi в качестве запросного канала)
большая конечная скорость (приём)
возможность просмотра спутникового ТВ и «рыбалки со спутника»
возможность свободного выбора провайдера
при работе через некоторых операторов у вас будет не российский IP-адрес (SpaceGate — украинский, SkyDSL — Германский) в результате чего коммерческие сервисы, которые фильтруют ip-адреса исторически неплатежеспособных стран и стран с плохой репутацией (кража кредитных карт, кибермошенничество, взломы и т.п.), в число которых входит Россия, будут работать корректно и без прокси.

## Slide 10: Минусы спутникового Интернета
необходимость покупки специального оборудования
сложность установки и настройки
в общем случае более низкая надёжность по сравнению с наземным подключением (большее количество компонентов, необходимых для бесперебойной работы)
наличие ограничений (прямая видимость спутника) по установке антенны
высокий ping (задержка между отсылкой запроса и приходом ответа).
использование наземного интернета с развитием кабельной инфраструктуры становится значительно выгоднее использования спутникового интернета.

## Slide 11: Вывод
Спутниковый интернет используется в основном в деревнях, поселках, там, где недоступен наземный Интернет. Существует несколько компаний, предоставляющих услуги спутникового Интернета. Вот некоторые из них:
РАДУГА-ИНТЕРНЕТ
Sky-One
ТРИКОЛОР ТВ
НТВ
VSAT