## Slide 1: ADSL ПОДКЛЮЧЕНИЕ

## Slide 2: ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, в которой доступная полоса пропускания канала распределена между исходящим и входящим трафиком асимметрично Асимметричным стандарт ADSL называется потому, что он обеспечивает разную скорость при получении и отправке данных. Именно такая схема и нужна домашним пользователям, поскольку при работе в Сети обычно принимается примерно в десять раз больший объем информации, чем передается.

## Slide 3: Технология ADSL использует метод разделения полосы пропускания медной телефонной линии на несколько частотных полос (также называемых несущими). Это позволяет одновременно передавать несколько сигналов по одной линии. Точно такой же принцип лежит в основе кабельного телевидения, когда каждый пользователь имеет специальный преобразователь, декодирующий сигнал и позволяющий видеть на экране телевизора футбольный матч или увлекательный фильм. При использовании ADSL разные несущие одновременно переносят различные части передаваемых данных. Этот процесс известен как частотное уплотнение линии связи (Frequency Division Multiplexing — FDM) . При FDM один диапазон выделяется для передачи «восходящего» потока данных, а другой диапазон для «нисходящего» потока данных. Диапазон «нисходящего» потока в свою очередь делится на один или несколько высокоскоростных каналов и один или несколько низкоскоростных каналов передачи данных. Диапазон «восходящего» потока также делится на один или несколько низкоскоростных каналов передачи данных.

## Slide 4: Стандартный комплект

## Slide 5: Передача данных по технологии ADSL реализуется через обычную аналоговую телефонную линию при помощи абонентского устройства — модема ADSL и мультиплексора доступа (DSLAM), находящегося на той АТС, к которой подключается телефонная линия пользователя, причём включается DSLAM до оборудования самой АТС. В результате между ними оказывается канал без каких-либо присущих телефонной сети ограничений. DSLAM мультиплексирует множество абонентских линий DSL в одну высокоскоростную магистральную сеть. Также они могут подключаться к сети ATM по каналам PVC (постоянный виртуальный канал) Стоит заметить, что два ADSL-модема не смогут соединиться друг с другом, в отличие от обычных dial-up модемов.

## Slide 7: Теоретическая скорость доступа по технологии ADSL может составлять до 8 Мбит/с, на практике, как правило, она составляет от 64 Кбит/с до 256 Кбит/с, хотя некоторые компании предлагают и доступ на скорости до 1024 Кбит/с.

## Slide 8: Стоимость ADSL модемов составляет 1500-2500 р. (есть и более дорогие модемы, 4000-5000 р.) ОАО Ростелеком. Хабаровский филиал. Название тарифа Абон.плата Скорость Free City 1 599 руб. до 1 Мбит/с Free City 2 899 руб. до 2 Мбит/с Free City 4 1099 руб до 4 Мбит/с Free City 5 1299 руб. до 5 Мбит/с ТТК-Дальний Восток Название тарифа Абон. плата Скорость Скорость ночью Безлимитный – 500 500 руб. до 2 Мбит/с до 4 Мбит/с Безлимитный – 800 800 руб. до 3 Мбит/с до 6 Мбит/с Безлимитный – 1100 1100 руб. до 4 Мбит/с до 8 Мбит/с Безлимитный – 1400 1400 руб. до 5.5 Мбит/с до 11 Мбит/с Безлимитный – 1900 1900 руб. до 7.5 Мбит/с до 15 Мбит/с Безлимитный – 3000 3000 руб. до 15 Мбит/с до 30 Мбит/с

## Slide 9: Несмотря на появление более быстрых способов передачи данных, технология ADSL по-прежнему остается лидером на рынке широкополосной передачи данных.[1] В ряде европейских стран ADSL является стандартом де факто при обеспечении населения достаточно быстрым и недорогим Интернетом.