## Slide 1: Трансформаторы

## Slide 2: Определение
Трансформаторы – электротехнические приборы, преобразующие переменный ток одного напряжения в переменный ток другого напряжения (одной и той же частоты).

## Slide 3: устройство
Трансформатор состоит из замкнутого ферромагнитного сердечника, на котором размещены две или большее число обмоток. Обмотка, подключенная к источнику энергии, называется первичной. Обмотки, подключенные к сопротивлениям нагрузки, называются вторичными.

## Slide 4: применение
Для передачи и распределения электрической энергии
Для обеспечения нужной схемы включения вентилей в преобразовательных устройствах и согласования напряжения на входе и выходе преобразователя
Для различных технологических целей: сварки, питание электротермических установок и др.

## Slide 5
-Для включение электроизмерительных приборов и некоторых аппаратов в электрические цепи, по которым проходят большие токи, с целью расширения пределов измерения и обеспечения электробезопасности
- Для питания различных цепей радио- и телевизионной аппаратуры; устройств связи, автоматики и телемеханики, электробытовых приборов; для разделения электрических цепей различных элементов этих устройств; для согласования напряжений и т.п.

## Slide 6: Принцип действия
Действие трансформатора основано на явлении электромагнитной индукции. При подключении трансформатора к источнику переменного тока (электрической сети) в витках его первичной обмотки протекает переменный ток I1, образуя переменный магнитный поток Ф. Этот поток проходит по магнитопроводу трансформатора и, пронизывая витки первичной и вторичной обмоток, индуцирует в них переменные ЭДС Е1 и Е2. Если к вторичной обмотке присоединен какой-либо приемник, то под действием ЭДС Е2 по ее цепи проходит ток I2.

## Slide 7: классификация
Силовые, применяемые:
- в системах передачи и распределения электроэнергии;
- для установок со статическими преобразователями (ионными или полупроводниковыми) при преобразовании переменного тока в постоянный (выпрямители) или постоянного в переменный (инверторы);
для получения требуемых напряжений в цепях управления электроприводами и в целях местного освещения;

## Slide 8
Силовые специального назначения — печные, сварочные т. п.;
Измерительные — для включения электрических измерительных приборов в сети высокого напряжения или сильного тока;
Испытательные — для получения высоких и сверхвысоких напряжений, необходимых при испытаниях на электрическую прочность электроизоляционных изделий;
Радио трансформаторы — применяемые в устройствах радио- и проводной связи, в системах автоматики и телемеханики для получения требуемых напряжений, согласования сопротивлений электрических цепей, гальванического разделения цепей и др.

## Slide 9
Трансформаторы одного и того же назначения могут различаться:
- по виду охлаждения — с воздушным (сухие трансформаторы) и масляным (масляные трансформаторы) охлаждением;
- по числу трансформируемых фаз — однофазные и многофазные;
- по форме магнитопровода — стержневые, броневые, бронестержневые, тороидальные;
- по числу обмоток — двухобмоточные и многообмоточные (одна первичная и две или более вторичных обмоток);
- по конструкции обмоток — с концентрическими и чередующимися обмотками.

## Slide 10: Расчет трансформатора
Зная необходимое напряжение на вторичной обмотке (U2) и максимальный ток нагрузки (Iн), трансформатор рассчитывают в такой последовательности.
1. Определяют значение тока, текущего через вторичную обмотку трансформатора:
I2 = 1,5 Iн, где:
I2 - ток через обмотку II трансформатора, А; Iн - максимальный ток нагрузки, А.

## Slide 11
2. Определяют мощность, потребляемую выпрямителем от вторичной обмотки трансформатора:
P2 = U2 I2, где:
P2 - максимальная мощность, потребляемая от вторичной обмотки, Вт; U2 - напряжение на вторичной обмотке, В; I2 - максимальный ток через вторичную обмотку трансформатора, А.

## Slide 12
3. Подсчитывают мощность трансформатора:
Pтр = 1,25 P2, где:
Pтр - мощность трансформатора, Вт;
P2 - максимальная мощность, потребляемая от вторичной обмотки трансформатора, Вт. Если трансформатор должен иметь несколько вторичных обмоток, то сначала подсчитывают их суммарную мощность, а затем мощность самого трансформатора.

## Slide 13
4. Определяют значение тока, текущего в первичной обмотке:
I1 = Pтр / U1, где:
I1 - ток через обмотку I, А;
Ртр - подсчитанная мощность трансформатора, Вт; U1 - напряжение на первичной обмотке трансформатора (сетевое напряжение).

## Slide 14
5.Рассчитывают необходимую площадь сечения сердечника магнитопровода:
S = 1,3 Pтр, где:
S - сечение сердечника магнитопровода, см2; Ртр - мощность трансформатора, Вт.

## Slide 15
6. Определяют число витков первичной (сетевой) обмотки:
w1 = 50 U1 / S, где:
w1 - число витков обмотки; U1 - напряжение на первичной обмотке, В; S - сечение сердечника магнитопровода, см2.
7. Подсчитывают число витков вторичной обмотки:
w2 = 55 U2 / S, где:
w2 - число витков вторичной обмотки; U2 - напряжение на вторичной обмотке, В; S-сечение сердечника магнитопровода, см2.

## Slide 16
8. Определяют диаметры проводов обмоток трансформатора:
d = 0,02 I, где:
d-диаметр провода, мм; I-ток через обмотку, мА.

## Slide 17
Диаметр провода обмотки можно также определить по табл.
Iобм, мА: до 25; 25-60; 60 – 100; 100- 160;
d, мм: 0,1; 0,15; 0,2; 0,25;
160- 250; 250-400; 400-700; 700- 1000
0,3; 0,4; 0,5; 0,6

## Slide 18: Коэффициент трансформации
Тип трансформатора характеризуется коэффициентом трансформации, который равен отношению числа витков первичной обмотки к числу витков вторичной:
k = W1/W2…
при k >1 - трансформатор будет понижающим
при k < 1 - повышающим