## Slide 1
<number>
Параметры биполярных транзисторов
Выполнила: В.А.Коровина

## Slide 2
Цели занятия:
обучающие:
а) показать учащимся процесс составления заданий на основе принципа последовательности: «от простой к усложняющейся дидактической величине», путем изменения числовых и введения буквенных коэффициентов;
б) продолжить формирование умений и навыков при решении заданий по теме: «Эквивалентные схемы и параметры биполярных транзисторов»; в)формирование профессионализма технических знаний;
г) сформировать умение делать оценки некоторых величин характеризующих и влияющих на работу биполярных транзисторов.
развивающие: учить анализировать, выделять главное, обобщать, доказывать и опровергать логические выводы в предложенной дидактической величине. формировать на репродуктивном уровне проектные умения анализа, обобщения.
воспитательные:
а) обосновать значимость психологического аспекта изучаемой темы в курсе электронной техники;
б) вырабатывать умение действовать в ситуации, отличной от заданного алгоритма.

## Slide 3
Фронтальный опрос
Дать определение биполярного транзистора.
Какие типы биполярных транзисторов знаете?
Назовите особенности биполярного транзистора.
4. Что является основным носителем заряда в эмиттере и коллекторе?
Что является основным носителем заряда в базе?
6. Описать принцип работы n-p-n транзистора

## Slide 4
7.Перечислить режимы работы биполярного транзистора и дать краткую характеристику каждому режиму
8. Показать структурную схему и условное графическое изображение биполярных транзисторов.
9.Перечислить схемы включения биполярных транзисторов
10.Показать схемы включение биполярного транзистора.

## Slide 5: Биполярные транзисторы
Биполярные транзисторы
<number>
Полупроводниковый прибор, имеющий три электрода и два взаимодействующих между собой p–n-перехода, называется биполярным транзистором.

## Slide 6
Биполярные транзисторы (БТ)
Тип транзистора с тремя слоями полупроводника, различают n-p-n и p-n-p транзисторы, где n (negative) – электронный тип примесной проводимости, p (positive) – дырочный. Основные носители заряда: электроны и дырки («би» – два); электроды эмиттер, база, коллектор.
Особенности транзистора:
- площадь p-n перехода коллектора больше, чем эмиттера;
- в базе мало носителей заряда, ее толщина невелика.
Биполярный транзистор основной элемент усилителей
и интегральных микросхем (операционные усилители, транзисторно-транзисторная, диодно-транзисторная логика и т.д.).

## Slide 7
Эмиттер (Э), Коллектор (К): основные заряды электроны, не основные дырки;
База (Б): основные заряды дырки, не основные электроны; p-n переходы П1, П2 образованы
ионами полупроводника.
Notes: .

## Slide 8
База вызывает электроны из эмиттера, но переход эмиттер – коллектор для них открыт (здесь они не основные заряды) и большая часть уходит в коллектор, совсем немного доходит до базы. За счет этого происходит усиление базового тока (ток коллектора).
n-p-n
Notes: <number>

## Slide 9: Режимы работы биполярного транзистора
<number>
<number>
В зависимости от того, какие напряжения действуют на переходах, различают 3 режима работы транзистора:
  активный режим работы или режим усиления, когда эмиттерный переход смещен в прямом направлении , а коллекторный в обратном;
  режим насыщения, когда оба перехода смещены в прямом направлении;
  режим отсечки, когда оба перехода смещены в обратном направлении.

## Slide 10
Биполярные транзисторы n-p-n и p-n-p типа
Структурная схема и графическое обозначение.

## Slide 11
Схемы включения БТ:
с общей базой (ОБ),
общим эмиттером (ОЭ),
общим коллектором (ОК) .
ОБ ОЭ ОК
Notes: Стрелки на условных изображениях БТ указывают направление прямого тока эмиттерного перехода.

## Slide 12: Включение биполярного транзистора по схеме с общим эмиттером
Биполярные транзисторы
<number>
<number>

## Slide 13: Включение биполярного транзистора n-p-n- типа по схеме с общим коллектором.
Биполярные транзисторы
<number>
<number>

## Slide 14: Включение биполярного транзистора n-p-n- типа по схеме с общей базой.
Биполярные транзисторы
<number>
<number>

## Slide 15
Схема с общим эмиттером
Эквивалентные схемы и параметры биполярного транзистора
(Объяснение нового материала)

## Slide 16
Параметры биполярного транзистора
собственные
(или первичные)
вторичные
характеризуют свойства самого транзистора.
различны, для различных схем включения.

## Slide 17
<number>
Статические характеристики биполярных транзисторов
Статический режим работы транзистора – режим работы при отсутствии нагрузки в выходной цепи.
Статические характеристики связывают постоянные токи электродов с постоянными напряжениями на них- это графически выраженные зависимости напряжения и тока входной цепи и выходной цепи (вольтамперные характеристики ВАХ).
Их вид зависит от способа включения транзистора.

## Slide 18
<number>
статический коэффициент передачи IЭ или : статический коэффициент усиления по току
Статический коэффициент передачи тока базы :
Notes: <number>

## Slide 19
Эквивалентная Т- образная схема транзистора с генератором ЭДС
Эквивалентная Т- образная схема транзистора с генератором тока

## Slide 20: Эквивалентная Т – образная схема транзистора включенного по схеме ОЭ- эквивалентная схема с генератором тока
Биполярные транзисторы

## Slide 21
<number>
h параметры схемы с общим эмиттером
h11Э = UБЭ/IБ, при UКЭ = const:
входное сопротивление транзистора переменному току при отсутствии выходного переменного напряжения.
h12Э = UБЭ/UКЭ, при IБ = const:
коэффициент обратной связи по напряжению – доля выходного переменного напряжения передаваемая
на вход транзистора вследствие обратной связи в нем.
h21Э = IК/IБ, при UКЭ = const:
коэффициент усилия по току – усиление переменного
тока транзистором при работе без нагрузки.
h22Э = IК/UКЭ, при IБ = const:
выходная проводимость переменного
тока между коллектором и эмиттером.
Выходное сопротивление RВЫХ = 1/h22Э.

## Slide 22
<number>
UmБЭ = h11Э ImБ + h12Э UmКЭ
ImК = h21Э ImБ + h22Э UmКЭ
Эквивалентная схема БТ,
система h-параметров

## Slide 23
<number>
Схема с общим эмиттером применяется для усиления напряжения, тока, мощности
Практическая часть
Расчет схемы с общим эмиттером

## Slide 24
<number>
Коэффициент усиления по току:
или
Входное сопротивление:
или
или
- мощность рассеиваемая на транзисторе (тепловой пробой Т).
(десятки-сотни).
(десятки-сотни Ом).
Выходное сопротивление:
(сотни Ом – кОмы)

## Slide 25
<number>
Коэффициент усиления по напряжению:
Коэффициент усиления по мощности:
Коэффициент полезного действия:
полная потребляемая мощность схемы

## Slide 26
<number>
КОНЕЦ