## Slide 1: Обработка пояса.

## Slide 2
Проверка качества работы:
Ширина пояса одинаковая по всей длине.
Длина мысика равна 3 см.
3. углы и швы выправлены и выметаны.
Влажно – тепловая обработка выполнена качественно.

## Slide 5
Раскроить пояс : длина пояса с прибавкой 5 см на мысик и швы, ширина 3,5см. Определить середину детали пояса по долевой нити.

## Slide 6
Раскроить прокладку для пояса: длина равна длине пояса без припусков на швы, ширина равна ширине пояса без припусков на швы.

## Slide 7
Наложить прокладку на изнаночную сторону пояса на расстоянии 1 — 2 мм от
середины
детали, наметать, настрочить двумя строчками на расстоянии 1 — 2 мм от верхнего края
прокладки и посередине прокладки.

## Slide 8
Сложить пояс вдоль по средней линии лицевой стороной внутрь. Сколоть и сметать концы пояса, как показано на рисунке, обтачать концы пояса. Срезать припуски на шов в углах, выполнить надсечку у мысика на ширину припуска на шов, удалить нитки строчек временного назначения.

## Slide 9
Вывернуть пояс, выправить углы, швы. Выметать швы на ребро, приутюжить.