## Slide 1: Пресс-конференция
На тему:« Все о кукурузном масле»

## Slide 2: Цели урока
Образовательные:
выявить уровень усвоения учебного материала;
обобщить и закрепить знания по теме: «Технология производства кукурузного масла».
воспитательные:
показать взаимосвязь изучаемого материала с будущей профессиональной деятельностью;
формирование интереса к будущей профессии;
развивающие:
развитие памяти и мышления студентов;
развитие навыков целенаправленного мышления и обобщения.

## Slide 3: Даром богов называли в древности кукурузу индейцы, аборигены двух Америк. Они слагали песни и легенды о кукурузе. А инки, считавшие эту культуру священной, ежегодно устраивали торжественный ритуал, который заключался в посеве этой культуры.

## Slide 4: Из кукурузы получают:
Крахмал
Спирт
Глюкозу
Искусственные ткани
Бумагу
Пластмассу

## Slide 5: Самый ценный продукт из кукурузы-масло

## Slide 6: Кукурузное масло обладает уникальными свойствами

## Slide 7: Химический состав кукурузного зародыша
Жира-50-55%
Белков -13-18%
Углеводов-около 10%
Клетчатки- 15-18 %

## Slide 8: Требования ОСТ 10-020-94 «Зародыш кукурузный»:
Влажность- не более 5 %,
Количество дробленого зародыша-не более 15%
Количество испорченного зародыша-не более 2 %
Содержание жира в сухом веществе-не менее 48%.

## Slide 9: Подтверждение качества

## Slide 10: При контроле качества кукурузного зародыша в лаборатории определяют:
Влажность
содержание дробленого, горелого зародыша
содержание оболочек и пелевы
содержание жира.

## Slide 11: Схема производства кукурузного масла

## Slide 12: Маркировка по ГОСТ 8808-2000 Масло кукурузное. Технические условия
Р- для промышленной переработки с применением рафинации и дезодорации
СК- для введения в рецептуры кулинарных жиров и производства других пищевых продуктов
Д- для продуктов детского и диетического питания
П- для поставки в торговую сеть и на предприятия общественного питания.

## Slide 13: Рафинация -
это комплекс технологических приемов, направленный на получение стабильного очищенного масла

## Slide 14: Виды кукурузного масла:
Нерафинированное- неочищенное, более темное с явным запахом
рафинированное недезодорированное-очищенное, но с сохранением специфичного запаха
рафинированное дезодорированное- не имеющее запаха и посторонних примесей

## Slide 15: Схема рафинирования масла

## Slide 16: Требования ГОСТ 8808-2000 к рафинированному кукурузному маслу
Прозрачное, без осадка
Без запаха, вкус обезличенного масла
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более- 0,10;
Цветное число, мг йода, не более-20;
Кислотное число, мг КОН, не более-0,40;
Содержание фосфатидов, %, не более-0,05

## Slide 17: Сертификат соответствия кукурузного масла требованиям ГОСТ 8808-2000

## Slide 18: Кукурузное масло (маисовое масло)-растительное жирное масло, получают из зародышей семян кукурузы.
Ценность кукурузного масла определяется содержанием в нем ненасыщенных жирных
кислот (80%) и фосфатидов (1,5%).
Ненасыщенные жирные кислоты (линолевая, линоленовая, арахидоновая) относятся к веществам, регулирующим обмен холестерина.
Кукурузное масло богато витаминами Е, В1, В2, РР, К3, провитаминами А, что является основными факторами, определяющими его диетические свойства;
минеральные вещества (калий, железо, фосфор, медь, никель).

## Slide 19: Кукурузное масло обладает следующими свойствами:
повышает сопротивляемость организма и регулирует свёртываемость крови;
защищает организм от воздействия свободных радикалов;
полезно для профилактики и лечения атеросклероза;
улучшает работу мозга и мышц;
благоприятствуют выведению из организма избытка холестерина;
увеличивает выработку организмом половых гормонов и способствует повышению потенции;
кормящих матерей увеличивает образование молока;
повышает тонус желчного пузыря, усиливает сокращение его стенок, регулирует выделительную функцию;
эффективно при лечении различных шелушений и других поражений кожи головы и волос.

## Slide 20: Кукурузное масло в косметологии

## Slide 21: Опасные для здоровья вещества
Акролеин
Акриламид
Свободные радикалы и полимеры жирных кислот
Гетероциклические амины
Полициклические вещества с высоким содержанием углерода

## Slide 22: Акролеин
содержится в испарениях от сковороды с жарящимся продуктом. Чем он опасен? раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, способствует развитию воспалительных заболеваний, обладает общетоксическим действием

## Slide 23: Акриламид
содержится в коричневой корочке на крахмалистых продуктах (картофель, пончики и т.д.), которые подвергались длительному или высокотемпературному обжариванию в растительном масле. Чем опасен? Предположительно, канцероген. Особенно активно образуется – при жарке во фритюре в течение длительного времени. Как уберечься? Избегать высоких температур обжарки, с осторожностью относиться к жарке во фритюре.

## Slide 24: Свободные радикалы и полимеры жирных кислот
Содержится в остатках масла на жареном продукте. Чем опасны? При потреблении в значительных дозах обладают канцерогенными свойствами образуются при нагревании, а особенно активно – в точке дымления. Как уберечься? Выбирать масла с высокой температурой дымообразования, не использовать потемневшее масло.

## Slide 25: Гетероциклические амины
содержатся в жареных на сковороде, копченых, запеченных с добавлением растительного масла мясных и рыбных продуктах. Чем опасны? Являются канцерогенами. Образуются при жарке в растительном масле продуктов, содержащих белки, особенно после точки дымления. Как уберечься? Не перегревать сковороду, предпочитать для жарки мяса животные жиры или растительные масла с высокой точкой дымления.

## Slide 26: Полициклические вещества с высоким содержанием углерода (бенз(а)пирен, дибензпирен).
Содержатся в пригоревших (до черного цвета) жареных продуктах,
чем опасны? являются сильными канцерогенами, образуются в момент пригорания.

## Slide 27: Точка дымления, 0С
Подсолнечное нерафинированное – 107
Сливочное – 177
Оливковое extra virgin – 191
Подсолнечное рафинированное – 232
Кукурузное рафинированное – 232

## Slide 28: Блюда, приготовленные с добавлением кукурузного масла

## Slide 29: Хранение масла
Длительное хранение -в баках, цистернах большой вместимости с плотно закрывающимися люками.
температура 4-6 0С и относительная влажность воздуха не выше 75 %.
При кратковременном хранении и для реализации в розничной сети -в железных бочках вместимостью 200 л.
Температура 4-5 0С и относительной влажности воздуха
85 % без доступа света и до 1 года.
Для розничной продажи масло расфасовывают в бутылки из полимерных материалов или стеклянные.
температура не выше 18 0С в темных помещениях.
Срок хранения при этих условиях до 4 мес.