## Slide 1: Типы мониторов
Видеоподсистемы

## Slide 2
Мониторы
Монитор - устройство визуального отображения информации (в виде текста, таблиц, рисунков, чертежей и др.). Каждый монитор имеет свой определенный срок службы, который в среднем составляет пять лет. От выбора монитора напрямую зависит, как он будет влиять на Ваше зрение.
Типы мониторов:
Электронно-лучевые;
Жидкокристаллический (LCD);
Газо-плазменные;
Сенсорные экраны.

## Slide 3: ЭЛТ - монитор
Электронно-лучевые приборы (ЭЛП) — класс электровакуумных электронных приборов, предназначенных для преобразований информации, представленной в форме электрических или световых сигналов. В приборах используются сфокусированные потоки электронов, управляемые по интенсивности и положению в пространстве. Иностранное название CRT (Cathode Ray Tube) монитор.

## Slide 4
Строение CRT монитора
Изображение создается пучком электронов, падающим на внутреннюю поверхность электронно-лучевой трубки (ЭЛТ или CRT - Cathode Ray Tube), покрытую слоем люминофора (соединение на основе сульфидов цинка и кадмия). Пучок электронов испускается электронной пушкой и управляется электромагнитным полем, создаваемым отклоняющей системой монитора.

## Slide 5
Экран монитора представляет собой матрицу, состоящую из гнезд-триад определенной структуры и формы, зависящей от конкретной технологии изготовления:
трехточечной теневой маски (Dot-trio shadow-mask CRT)
щелевой апертурной решетки (Aperture-grille CRT)
гнездовой маски (Slot-mask CRT)
Трехточечная теневая маска – перфорированный металлический лист, отверстия которого располагаются перед каждой точкой люминофора.
Щелевая маска образуется продольно прорезанными щелевыми отверстиями.
Апертурная решетка создается вертикальными сверхтонкими проволочными нитями и сильно ограничивает площадь светового пучка (пиксела) на выходе

## Slide 6: Технические характеристики мониторов
Диагональ экрана монитора
Размер зерна экрана
Разрешающая способность
Тип электронно – лучевой трубки
Потребляемая мощность монитора
Покрытия экрана.
Пример: «Samsung 550B/ 15"/ 0,28/ 800х600/ 85Hz»
15" - размер диагонали экрана в дюймах (38,1 см)
0,28 - размер точки.
800 х 600 - рекомендуемое или максимально возможное разрешение
85 Hz - максимальная частота обновления экрана
ТСО 99 - стандарт безопасности.

## Slide 7: Достоинства
Невысокая цена.
Более длительные сроки службы.
Малое время отклика,
Высокая контрастность.
Отсутствие ограничений по углу обзора
Отсутствие дискретности изображения.
Отсутствие проблем, связанных с масштабированием изображения.
Хорошая цветопередача.
Недостатки
Излучение.
Мерцание.
Неочевидный фактор - пыль.
Выгорании люминофора
Высокое энергопотребление

## Slide 8: ЖК - монитор
Жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей, ЖКД, англ. Liquid crystal display, LCD), также Жидкокристаллический монитор (ЖК-монитор) — плоский дисплей на основе жидких кристаллов, а также монитор на основе такого дисплея.
LCD TFT (англ. Thin film transistor — тонкоплёночный транзистор) — разновидность жидкокристаллического дисплея, в котором используется активная матрица, управляемая тонкоплёночными транзисторами. Усилитель для каждого субпиксела применяется для повышения быстродействия, контрастности и чёткости изображения дисплея.
Жидкокристаллические дисплеи были разработаны в 1963 году в исследовательском центре Давида Сарнова (David Sarnoff) компании RCA (Принстон, штат Нью-Джерси).

## Slide 10: Характеристики ЖК мониторов
Видимая диагональ
Контрастность
Яркость
Время отклика
Время буферизации
Время переключения
Угол обзора
Тип матрицы
Класс матрицы
Разрешение
Размер точки (размер пикселя)
Соотношение сторон экрана (пропорциональный формат)

## Slide 11: Достоинства
экономия в энергопотреблении
занимают меньше места на рабочем столе
практически безвредны
показывает очень качественно
Недостатки
размытость и заметное искажение
Инерционность
возможно выжигание пикселей

## Slide 12: Видеоадаптеры (видеокарта)
Видеока́рта (также видеоада́птер, графический ада́птер, графи́ческая пла́та, графи́ческая ка́рта, графи́ческий ускори́тель) — электронное устройство, преобразующее графический образ, хранящийся, как содержимое памяти компьютера (или самого адаптера), в форму, пригодную для дальнейшего вывода на экран монитора.
По внешнему исполнению и размещению в компьютере видеокарты делятся на два типа: встроенные и внешние. Встроенные видеокарты выполнены в виде чипсета и интегрированы в материнскую плату.
Внешняя видеокарта представляет собой отдельное устройство, которое вставляется в специальный слот материнской платы.

## Slide 13: Характеристики видеокарт
ширина шины памяти
объем видеопамяти
частота ядра и памяти
текстурная и пиксельная скорость заполнения
Состав видеокарты
Графический процессор
видеоконтроллер
Видео-ПЗУ
Видеопамять
Цифро-аналоговый преобразователь
Коннектор
Система охлаждения