## Slide 1: Я студент строительного колледжа г.Ростова-на-Дону Специальность: Монтаж и эксплуатация газового оборудования и систем газоснабжения
Студент группы ДГ-31
Ковалик И.А

## Slide 2: Презентация на тему: Полиэтиленовые трубы Я выбрал эту тему потому что, она дает большой плюс в работе по моей специальности , имеет широкое применение в мире, так же полиэтиленовые трубы существенно лучше металлических .

## Slide 3: Преимущества полиэтиленовых труб
Корродируют(не требуют катодной защиты), слабо изнашиваются, не боятся контакта с водой и агрессивными средами,и не нуждаются в дополнительном обслуживании.У полиэтиленовых труб пропускная способность при одинаковом диаметре труб на 25-30% выше чем у стальной,сварка полиэтиленовых труб не требует никаких дополнительных расходных материалов. Гарантийный срок службы газопровода из полиэтиленовых труб составляет 50 лет.

## Slide 4: СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
Полиэтиленовые трубы не подвержены износу, коррозии, им не вредит влага и агрессивная среда, меньше затрат при эксплуатации полиэтиленовых труб относительно металлических. Важнейшее свойство полиэтиленовых труб – их долголетие.

## Slide 5: Способы сварки
Наиболее широкую известность соединения полиэтиленовых труб получили два способа: сварка полиэтиленовых труб в стык и электромуфтовая сварка.

## Slide 6: Транспортировка труб
Внутри транспортного средства не должно находиться гвоздей, твердых предметов, камней и.т .д Трубы нельзя помещать в транспорт в беспорядочном состоянии, нельзя бросать во время погрузки, разгрузки. Поверхность куда будут помещать должна быть чистой .При погрузке бухт их высота в вертикальном состоянии не должна превышать 1-5м. Прямые трубы можно сложить вдоль.

## Slide 7: Особенности проектирования наружных газопроводов из полиэтиленовых труб
При выборе трассы полиэтиленового газопровода необходимо учитывать расположение и насыщенность в районе прокладки: тепловых сетей, водопроводов и других подземных коммуникаций, проведение ремонтных работ может привести к повреждению полиэтиленовых труб.