## Slide 1
7 класс
Учитель физики: Лаврова Н.В.
Простые
механизмы.
Равновесие
сил на рычаге.
Момент силы.
Рычаги
в технике,
быту и
природе.

## Slide 2: Проверка домашнего задания:
Физдиктант.
1 вариант
Механическая работа, есть процесс…
Работу вычисляют по формуле …
Единицу работы выражают в …
2 вариант
Мощность характеризует …
Мощность вычисляют по формуле…
Единицу мощности выражают в …

## Slide 3: Проверка домашнего задания:
Физдиктант.
1 вариант
Механическая работа, есть процесс перемещения тела, под действием приложенной к нему силы.
Работу вычисляют по формуле: А = F * S.
Единицу работы выражают в джоулях (Дж).
2 вариант
Мощность характеризует быстроту выполнения работы.
Мощность вычисляют по формуле: N = A / t.
Единицу мощности выражают в ваттах (Вт).

## Slide 4: Цели урока:
Познакомиться с понятиями «простой механизм», «рычаг», «момент силы».
Выяснить условие равновесия рычага.
Учиться применять правило рычага, определять момент силы при решении задач.

## Slide 5: Простые механизмы.
Приспособления, служащие для преобразования силы, называют механизмами.
Рычаг представляет собой твёрдое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной опоры.

## Slide 6: Простые механизмы.
К простым механизмам относятся: рычаг, и его разновидности - блок, ворот; наклонная плоскость и её разновидности - клин, винт.

## Slide 7: Применение рычагов в быту, в технике.

## Slide 8: Равновесие сил на рычаге.
Правило равновесия рычага:
Рычаг находится в равновесии тогда, когда силы, действующие на него, обратно пропорциональны плечам этих сил.

## Slide 9: Задача №1.
С помощью рычага рабочий поднимает плиту массой 240 кг. Какую силу прикладывает он к большему плечу рычага, равному 2,4 м, если меньшее плечо равно 0,6 м?

## Slide 10: Решение задачи № 1.

## Slide 11: Закрепление.
Задача №2:
Какую силу нужно приложить к рычагу в точке А, чтобы уравновесить груз?

## Slide 12: Момент силы.
Произведение модуля силы, вращающей тело, на её плечо называется моментом силы; он обозначается буквой М.
M=F*l
Правило моментов:
Рычаг находится в равновесии под действием двух сил, если момент силы, вращающей его по часовой стрелке, равен моменту силы, вращающей его против часовой стрелки.
M1 = M2
За единицу момента силы принимается момент силы в 1Н, плечо которой равно 1м. Эта единица называется ньютон-метр (Н*м).
F1 l1 =F2 l2
l1
l2

## Slide 13: Рычаги в технике, быту и природе.

## Slide 14: Закрепление.
Теоретический материал по вопросам:
Что называют простыми механизмами? Для какой цели их применяют?
Что представляет собой рычаг?
В чём состоит правило равновесия рычага?
Что называют моментом силы?
В чём состоит правило моментов?

## Slide 15: Вырази своё мнение.
Что нового, интересного узнали сегодня на уроке ?
Чему учились?
Что вам понравилось на уроке и почему?
Что хотелось бы изменить?

## Slide 16: Домашнее задание:
Параграф №55,56,57,58.
Упр.№ 30(5).