## Slide 1: Изготовление блока
      Шитьё блока нитками «взахват» на узкой тесьме.

## Slide 2: Изготовление блока
материалы
инструменты
Форзацная бумага
Крафт-бумага
Переплетный картон
Тесьма
Нитки
Клей
Писчая бумага
Линейка
Гладилка
Кисть
Игла
Переплетный нож

## Slide 3: Изготовление блока
Взять стопу листов писчей бумаги и выполнить перпендику-
лярную в два сгиба фальцовку листов бумаги в тетради.

## Slide 4: Изготовление блока
Скомплекто-
вать полученные тетради в блок подборкой
( тетрадь в тетрадь)

## Slide 5: Изготовление блока
Двумя кусочками переплетного картона прокладываем у корешка (это делается, чтобы не осталось на бумаге вмятин от скоб, и она спрессовалась равномерно) и закрепляем корешок канцелярскими клипсами. Под прессом блок обычно лежит около 3-х часов

## Slide 6: Изготовлении блока
Ровный корешок снова закрепить клипсами.

## Slide 7: Изготовление блока
Далее пропилить 6 дырочек на равном расстоянии на корешке.

## Slide 8: Изготовление блока
Выполнить шитьё блока нитками «взахват» на узкой тесьме.

## Slide 9: Изготовление блока
Положить нижнюю тетрадь перед собой, корешком вперед. Подложить тесьму.

## Slide 10: Изготовление блока
Прошить первую тетрадь швом "вперед иголку", одинарной нитью, оставив хвостик снаружи. Тканевые ленты не прокалываем, а просто огибаем нитью.

## Slide 11: Изготовление блока
Положить на первую сверху вторую тетрадь, при этом не путать правый и левый край тетрадей, т.е. не переворачиваем их.
И прошить также, как и первую, цепляя нить за нить предыдущей тетради в том месте, где мы огибаем ленты.

## Slide 12: Изготовление блока
На краю, завязать рабочую нить и наш оставленный хвостик на два-три узелка, предварительно хорошо подтянув их.

## Slide 13: Изготовление блока
Положить сверху третью тетрадь и прошить аналогично второй.
Завязать узелок, соединяя третью тетрадь с предыдущими. Для этого продеваем иголку в ниточку между 1-й и 2-й тетрадями.

## Slide 14: Изготовление блока
Выводим иглу, оставляя петельку.

## Slide 15: Изготовление блока
И продеть иглу в получившуюся петельку вот так.

## Slide 16: Изготовление блока
Прижать тетради друг к другу, чтобы наш узелок получился тугим.

## Slide 17: Изготовление блока
Аналогично прошить все тетради.

## Slide 18: Изготовление блока
Когда все тетради сшиты, завязать сбоку не один, а два или три швейных узелка.

## Slide 19: Изготовление блока
Положить блок между картонками, особое внимание уделяя ровному корешку. Тетради должны лежать одна к другой.

## Slide 20: Изготовление блока
Застегнуть пресс сверху и снизу.

## Slide 21: Изготовление блока
Нанести клей на корешок.

## Slide 22: Изготовление блока
И размазать вдоль него губкой, обращая внимание на заполнение каждой щели.

## Slide 23: Изготовление блока
Когда все щели заполнены, можно снять лишнее и выровнять слой.

## Slide 24: Изготовление блока
Снова застегиваем клипсы вдоль корешка, стараясь их "давящей" частью как можно ближе к нему подобраться.

## Slide 25: Изготовление блока
Изготовить приклейные форзацы, сфальцевать листы форзацной бумаги в один сгиб.

## Slide 26: Изготовление блока
По мере высыхания достать из под пресса наш блок и наклеить пару листочков крафт-бумаги.

## Slide 27: Изготовление блока
А ленты приклеить сверху на крафт.

## Slide 28: Изготовление блока
Защитить листом бумаги ту часть блока, на которую клей попасть не должен.
Убрать лист, приклеить форзац. Кусочек крафта с лентами приклеить на форзац сверху.

## Slide 29: Изготовление блока
Ставим у края металлическую линейку и сильно прижать ее к блоку левой рукой. Не стоит обрезать меньше, чем 5 мм. Правой рукой режем ножом, держа руку строго перпендикулярно рабочей поверхности. Проводим ножом много раз, не надавливая на него сильно. Лучше пусть будет больше "проходов", но почти без давления. В итоге срез можно обработать мелкой наждачной бумагой.