## Slide 1
Инструменты и приспособления, применяемые при выполнении ручных работ

## Slide 2: Инструменты и приспособления
Тонка, одноуха, остра.
Игла — это тонкий металлический стержень, изготовленный из высококачественной стали, с заостренным концом и ушком для вдевания нити. Иглы должны быть острыми, упругими, неломкими, гладкими.
Игла

## Slide 3
Инструменты и приспособления
Два конца, два кольца,
Посередине гвоздь,
Да и тот насквозь.
Ножницы
Это инструмент, предназначенный для раскроя деталей одежды, отрезания концов ниток. Ножницы должны закрываться без резкого звука, а их лезвия — хорошо резать по всей длине.

## Slide 4: Ножницы

## Slide 5: Инструменты и приспособления
Из этого ведёрка
Нельзя воды напиться.
Напёрсток
Это колпачок, выполненный из пластмассы или стали. Покрытый тонким слоем меди или алюминия. Наперсток - это инструмент, предназначен для предохранения пальца от укола при проталкивании иглы в ткань.

## Slide 6: Напёрсток

## Slide 7: Инструменты и приспособления
Сантиметровая лента
Это мягкая лента с нанесенными на ней сантиметровыми и миллиметровыми делениями. Длина ленты равна 150 см. Применяют ее для снятия мерок с фигуры человека, измерения ткани и деталей изделия. При измерении ленту не следует излишне натягивать или ослаблять

## Slide 8: Сантиметровая лента

## Slide 9: Инструменты и приспособления
Остра, как игла,
А шить не годится.
Булавки
Это иглы с головками. Их используют для скалывания, сметывания деталей при переводе линий с одной детали на другую. Длина булавок 3—4 см. Они должны быть тонкими, хорошо отшлифованными (гладкими).

## Slide 10: Булавки

## Slide 11: Инструменты и приспособления
Лекала
Это детали изделия, вырезанные из картона или плотной бумаги. Данное приспособление применяют для нанесения контрольных знаков на ткани, линий карманов, вытачек, мягких складок.

## Slide 12: Лекала

## Slide 13: Инструменты и приспособления
Колышек
Это костяной, деревянный или металлический стержень с заострённым концом. Это приспособление применяют для выправления углов пояса, бретели, воротника, петель, различных фигурных швов, а также для удаления ниток.

## Slide 14: Инструменты и приспособления
Резец
Это металлический диск с острыми зубцами, прикрепленный к рукоятке. Применяют для перенесения линий и знаков с лекал из бумаги или с деталей из тонких тканей на соответствующие парные детали.

## Slide 15: Инструменты и приспособления
Портновские мелки
Это небольшие плоские кусочки мела треугольной или круглой формы разных цветов. Применяют для нанесения линий на ткань или другой материал во время раскроя и примерки.

## Slide 16: Портновские мелки

## Slide 17: Инструменты и приспособления
Манекен
Это фигура в виде человеческого туловища, используют для примерки одежды как при шитье, так и в готовом виде. На манекенах проверяют правильность стачивания боковых и плечевых швов, вметывания воротников горловину, рукавов в проймы.