## Slide 1: Природные источники углеводородов
Ермолаева Светлана Анатольевна
МБОУ СОШ №17
Г.Узловая Тульская обл.
2013

## Slide 2
Природные
источники
углеводородов
Природный и
попутный газы
Нефть
Каменный уголь

## Slide 3
Нефть – сложная природная смесь углеводородов линейного и разветвленного строения, содержащих в молекулах от 5 до 50 атомов углерода, с другими органическими соединениями.
Физические свойства
Черного, а иногда темно-коричневого или бурого цвета, густая маслянистая жидкость со своеобразным запахом, нерастворима в воде, плотность меньше воды

## Slide 4: Добыча и запасы нефти
Доказанные мировые запасы нефти составляли на 2000 год около 140 млрд. т. Наибольшая их часть - около 64% - приходится на Ближний и Средний Восток, затем идет Америка – около 15%.
Ближний и Средний Восток (64%)
Центральная и Восточная Европа (8%)
Африка (7%)
Западная Европа (2%)
АТР (4%)
Америка (15%)

## Slide 5: Элементный состав нефти различных месторождений (в %)
Месторождение | Плотность, г/см³ | С | Н | S | N | O | Зола
Ухтинское (РФ) | 0,897 | 85,30 | 12,46 | 0,88 | 0,14 | - | 0,01
Грозненское (РФ) | 0,850 | 85,95 | 13,00 | 0,14 | 0,07 | 0,74 | 0,10
Сураханское (Азербайджан) | 0,793 | 85,34 | 14,14 | 0,03 | - | 0,49 | -
Калифорнийское (США) | 0,912 | 84,00 | 12,70 | 0,40 | 1,70 | 1,20 | -

## Slide 6
Азотсодержащие соединения.
Неорганические соединения:
кремнезём, алюминий, известь, оксиды железа и марганца
Сернистые соединения:
алкил-сульфиды, меркаптаны.
Кислородные соединения: нафтеновые кислоты,
фенолы.
Углеводороды:
алканы, алкены, алкины, циклоалканы, арены.
Нефть

## Slide 7: Состав нефти
Месторождение | Плотность, г/см3 | Парафины | Нафтены | Ароматические
Пермское (РФ) | 0,941 | 8,1 | 6,7 | 15,3
Грозненское (РФ) | 0,844 | 22,2 | 10,5 | 5,5
Суруханское (Азербайджан) | 0,848 | 13,2 | 21,3 | 5,2
Калифорнийское (США) | 0,897 | 9,8 | 14,9 | 5,1
Техасское (США) | 0,845 | 26,4 | 9,7 | 6,4

## Slide 9: Схема современной нефтеперегонной установки

## Slide 10
название фракции | t кипения | химический состав | продукты переработки
Газолиновая фракция | 40-200°С | С5Н12 – С11Н24 | газолин бензин (авиационный, автомобильный)
Лигроиновая фракция | 150-250°С | С8Н18 – С14Н30 | лигроин (горючее для тракторов)
Керосиновая фракция | 180-300°С | С12Н26 – С18Н38 | керосин (горючее для тракторов, реактивных самолётов и ракет)
Газойльная фракция | выше 275°С | С19Н40 | газойль – дизельное топливо
Мазут | остаток | атомов С до многих десятков | Мазут: соляровые масла (дизельное топливо) смазочные масла (автотракторные, авиационные, индустриальные) вазелин (основа для косметических средств и лекарств) Гудрон (дорожное строительство)

## Slide 11
Крекинг – процесс расщепления углеводородов, содержащихся в нефти, в результате которого образуются углеводороды с меньшим числом атомов углерода в молекуле.
Виды крекинга
восстановительный
высокого давления
термический
каталитический
t (470 - 5500)
Алюмосиликаты n Al2O3 * m SiO2
Катализатор гидрирования с добавлением водорода
C16H34 C8H18 + C8 H16
C 8H18 C4H10 + C4H8
C4H10 C2H6 + C2H4

## Slide 12: Пиролизом называют разложение органических веществ без доступа воздуха при высокой температуре

## Slide 13: Риформинг - способ переработки нефтепродуктов в результате которого получают индивидуальные ароматические углеводороды, водород или бензин с повышенным содержанием аренов.

## Slide 14: Состав природного газа

## Slide 15: Природный и попутный нефтяной газ.
Природный газ Попутный нефтяной газ
Метан 95,6 % 63,4%
Этан 1% 10,5%
Пропан 0,33% 11,1%
Бутан 0,07% ( н-бутан) 2,8%
(н-бутан) и 1,2% (и-бутан)
Пентан и выше 0,03% 2%
Азот и редкие газы 3% 9%
Углекислый газ 0,4% -Применение 90% как топливо для синтеза веществ
(разделяют на фракции)

## Slide 16: Коксование (пиролиз) каменного угля – один из способов получения углеводородов путём нагревания до 1000 °С

## Slide 18: Экологические проблемы, возникающие при использовании и переработке углеводородов

## Slide 19: Загрязнение окружающей среды

## Slide 20: Гибель живых организмов