## Slide 1: Модуль: ПМ 01 УП Приём заказов на изготовление изделий. Блок: »Изготовление юбки». Учебный элемент: «Усложняющие и отделочные элементы в юбке».
СПб ГБП ОУ «ИПЛ»
Сумарокова Ирина Валериевна
Мастер у/п

## Slide 2
Усложняющие элементы в юбке:
1. 2 односторонние или встречные складки, заутюженные, застроченные.
2. 4 мягкие свободно спадающие складки.
3. 2 клина.
4. Кокетка спереди или сзади.
5. 2 подреза в различных направлениях.
6. Шлицы или разрезы.
7. 2 прорезных или накладных кармана разных фасонов.
8. Юбка удлинённая ( ниже на 10 см и более линии колена).
9. Широкий цельнокроеный или подкройной пояс.
10. Отделочные хлястики, шлёвки или бретели.
11. Пояс с корсажем.
12. Застёжка на пуговицы и петли ( как 1 усложняющий элемент считаются 4 петли и пуговицы).
13. Конструктивно и технологически сложные детали или узлы, не включённые в настоящий перечень(тюник, драпировки…).
14. Подгонка сложного рисунка ткани.
15. Обработка юбок из тканей светлых тонов (белые, светло-серые… ) и прозрачных тканей.

## Slide 3
Усложняющие и отделочные элементы в юбке:
16. Обработка труднообрабатываемых тканей и материалов (габардина, ткани с содержанием синтетического волокна более 50 %...)
17. Обработка деталей изделия с кантом (как 1 усложняющий элемент (1 у. э.) считается деталь с кантом длиной 1,5 метра).
18. Отделка изделия трикотажем, кожей или изготовление деталей из этих материалов, аппликацией, вышивкой.
19. Отделка деталей бейкой, воланом, оборкой или рюшем (как 1 у. э. считается 1 метр отделки в готовом виде).
20. Отделка деталей изделия кружевом, тесьмой, бахромой, сутажем:
-пришиваемыми вручную (как 1 у. э. считается пришиваемые одной строчкой 1,5 м отделки, 2-мя строчками-1 м отделки);
-пришиваемые машинным способом (1 у.э.-3 м отделки;2-мя строчками-2 м отделки).
21. Бант…
22. Строчки по краям деталей и на отдельных участках изделия (как 1 у. э. -7 м строчки).