## Slide 1: Последовательное и параллельное соединение проводников
Работу выполнила: Бердникова Людмила Юрьевна, учитель физики ФКOУ В(С)ОШ№2, г. Кировград

## Slide 3
Цель урока: формирование знаний, умений и навыков у учащихся по теме: «Последовательное и параллельное соединение проводников» путем составления электрических цепей и решения задач.
Задачи. Образовательные:
- повторить и закрепить основные понятия, формулы, законы;
- углубить и расширить знания о данных видах соединения проводников;
- научить определять силу тока, напряжение, сопротивление при последовательном и параллельном соединении проводников;
- научить учащихся разбираться и составлять электрические цепи;
- научить решать задачи на смешанное соединение.
Развивающие: развивать навыки решения задач на данную тему, самостоятельности и творческого мышления, умение слушать, анализировать, умение делать выводы, проводить взаимооценку деятельности, развивать память, творческие способности.
Воспитательные: способствовать формированию научного миро-
воззрения, способствовать пробуждению познавательного интереса
к предмету, развивать способности к сотрудничеству, общению, работе в коллективе.

## Slide 4: Вспомни физический смысл величин!
Cила тока -
I = q/t

## Slide 5
Амперметр
При включении амперметра в электрическую цепь необходимо знать :
1. Амперметр включается в электрическую цепь последовательно с тем элементом цепи,
силу тока в котором необходимо измерить.
2. При подключении надо соблюдать полярность: "+" амперметра подключается к "+" источника тока,
а "минус" амперметра - к "минусу" источника тока
- условное обозначение амперметра

## Slide 6
Знаешь ли ты?
Электрический ток, протекающий через тело человека, оказывает следующие воздействия:
менее 0,01 А — не ощущается или ощущается очень слабо;
0,02 А — вызывает болезненные ощущения;
0,03 А — нарушает дыхание;
0,1 А - вызывает фибрилляцию сердца, что нередко приводит к смерти (самый опасный ток);
более 0,2 А — вызывает сильный ожог и останавливает дыхание.

## Slide 7
Напряжение –
U=A/q

## Slide 8: Вольтметр
Для измерения напряжения на участке цепи вольтметр подключают параллельно. При этом клемму вольтметра со знаком "+" соединяют с точкой, которая соединена с положительным полюсом источника тока.

## Slide 9
Опасное напряжение
ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — это напряжение, превышающее 34 В амплитудного значения переменного или 100 В постоянного тока.
Молния – от 100 МВ и выше
1 МВ = 1 000 000 В

## Slide 10
Сопротивление -

## Slide 11: Удельное сопротивление некоторых веществ
Медь – 0,017
Алюминий – 0,028
Вольфрам – 0,055
Нихром -- 1,1
Сделайте вывод.

## Slide 12: Закон Ома для участка цепи (1826 г.)
I = U/R
Сделайте вывод.

## Slide 13: Решить задачу
Сопротивление человека примерно 1000 Ом. Убьет ли человека ток, прошедший через его тело при напряжении 24 вольта?

## Slide 14: Рассортируйте формулы для последовательного и параллельного соединений
1. I = U/R
R= R1/n
R=nR1
U=A/q
I = q/t
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.

## Slide 15: Последовательное соединение
R=nR1

## Slide 16: Елочная гирлянда

## Slide 17: Параллельное соединение
R= R1/n

## Slide 18: Параллельное соединение

## Slide 21: Групповая работа

## Slide 22: Виды соединений

## Slide 23: Смешанное соединение проводников

## Slide 24
Разберись с соединениями!

## Slide 25: Тест. Соединение проводников
1. Выберите законы для последовательного соединения проводников
U = U1 + U2 + ...
I = I1 + I2 + ...
U = U1 = U2 = ...
I = I1 = I2 = ...
2. Выберите законы для параллельного соединения проводников.
U = U1 + U2 + ...
I = I1 = I2 = ...
I = I1 + I2 + ...
U = U1 = U2 = ...

## Slide 26
При последовательном соединении проводников верно, что ...
1/R = 1/R1 + 1/R2 + ...
R = R1 + R2 + ...
Их общее сопротивление больше большего из сопротивлений.
Их общее сопротивление меньше меньшего из сопротивлений.
При параллельном соединении проводников верно, что ...
Их общее сопротивление меньше меньшего из сопротивлений.
R = R1 + R2 + ...
Их общее сопротивление больше большего из сопротивлений.
1/R = 1/R1 + 1/R2 + ...

## Slide 27
5. Лампочку и резистор подключили к одинаковым источникам тока. В лампочке сила тока больше, чем в резисторе. Значит
Сопротивление лампочки больше, чем сопротивление резистора.
Нельзя узнать, сопротивление чего больше: лампочки или резистора.
Сопротивление резистора больше, чем сопротивление лампочки.
Лампочка и резистор имеют равные сопротивления.
6. В лампочке и резисторе сила тока одинакова. Но напряжение на лампочке больше, чем на резисторе. Значит
Сопротивление резистора больше, чем сопротивление лампочки.
Нельзя узнать, сопротивление чего больше: лампочки или резистора.
Лампочка и резистор имеют равные сопротивления.
Сопротивление лампочки больше, чем сопротивление резистора.

## Slide 31: Нарисуйте схему

## Slide 32: Подведение итогов. Рефлексия урока.
Как вы думаете мы достигли цели урока?
Какие задания были наиболее интересны?
Какие задания были наиболее трудные?
Оцените собственную деятельность на уроке и поставьте себе самооценку.
Спасибо за урок!