## Slide 1: Знакомимся с компьютером
Выполнила преподаватель «Агротехнологического техникума г. Кораблино»
Цыплакова И.Е.

## Slide 2: Общая функциональная схема ПК
Процессор
УВ
УВЫВ
ОЗУ
ВЗУ
ПЗУ
Память

## Slide 3: Общая схема ЭВМ
УВ – устройства ввода информации в ЭВМ (клавиатура, мышь, ВЗУ, сканер)
УВЫВ – устройства вывода информации(дисплей, принтер, ВЗУ, графопостроитель – плоттер)
ОЗУ (ОП или RAM ) – оперативное запоминающее устройство (оперативная память)
ВЗУ – внешние запоминающие устройства(дискета, жёсткий диск, компакт – диск)
ПЗУ (ROM) – постоянное запоминающее устройство

## Slide 4: ВИДЫ ПАМЯТИ
Память
Внутренняя
Внешняя

## Slide 5: Устройства, образующие внутреннюю память
Внутренняя память
Оперативная
память
Кэш –
память
Специальная
память

## Slide 6: Оперативная память
быстрое запоминающее устройство не очень большого объёма, непосредственно связанное с процессором и предназначенное для записи, считывания и хранения выполняемых программ и данных, обрабатываемых этими программами. Эта память используется только для временного хранения данных и программ, так как, когда машина выключается, всё, что находилось в ОЗУ, пропадает.
Доступ к элементам оперативной памяти прямой – это означает, что каждый байт памяти имеет свой индивидуальный адрес.
Объём ОЗУ обычно составляет от 32 до 512 Мбайт.

## Slide 7: Кэш - память
Сверхоперативная память – очень быстрое ЗУ небольшого объёма, которое используется при обмене данными между микропроцессором и оперативной памятью для компенсации разницы в скорости обработки информации процессором и несколько менее быстродействующей оперативной памятью.
Кэш – памятью управляет специальное устройство – контроллёр, который анализируя выполняемую программу, пытается предвидеть, какие данные и команды, вероятнее всего, понадобятся в ближайшее время процессору, и подкачивает их в кэш – память.
Современные микропроцессоры имеют встроенную кэш – память, так называемый кэш первого уровня емкостью 8,16 или 32 Кбайт. Кроме того, на системной плате компьютера может быть установлен кэш второго уровня емкостью 256, 512 Кбайт и выше.

## Slide 8: Специальная память
К устройствам Специальной памяти относятся ПЗУ(постоянная память ROM),
перепрограммируемая постоянная память (Flash Memory) память CMOS RAM – разновидность ПЗУ, видеопамять.
ПЗУ(постоянная память ROM)- память только для чтения

## Slide 9: Постоянная память (ПЗУ)
ПЗУ(постоянная память ROM)- память только для чтения
Энергонезависимая память, используется для хранения данных, которые никогда не потребуют изменения.
В ПЗУ записывают программу управления дисплеем, клавиатурой, принтером, внешней памятью, программы запуска и остановки компьютера, тестирования устройств

## Slide 10: Устройства, образующие внешнюю память
Внешняя память
НГМД
Стримеры
НЖМД
CD – R
CD - ROM
Компакт
диски
CD – RW
DVD

## Slide 11: Накопители на гибких магнитных дисках.
Гибкий диск (англ.floppy disk), или дискета, - носитель небольшого объема информации, представляющий собой гибкий пластиковый диск в защитной оболочке. Используется для переноса данных с одного компьютера на другой и для распространения программного обеспечения.
Характеристика:
диаметр 3,5 дюйма (89 мм);
емкость 1,44 Мбайт;
число дорожек 80;
количество секторов на дорожках 18.
Дискета устанавливается в накопитель на гибких магнитных дисках В накопителе вращается сама дискета, магнитные головки остаются неподвижными. Дискета вращается только при обращении к ней.

## Slide 12: Накопители на жестких магнитных дисках
Жесткий диск — информационный склад компьютера.
Накопитель на жестких магнитных дисках (англ. НDD - Нагd Disk Drive), или винчестерский накопитель, — это наиболее массовое запоминающее устройство большой емкости, в котором носителями информации являются круглые алюминиевые пластины — платтеры, обе поверхности которых покрыты слоем магнитного материала. Используется для постоянного хранения информации — программ и данных.
Винчестерские накопители имеют очень большую емкость— от 10 до 100 Гбайт. У современных моделей скорость вращения шпинделя обычно составляет 7200 об/мин, среднее время поиска данных 9 мс, средняя скорость передачи данных до 60 Мбайт/с. В отличие от дискеты, жесткий диск вращается непрерывно

## Slide 13: Накопители на компакт-дисках.
Носителем информации является CD – ROM (Compact Dick Read – Only Memory - компакт-диск, из которого можно только читать). CD – ROM -представляет собой прозрачный полимерный диск диаметром 12 см и толщиной 1,2 мм, на одну сторону которого напылен светоотражающий слой алюминия, защищенный от повреждений слоем прозрачного лака. Емкость lдостигает 780 Мбайт Один CD – ROM по информационной емкости равен почти 500 дискетам. CD – ROM просты и удобны в работе, имеют низкую удельную стоимость хранения данных, практически не изнашиваются, не могут быть поражены вирусами, с них невозможно случайно стереть информацию.

## Slide 14: Цифровые видеодиски DVD.
На смену технологии CD – ROM стремительно идет технология цифровых видеодисков DVD. Эти диски имеют тот же размер, что обычные , но вмешают до 17 Гбайт данных, т.е. по объему заменяют 20 стандартных дисков CD – ROM На таких дисках выпускаются мультимедийные игры и интерактивные видеофильмы отличного качества, позволяющие зрителю просматривать эпизоды под разными углами камеры, выбирать различные варианты окончания картины, знакомиться с биографиями снявшихся актеров, наслаждаться великолепным качеством звука.

## Slide 15: Стример
Стример (англ. tape streamer) - устройство для резервного копирования больших объемов информации. В качестве носителя здесь применяются кассеты с магнитной лентой емкостью 1-2 Гбайт и больше. Стримеры позволяют записать на небольшую кассету с магнитной лентой огромное количество информации. Встроенные в стример средства аппаратного сжатия позволяют автоматически уплотнять информацию перед ее записью и восстанавливать после считывания, что увеличивает объем сохраняемой информации. Недостатком стримеров является их сравнительно низкая скорость записи, поиска и считывания информации.