## Slide 1
ЛИСТОВОЕ СТЕКЛО

## Slide 2
Листовое стекло является базовым продуктом стекольной промышленности — это бесцветное, прозрачное натрий-кальций-силикатное стекло, изготавливаемое методами флоат или вертикального вытягивания без какой-либо дополнительной обработки поверхностей, имеющее вид плоских прямоугольных листов, толщина которых мала по отношению к длине и ширине.

## Slide 3
Листовое стекло может быть неполированным и полированным, цветным и бесцветным, однако, оно никогда не бывает абсолютно прозрачным: даже самые лучшие оптические стекла пропускают всего лишь 92–95% света

## Slide 4
.
Листовое стекло может применяться и как готовый продукт в остеклении зданий и сооружений, там где требуется светопропускание. Оно используется для производства автомобильных стекол, зеркал, стеклопакетов, витрин, витражей, стеклянных дверей и стеклянной мебели

## Slide 6
• теплосберегающее стекло
• закаленное стекло
• тонированное стекло
• зеркальное стекло
• многослойное стекло
Современные технологии и оборудование позволяют получать из листового стекла множество видов стекла с различными свойствами, например:

## Slide 7
Закаленное стекло

## Slide 8
Зеркальное стекло

## Slide 9
Многослойное стекло

## Slide 10
Тонированное стекло

## Slide 11
Теплосберегающее стекло

## Slide 12
Пороки, листового стекла:
1. Клиновидность — это смещение видимой сквозь стекло картины (рис. 1).

## Slide 13
2. Эффект линзы. Непрерывное изменение угла клина в каком-либо направлении, приводящее к оптическому эффекту линзы и искажению изображения (рис. 2).
3. Оптика стекла — это искажение просматриваемой сквозь стекло картины и предметов. Эти пороки образуются из-за локальных дефектов плоскопараллельности поверхностей, которые отклоняют световые лучи.

## Slide 14
4. Газовые включения. Видимые простым или вооруженным глазом газовые включения внутри стекломассы. Размеры газовых пузырьков колеблются от долей миллиметра до нескольких миллиметров. Мельчайшие пузырьки в практике называют “мошкой”. По форме газовые пузыри могут быть сферические, эллипсовидные и волосные (рис. 3).
5. Шлиры. Грубые стекловидные включения. Отчетливо различимы как стекловидные полосы, выступающие над плоскостью стекла (рис. 4).

## Slide 15
6. Щелоки. Шероховатость поверхности проявляется в результате нарушения гомогенности расплава стекла с выделением щелоков. Тончайшие пленки щелоков разрываются при формовании и образуют видимую глазом шероховатую поверхность стекла (рис. 4.).
7. Шихтные камни. Представляют собой нерастворившиеся в расплаве стекла зерна компонентов шихты. Исследование камней под лупой — простейший метод их распознавания (рис. 5).

## Slide 16
8. Камни кристаллизации. Кристаллические образования, возникшие в результате кристаллизации самого стекла.. Располагаются большей частью целыми скоплениями в виде цепочек, пятен, полос, часто сопутствуют предыдущим двум видам пороков стекла (рис. 6).
Кроме выше перечисленных пороков, встречаются такие пороки как: Кованая поверхность;
Волнистость поверхностей;
Свиль;
Узор древесины;
Камни в стекле.

## Slide 19
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!