## Slide 1: Учимся строить векторные диаграммы!
Однофазные неразветвленные цепи переменного тока
Часть I

## Slide 2: Так как цепь неразветвленная, строим векторную диаграмму напряжений. Ток одинаков на всех элементах, начинаем построение с вектора тока:
I
I
R
XL

## Slide 3
Вращаем вектора против часовой стрелки
W
I
I
R
XL

## Slide 4
Вектор напряжения на активном сопротивлении совпадает с вектором тока:
W
I
UR
I
R
UR
XL

## Slide 5
Вектор напряжения на индуктивности опережает вектор тока на 90о (строим из “хвостика в хвостик”):
W
I
UR
UL
I
R
UR
XL
UL

## Slide 6
Строим вектор UR и UL получим вектор U, напряжения приложенного к цепи, угол a – это угол между током и напряжением:
W
I
UR
UL
U
I
R
UR
XL
UL
U