## Slide 1
История фрезерного
станка
Сычёв Владимир.
Работу выполнил ученик 8 Б класса
СОШ № 93 г. Нижнего Новгорода

## Slide 2: Определение
Фре́зерные станки́ — группа металлорежущих станков в классификации по виду обработки. Фрезерные станки предназначены для обработки с помощью фрезы плоских и фасонных поверхностей, тел вращения, зубчатых колёс и т.п. металлических и других заготовок. При этом фреза, закрепленная в шпинделе фрезерного станка, совершает вращательное (главное) движение, а заготовка, закреплённая на столе, совершает движение подачи прямолинейное или криволинейное (иногда осуществляется одновременно вращающимся инструментом). Управление может быть ручным, автоматизированным или осуществляться с помощью системы ЧПУ.
Металлорежущий инструмент фрезерной группы станков. Концевые фрезы.
Во фрезерных станках главным движением является вращение фрезы, а движение подачи — относительное перемещение заготовки и фрезы.

## Slide 3: История
Первыми фрезерными станками были зубофрезерные , фрезы не затачивали после затупления а отпускали , насекали по новой и закаливали . Первые зубофрезерные станки построены французскими часовщиками , описаны в работе французского инженера Н. Биона 1709 г. "устройство для делания и нарезания колес и шестерен для часов или платформа для часовщиков" . Более совершенные станки есть в книгах Ф. Берту 1763 г. Я. Леупольда 1724 г. А. К. Нартова 1742 г. Понятие фрезерного станка ввёл известный деятель 16 в Леонардо Да Винчи, нарисовав эскиз станка, состоявшего из круглого, вращающегося напильника. Станок похожего вида с вращающимся напильником был обнаружен в Пекине. Никаких картинок и ссылок в рукописях Леонардо да Винчи нет.
В конце 18 века применялась фреза в виде оливки из закаленной стали с насечеными зубьями, как у напильника. Форма фрезы напоминала ягоду земляники, откуда и произошло название этого инструмента , la fraise по-французски — земляника.

## Slide 4: Фрезерный станок был изобретен Фердинанндом Фербистом в Китае в 1668 г.
По заказу императора для изготовления астрономического прибора потребовалось бронзовое кольцо. Отлитую заготовку положили на каменный фундамент и металлическими щетками-фрезами укрепленными на доске , вращали с помощью осла. На фрезы -щетки укладывался груз для врезания.

## Slide 5: Таким образом, идея применения фрез для обработки плоскостей возникла достаточно давно. Однако лишь в начале XIX в. требования производства вызвали к жизни первые конструкции станков, имевших промышленное значение.
Ко второй четверти XVIII в. относится описанный А. К. Нартовым в рукописи «Театрум Махинарум» станок для фрезерования сфероидальных углублений на художественных изделиях из кости. Таким образом, промышленному применению фрезерования поверхностей предшествовало его использование вне сферы основного общественного производства.

## Slide 6: Первым изобретателем фрезерного станка для производства оружия был Или Уитни.
Взяв подряд на изготовление 10.000 ружей ему пришлось решать не только экономические вопросы но и технические. Первый фрезерный операционный станок. Детали обрабатывались по лекалу методом обката фрезой , требовала большой квалификации рабочего. Для каждой операции был сделан станок.

## Slide 7
Получив заказ 1805 г. в 1811 году был выполнен не полностью. Несмотря на это ему был передан следующий заказ в том же 1811 году на 15.000 ружей который был выполнен за 2 года. Станок горизонтально-фрезерный консольный , имеет автоматическую продольную подачу через червячную , размыкающуюся при ручной подаче , пару.
Уитни первым внедрил фрезерный станок в производство для обработки плоскостей, выборки канавок и тому подобных работ, в которых фрезерование заменяло точение, строгание и другие виды обработки металла.
Станок И. Уитни, построенный им около 1818 г. и эксплуатировавшийся на его оружейном заводе в Уитнивилле близ Нью- Хевена в США. В настоящее время находится в качестве музейного экспоната в Мезонской механической лаборатории Иельского университета.

## Slide 8: Причины внедрения технологий
В Европе тогда наступал бум промышленного производства, и ручной труд мануфактур попросту не мог удовлетворить растущий спрос на изделия из дерева и металла, для этого нужны были новые современные машины.
Но дело здесь даже не столько в скорости. При ручной работе части оружия имели множество несоответствий в параметрах – и по форме, и по размерам. В случае выхода из строя одной детали, заменить её на другую не было возможности, они попросту не подходили друг к другу. Теперь же все делалось по определенному стандарту, что не только ускоряло работу с заготовками, но и значительно облегчало ремонт готовых изделий.
Изобретение Эли Уитни, стало настоящим переворотом в производительности и точности. Но усовершенствования фрезерного станка не стоят на месте и сегодня детище Уитни уже не способно сравниться с примитивнейшим из современных агрегатов.

## Slide 9: Прогресс в машиностроении
Горизонтально фрезерный станок Эли Уитни 1921 года. у станка появляется автоматическая подача и вертикальная автоматическая подача шпинделя.

## Slide 10: Фрезерный станок для обработки казенной части ствола Тульского оружейного завода 1825 г.

## Slide 11: Гораздо ближе к современной конструкции фрезерный станок, который построила американская фирма «Гай, Сильвестр и Ко» в 1835 году. Агрегат стоял на деревянной колоде, главное движение образовывал шкив с плоскоременной передачей. Рядом крепилось зубчатое колесо, посаженное на оправку. На этой оправке прикреплялась фреза, которую использовали для обработки плоскостей.

## Slide 12: В станке Гая использовалось устройство для вертикального перемещения фрезы. Вслед за ним появился и станок для массового производства невоенного характера — его применяли для фрезерования граней гаек. Таким станком стал инструмент фирмы Нэсмит и Гейскел из Манчестера.

## Slide 13
Горизонтально фрезерный станок Несмита 1840 г. Приспособление для поворота и фиксации даже на сегодняшний день актуально если учесть что можно устанавливать и фрезеровать несколько мелких гаек сразу , сейчас применяется при мелкосерийном производстве. Движение каретки обеспечивается храповым механизмом. Дело Уитни не стоит на месте появляются 3 х опорные фрезерные станки с вертикальной подачей от прародителя.

## Slide 14
С 1840 по 1860 годы, была эпоха разработки для успешного фрезерного станка Линкольна Миллера. Различные компании производили фрезерные станки на общей конфигурации. "George S. Lincoln & Co." изготовлен первый, действительно коммерческий фрезерный станок, в 1855 году. В данный период машина получила название как "фрезерный станок".

## Slide 15: "Brown & Sharpe" были первыми, чтобы сделать универсальный фрезерный станок в 1861, который был уникальным по конструкции и самой функции. Запатентованная машина фрезы использовала точенные зубья, и не изменила линии геометрии.

## Slide 16
Чтобы закончить обзор состояния фрезерных станков к середине XIX в., приведем еще один чертеж станка, который хотя и применялся на оружейном заводе, но не являлся специализированным, так что мог служить в любой отрасли производства. На рис. 117 показан чертеж горизонтально-фрезерного станка Ижевского оружейного завода, снятый с натуры в 1862 г. Станок был предназначен для обработки набором фрез, собранных на одной оправке. Устройство станка настолько просто, что не требует специальных пояснений. Этот станок, совсем не имевший в своей конструкции каких-либо следов младенческого периода станкостроения, был устроен просто и целесообразно.

## Slide 17
Джозеф Роу, изобретатель многих устройств, создал первый настоящий фрезерный станок, 1912 - 1916 годов. Роберт С. Вудбери и другие ученые улучшили дизайн и действие первого настоящего фрезерного станка Роу. Джонсон, Джон Холл, Симеон Севера, Росуелл Ли и Томас Бланчард - это несколько имен ученых и инженеров, которые внесли вклад в развитие и усовершенствование предыдущих конфигураций фрезерных устройств.
С 1870 до середины двадцатого века, до Первой мировой войны, различные другие фрезерные станки появились, как универсальные машины, для инструментальных цехов, мастерских и промышленного использования.
После Первой мировой войны, новые прогрессивные версии фрезерных станков, в том числе, джиг машина и устройство с ЧПУ технологией, пришли, с различными функциями и возможностями.

## Slide 18: Настоящее время
Сегодня фрезерный станок — многофункциональный инструмент, оснащенный режущим элементом – фрезой, вращение которой обеспечивает обработку металлической поверхности. Движение поверхности, может осуществляться либо вручную, либо с помощью привода. Металлообрабатывающие станки могут быть различных видов, масштабов, оснащены дополнительным электронным управлением, например фрезерные станки с ЧПУ. Такое оборудование позволит обработать поверхность, в том числе трехмерную, с высокой точностью и обеспечит стабильное качество, если это серийное производство.

## Slide 19: И больше напоминает космическую технику