## Slide 1: Классный час
Я – СВАРЩИК!

## Slide 3: Конкурс «Лучшие Сварщики» группы №23
1
Абент Виктор
Кремнев Виталий
Нерубенко Сергей
Матрашилов Алексей
Мельниченко Даниил
2
Бацилашвили Владислав
Кузнецов Евгений
Смертев Борис
Власенко Сергей
Зуев Виталий

## Slide 4: 1. Что я знаю о своей профессии
Профессия сварщик
Профессиональные функции
Общие требования безопасности
Опасные и вредные производственные факторы при сварке
Профессиональные заболевания
Средства индивидуальной защиты
В процессе работы газосварщик обязан

## Slide 8: 2. Мозговой штурм
Кто из нас ЛУЧШИЙ?

## Slide 9: Возбудить дугу, не касаясь электродом свариваемого изделия...
1. Нельзя
2. Можно, если в сварочную цепь параллельно включить осциллятор
3. Можно, если последовательно включить два источника питания дуги
4. Можно, если параллельно включить два источника питания
1

## Slide 10: Для получения варочного катета хорошей формы необходимо
1. Перемещать электрод с правильной скоростью
2. держать электрод вертикально
3. больше наклонять электрод в направлении сварки
2

## Slide 11: Как связаны между собой стороны прямоугольного треугольника?
1. Квадрат катета равен квадратам гипотенузы и катета
2. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов
3. Катет равен разности гипотенузы и другого катета
3

## Slide 12: Как изменяется скорость плавления электрода в зависимости от полярности?
1. при обратной полярности выше, чем при прямой
2. полярность не влияет на скорость плавления электрода
3. при прямой полярности скорость плавления выше, чем при обратной
4. не изменяется
4

## Slide 13: Как зависит уровень подготовки студента к профессии от его усердия
1. Обратно пропорционально
2. Прямо пропорционально
3. Совсем не зависит
4. Зависимость дает возрастающая показательная функция.
5

## Slide 14: К обслуживанию сварочного генератора допускаются лица, знающие устройство и работу генератора, достигшие возраста
1. 16 лет
2. 18 лет
3. 20 лет
4. 22 лет
6

## Slide 15: Как отличаются по величине сварочные токи при прихватке и сварке?
1. Ток должен быть больше
на 15-20 % сварочного тока
2. Ток должен быть больше
на 20-30 % сварочного тока
3. Ток должен быть меньше
на 20-30 %
4. Ток остается неизменным
7

## Slide 16: Каким должно быть напряжение холостого хода однопостового сварочного трансформатора?
1. Не более 12в
2. Не более 36в
3. От 49в до 60в
4. От 60в до 80в
5. Не менее 100в
8

## Slide 17: По какому признаку классифицируются поперечные, продольные, косые, комбинированные швы?
1. По распространенному расположению
2. По внешней форме
3. По отношению к действующим усилиям
4. По протяженности
9

## Slide 18: Укажите, какой должна быть нормальная длина дуги при ручной сварке?
1. 2d электрода
2. (0,5-1,1)d электрода
3. 0,5d электрода
4. 1,5d электрода
10

## Slide 19: От чего зависит длина дуги при сварке пластин встык?
1. От толщины металла
2. От диаметра электрода
3. От зазора между пластинами
11

## Slide 20: Какой вид колебательных движений электродом применяется для сварки углового и таврового соединения?
1. По ломанным линиям
2. Восьмеркой
3. С задержкой в середине шва
4. С задержкой в одном крае шва
12

## Slide 21: Как выбрать величину тока для сварки электродом диаметром 3 мм?
1. 156А
2. 114А
3. 176А
4. 108А
13

## Slide 22: Укажите, каким способом сварки пользуются при заполнении швов средней длины?
1. Сваркой «на проход»
2. Сваркой «от середины к концам»
3. Обратноступенчатым способом и методом «горки»
4. Методом «горки»
14

## Slide 23: Укажите, от чего зависит наличие пор в сварном шве?
1. От увеличении силы сварного тока
2. От неправильного закрепления заготовки
3. От увеличения скорости сварки
4. От плохого качества очистки кромок
15

## Slide 24: Назовите причину появления шлаковых включений при многопроходной сварке
1. Неправильный подбор электрода
2. Плохой провар шва
3. Не удаленный шлак от предыдущего прохода
4. резкий обрыв сварочной дуги
16

## Slide 25: Назовите, в зависимости от чего выбирается диаметр электрода
1. От длины шва
2. От способа сварки
3. От величины зазора
4. от толщины свариваемого металла
17

## Slide 26: Какое вещество хранят в герметически упакованных барабанах?
1. Кислород
2. Карбид кальция
3. Ацетилен
18

## Slide 27: Для чего создается газовая и шлаковая оболочка вокруг дуги?
1. Для увеличения скорости сварки
2. Для препятствия проникновения воздуха
3. Для получения лучшей формы шва
19

## Slide 28: Металл сварного шва плавящим электродом состоит из:
1.Металла соединяемых элементов
2. Металла соединяемых элементов и металла прутка
3. Металла прутка и флюса
20

## Slide 29: Уменьшение напряжения на дуге приводит к:
1. Уменьшению разбрызгивания и длины дуги, провару
2. Увеличению длины дуги, непровару, неустойчивости дуги
3. Плохому формированию шва, высокой плотности тока, окислению
4. Увеличению разбрызгивания, высокой скорости сварки, плохой защиты ванны
21

## Slide 30: Как заземляется сварочное оборудование?
1. Должен быть приваренный к оборудованию медный провод, расположенный в доступном месте с надписью «земля».
2. На оборудовании должен быть предусмотрен болт и вокруг него контактная площадка, расположенные в доступном месте с надписью «земля».
3. На оборудовании должен быть предусмотрен зажим, расположенный в доступном месте с надписью «земля».
22

## Slide 31: Лучший практик

## Slide 32: Итоги конкурса