## Slide 1: Тема урока: сплавы

## Slide 2: План урока.
Проверка д/з
Повторение пройденного материала
Изучение нового материала
Закрепление новых знаний
Подведение итогов, объявление оценок.

## Slide 3: Критерии оценок:
5 баллов – 5 (отл)
4 балла – 4 (хор)
3 балла – 3 (уд)

## Slide 4: Проверка домашнего задания
Определить вид кристаллической решётки различных материалов: калий, натрий, вольфрам, хром, железо, кальций, свинец, никель, золото, железо, марганец, цинк.

## Slide 5: Виды кристаллических решёток

## Slide 6: Проверка правильности выполнения д/з
ОЦК – калий, натрий, вольфрам, хром, железо;
ГЦК – кальций, свинец, никель, золото, железо;
ГПУ – марганец, цинк.

## Slide 7: План урока.
Проверка д/з
Повторение пройденного материала
Изучение нового материала
Закрепление новых знаний
Подведение итогов, объявление оценок.

## Slide 8: Актуализация знаний
1. Какое строение имеют металлы?
2. Дать определение процесса кристаллизации металлов. 3. Перечислите этапы процесса кристаллизации. 4. От каких факторов зависит размер зёрен металла?
5. Как получить мелкозернистую структуру металла? 6. Что такое модификация?

## Slide 9: Этапы процесса кристаллизации металлов

## Slide 10: План урока.
Проверка д/з
Повторение пройденного материала
Изучение нового материала
Закрепление новых знаний
Подведение итогов, объявление оценок.

## Slide 11: Цель урока:
определение сплавов
способы образования сплавов
понятие о легировании
группы сплавов
свойства и применение сплавов

## Slide 12: Проблема урока какой материал выбрать для изготовления:
рессоры – железо или сплав на основе железа
подшипников – медь или сплав на основе меди
поршней цилиндров – алюминий или сплав на основе алюминия

## Slide 13: Цель урока:
определение сплавов
способы образования сплавов (фазы)
понятие о легировании
группы сплавов
свойства и применение сплавов

## Slide 14: Что такое сплав?
Сплавом называется макроскопически однородная система, состоящая из 2-х и более химических элементов (компонентов).

## Slide 15: Фазы металлических сплавов
жидкие растворы
твёрдые растворы внедрения
твёрдые растворы замещения
химические соединения
механические смеси

## Slide 16: Что такое легирование?
В процессе приготовления сплава в расплавленный металл добавляют один или несколько компонентов (металлы и неметаллы), т.е. металл легируют (улучшают).

## Slide 17: Группы сплавов. Свойства и применение сплавов.
Работа с таблицей.

## Slide 18: Проблема урока какой материал выбрать для изготовления:
рессоры – железо или сплав на основе железа
подшипников – медь или сплав на основе меди
поршней цилиндров – алюминий или сплав на основе алюминия