## Slide 1: Журнальный столик Творческий проект
Выполнил: Байсуркаев Магомед
Ученик 8 «А» класса
Учитель: Зенченко Е.С.
г. Новый Уренгой 2014 г.

## Slide 2
Содержание проекта
1.Выбор и обоснование проекта.
2.Формулировка задачи.
3.Информация об изделии.
4.Рисунок изделия.
5.Эскиз изделия.
6.Материально-техническое обеспечение проекта.
7.Технология изготовления изделия.
8.Экономическое обоснование.
9.Анализ полученных результатов.
10.Рекламный проспект изделия.

## Slide 3
№ 1 Выбор и обоснование проекта:
Скоро вся страна будет праздновать Новый год, и мне нужно было придумать, что подарить моей маме. Она к дивану вечером подставляет стул, чтобы разместить на нем чашечку чая и свое рукоделие.
В школе я научился обрабатывать древесину, и я подумал, что такое изделие как легкий журнальный столик я смогу сделать своими руками и это будет лучший подарок моей маме.
№2 Формулировка задачи
Изготовить своими руками журнальный столик.
№3 Информация об изделии:
Переносной легкий журнальный столик предназначен для хранения газет и журналов. А также по необходимости на него можно ставить горшки с цветами, размещать нетяжелые предметы. Он должен быть компактным и необходимым для создания домашнего интерьера.

## Slide 4
Проект «Журнальный столик»
Рациональность изделия
Защита проекта, испытания, оценка
Расчет себестоимости изделия
Изготовление и безопасность
Технологическая карта
Экологичность изделия
Оборудование, Инструменты, приспособления
Необходимые материалы
Конструкция изделия
Требования к устройству
Развитие идеи проекта

## Slide 5
№4 Рисунок изделия:

## Slide 6
№5 Эскиз изделия:

## Slide 7
№7 Материально-техническое обеспечение:
Материалы: Древесина: 50*25*460 мм- 12 штук.
65*65*500 мм- 1 штука.
25*50*390 мм- 2 штуки.
Шканты: 5 мм, L- 30 мм- 20 штук.
Клей ПВА
Шпатлевка по дереву
Лак «Янтарь».
Инструменты: наждачная бумага P80, P120 и Р1000, дрель, сверло 2 мм, кисти, саморезы, рубанок, токарный станок по древесине, стамеска, молоток, ножовка, столярные тиски, шпатель.

## Slide 8
№ | Последовательность работы | Инструменты
1 | Выбор материала | 
2 | Разметка деталей | Линейка, карандаш
№8 Технологии изготовления изделия

## Slide 9
3 | Распил деталей | Ножовка
4 | Склейка столешницы Разметка, распил, обработка рубанком и наждачной бумагой. | Клей ПВА, линейка, карандаш, рубанок, ножовка, наждачная бумага.

## Slide 10
5 | Изготовление ножки стола на токарном станке по древесине, стамеской и рубанком. | Токарный станок, стамеска и рубанок
6 | Сборка журнального столика саморезами. | Саморезы и отвертка.

## Slide 11
7 | Исправление неровностей посредством шпатлевания поверхности. | Шпатлевка по дереву Шпатель.
8 | Зачистка. | Наждачная бумага.

## Slide 12
9 | Покрытие изделия лаком. | Лак, кисть.

## Slide 13: Древесина: м*м*м*12* цена м3=41,40 руб. м*м*м*цена м3=12,60 руб. м*м*м*2*цена м3=5,80 руб. Шканты: 20 шт*3 руб.=60 руб. Клей ПВА 50 руб. Шпатлевка по дереву: 120 руб. Лак: 120 руб. Наждачная бумага: 3 шт.*10 руб.= 30 руб. Сверло: 40 руб. Кисть: 20 руб. Саморезы: 10 шт.* 2 руб. =20 руб. Шпатель: 30 руб. 41,40+12,60+5,80+60+50+120+120+30+40+20+20+30=549,80 руб ЗАТРАТЫ ТРУДА: 1 час работы ученика =25 руб. Работал-10 часов 30 минут. 10,30*25 руб=257,50 Себестоимость: 549,80+257,50=807,30 руб.
№9 Экономическое обоснование проекта:
МАТЕРИАЛ:

## Slide 14
Анализ полученных результатов
Журнальный стол изготовлен из древесины и получился по размерам чертежа. Теперь его можно использовать по назначению. Осталось дождаться Нового Года и подарить его маме.

## Slide 15
№11 Рекламный проспект
Если Вы не знаете, что подарить маме, бабушке, сестре на праздник – обращайтесь к нам, и мы Вам предложим несколько вариантов подарков для удобства и изменения интерьера в доме.
Кабинет № 107, МБОУ СОШ № 5.