## Slide 1
Цель урока: формирование знаний и умений для определения параметров различных типов посадок; анализировать схемы расположения полей допусков для посадок различных типов.

## Slide 2
Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Размеры, проставленные на чертеже, мм |  |  | 15±0,01 |  |  | 
Действительные размеры, мм | 15,03 | 14,96 | 15,015 | 15,02 | 15,0 | 15,0
Заключение о годности |  |  |  |  |  | 
Вид брака |  |  |  |  |  | 
Задание . Определите годность размеров валов по результатам измерений; установите вид брака в случае его наличия.

## Slide 4
ПОСАДКА С ЗАЗОРОМ
Посадка с зазором – посадка, при которой всегда образуется зазор в соединении, т. е. наименьший предельный размер отверстия больше наибольшего предельного размера вала или равен ему.
В соединениях с зазором определяют следующие основные параметры:
— наибольший зазор (Smax) – разность между наибольшим предельным размером отверстия и наименьшим предельным размером вала в посадке с зазором или в переходной посадке:
Smax = Dmax – dmin = ES – ei ;
— наименьший зазор (Smin) – разность между наименьшим предельным размером отверстия и наибольшим предельным размером вала в посадке с зазором:
Smin = Dmin – dmax = EI – es ;
— средний зазор (Sср): Sср = (Smax + Smin) ⁄ 2 .

## Slide 5
Пример Рассчитайте предельные размеры отверстия и вала, допуски отверстия и вала, зазоры или натяги, определите характер соединения, допуск посадки, если на чертеже указан размер Ø55H7/ f7; изобразите схему посадки.
Отверстие:
Номинальный размер Ø55 мм;
Верхнее предельное отклонение ES = +0,030мм (табличное значение);
Нижнее предельное отклонение EI = 0 (табличное значение).
Предельные размеры отверстия, мм:
Dmax = Dн + ES = 55 + 0,030 = 55,030 мм;
Dmin = Dн + EI = 55 + 0 = 55,000 мм.
Допуск отверстия, мм:
ТD = Dmax – Dmin = 55,030 – 55.000 = 0,030 мм.
Вал:
Номинальный размер Ø55 мм;
Верхнее предельное отклонение es = - 0.030 мм (табличное значение);
Нижнее предельное отклонение ei = - 0.060 мм (табличное значение).
Предельные размеры вала, мм:
dmax = dн + es = 55 +(- 0,030) = 54,970 мм;
dmin = dн + ei = 55 + (- 0,060) = 54,940 мм.
Допуск вала, мм:
Тd = dmax – dmin = 54.970 – 54.940 = 0,030 мм.
Посадка с зазором, так как размеры вала меньше размеров отверстия.
Зазоры в посадке этих деталей, мм:
Smax = Dmax – dmin = 55,030 – 54.940 = 0,090 мм;
Smin = Dmin – dmax = 55.000 – 54.970 = 0,030 мм.
Допуск посадки с зазором, мм:
TS = Smax – Smin = 0,090– 0,030 = 0,06 мм,
или TS = TD + Td = 0.030 + 0.030 = 0.06 мм.
Схема расположения полей допусков

## Slide 6
+30
ES
H7
EI=0
0
+
-
0
f7
-30
es
-60
ei
Схема посадки с зазором Ø55H7/ f7.

## Slide 9
Пример.
Рассчитайте предельные размеры отверстия и вала,
допуски отверстия и вала, зазоры или натяги, определите характер соединения,
допуск посадки, если на чертеже указан размер Ø55H7/ p6.
Отверстие:
Номинальный размер Ø55 мм;
Верхнее предельное отклонение ES= +0,030мм (табличное значение);
Нижнее предельное отклонение EI= 0 (табличное значение).
Предельные размеры отверстия, мм:
Dmax = Dн + ES = 55 + 0,030 = 55,030 мм;
Dmin = Dн + EI = 55 + 0 = 55, 000 мм.
Допуск отверстия, мм:
ТD = Dmax – Dmin = 55,030 – 55,000 = 0,030 мм.

## Slide 10
Вал:
Номинальный размер Ø55 мм;
Верхнее предельное отклонение es = + 0.051 мм (табличное значение);
Нижнее предельное отклонение ei = + 0.032 мм (табличное значение).
Предельные размеры вала, мм:
dmax = dн + es = 55 + 0,51 = 55,051 мм;
dmin = dн + ei = 55 + 0,032 = 55.032 мм.
Допуск вала, мм:
Тd = dmax – dmin = 55.051 – 55.032 = 0,019 мм.
Посадка с натягом, так как размеры вала больше размеров отверстия.
Натяги в посадке этих деталей, мм:
Nmax = dmax – Dmin = 55,051 – 55,000 = 0,051 мм;
Nmin = dmin – Dmax = 55,032 – 55,030 = 0,002 мм.
Допуск посадки с натягом, мм:
TN = Nmax – Nmin = 0,051 – 0,002 = 0,049 мм,
или TN = TD + Td = 0,030 + 0,019 = 0, 049мм.

## Slide 13
Пример . Рассчитайте предельные размеры отверстия и вала, допуски отверстия и вала, зазоры или натяги, определите характер соединения, допуск посадки, если на чертеже указан размер Ø55H7/ m6; изобразите схему посадки.
Отверстие:
Номинальный размер Ø55 мм;
Верхнее предельное отклонение ES= +0,030 мм (табличное значение);
Нижнее предельное отклонение EI= 0 (табличное значение).
Предельные размеры отверстия, мм:
Dmax = Dн + ES = 55 + 0,030 = 55,030 мм;
Dmin = Dн + EI = 55 + 0 = 55,000 мм.
Допуск отверстия, мм:
ТD = Dmax – Dmin = 55,030 – 55,000 = 0,030 мм.
Вал:
Номинальный размер Ø55 мм;
Верхнее предельное отклонение es = + 0.030 мм (табличное значение);
Нижнее предельное отклонение ei = + 0.011 мм (табличное значение).
Предельные размеры вала, мм:
dmax = dн + es = 55 + 0,030 = 55.030 мм;
dmin = dн + ei = 55 + 0,011 = 50.011 мм.
Допуск вала, мм:
Тd = dmax – dmin = 55.030 – 55.011 = 0,019 мм.

## Slide 14
+25
ES
H7
EI=0
0
+
-
0
+30
es
ei
+11
m6
+30
Посадка переходная, так как поля допусков отверстия и вала пересекаются полностью.
Натяг и зазор в посадке, мм:
Smax = Dmax – dmin = 55,030 – 55,011 = 0,019 мм;
Nmax = dmax – Dmin = 55,030 – 55,000 = 0,030 мм.
Допуск посадки, мм:
TS(N) = Smax + Nmax = 0.019 + 0.030 = 0.049 мм,
Или TS(N) = TD + Td = 0,030 + 0,019 = 0,049 мм.
Схема расположения полей допусков:
Схема переходной посадки Ø55H7/ m6

## Slide 15
+0.25
-0.25
0
+
-
ГРАФИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ ПОЛЯ ДОПУСКА
От нулевой линии откладываются верхнее предельное и нижнее предельное отклонение.
Относительно нулевой линии проводятся небольшие по длине (одинаковые по размеру) параллельные линии, соответствующие величинам отклонений.
Эти линии соединяются перпендикулярными линиями.
Полученный прямоугольник – это поле допуска размера.

## Slide 16
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ |  | ПАРАМЕТРЫ
ОСНОВНЫЕ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | 
D | Dн, Dmax, Dmin, Dд | Размеры отверстия (номинальный, наибольший, наименьший, действительный)
d | dн, dmax, dmin, dд | Размеры вала (номинальный, наибольший, наименьший, действительный)
L | Lн, Lmax, Lmin,Lд | Длина элемента (номинальная, наибольшая, наименьшая, действительная)
E | ES, EI, Eд | Отклонение размера отверстия (верхнее, нижнее, действительное)
e | es, ei, eд | Отклонение размера вала (верхнее, нижнее, действительное)
S | Smax, Smin, Sд, Sср | Зазор (наибольший, наименьший, действительный, средний)
N | Nmax, Nmin, Nд, Nср | Натяг (наибольший, наименьший, действительный, средний)
T | TD, Td, TS, TN | Допуск (отверстия, вала, посадки с зазором, посадки с натягом)
IT | IT1, IT2 и т. д. | Допуск размера по соответствующему квалитету
ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

## Slide 17
Пример . Рассчитайте предельные размеры отверстия и вала, допуски отверстия и вала, зазоры или натяги, определите характер соединения, допуск посадки, если на чертеже указан размер ; изобразите схему посадки.

## Slide 18
Домашнее задание :
1. Параграф 3.4.
2. Конспект урока.
3. Литература – учебная, информационная, справочная, техническая.
4. Изобразить графическое изображение переходной посадки.

## Slide 19
Использованные ресурсы.
• Сергей Алексеевич Зайцев, Алексей Куранов, Андрей Толстов «Допуски и технические измерения», серия: "Профессиональное образование (Академия)". Учебник для учащихся НПО. Издательство "Академия", 2014г.
• Багдасарова Татьяна Ануфриевна. Допуски и технические измерения. Рабочая тетрадь. Издательство "Академия", 2014г.
Вышнепольский И.С. Техническое черчение. Учебник для учащихся НПО. Издательство Москва, 2009 г.
• http://www.russnab.ru/books/Dopuski_i_posadki.pdf - сайт «Допуски и посадки»