## Slide 1: Как это работает выпуск 2
планшет
Источники: www/ Asia-Phone.ru

## Slide 2
Как появился
В 1971 году ученый по имени Сэмюэль Херст разработал элограф – графический планшет, работающий по 4-х проводному резистивному принципу, а уже в 1977 году он разработал пятипроводной резистивный сенсорный дисплей. В 1982 году на всемирной ярмарке был представлен первый телевизор с сенсорным экраном. С того момента технологии совершенствовались. Удешевлялись материалы и сенсорные дисплеи становились все доступнее. В наши дни для нас это уже кажется обыденностью, в отличие от того времени, когда это казалось революционным прорывом.

## Slide 3
Виды сенсорных экранов
В настоящее время сенсорные экраны принято подразделять на несколько видов:
(бывают четырех-, пяти-, восьмипроводными),
проекционно-емкостные,
матрично-емкостные,
оптические и тензометрические.
резистивные

## Slide 4
ПРОЕКЦИОННО-ЁМКОСТНОЙ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ.
При касании проекционно-ёмкостного сенсорного дисплея пальцем емкость электродов под пальцем изменяется и контроллер, таким образом, определяет место касания.

## Slide 5
достоинства и недостатки
Наиболее важным достоинством проекционно-емкостных дисплеев является поддержка мультитач, более точное определение координат по сравнению с резистивными дисплеями, высокое светопропускание, определение силы нажатия, очень долговечны. Из недостатков только то, что работать с устройствами с таким типом дисплея можно только пальцем или специальным стилусом.

## Slide 6
Резистивные сенсорные дисплеи
Пространство между стеклом и мембраной разделено диэлектриком, который равномерно распределен по всей плоскости резистивного дисплея. При нажатии на резистивный дисплей происходит замыкание мембраны и панели, и далее управляющая электроника регистрирует изменения и вычисляет координаты точки касания.

## Slide 7
Принцип работы пятипроводного резистивного дисплея

## Slide 8
Матричные экраны
На мембрану специально нанесли вертикальные проводники, а на стекло – горизонтальные. Если нажать на дисплей, то проводники обязательно соприкоснутся, замкнутся крест-накрест. Процессор может отследить, какие проводники замкнулись, и это помогает обнаружить координаты нажатия. Матричные экраны нельзя назвать высокоточными, поэтому их уже продолжительное время не используют.

## Slide 9
Экран с сеткой инфракрасных лучей
В этом случае проводники заменяют специальными инфракрасными лучами. Вокруг данного экрана проходит рамка, в которой есть встроенные излучатели, а также приемники. Если нажать на экран, то некоторые лучи будут перекрываться, и они не могут достигнуть собственного пункта назначения, а именно приемника. В итоге контроллер вычисляет место контакта.
1 -сенсоры, 2 - отражатели 3 - источники 4 - процессор, определяющий координаты

## Slide 10
Планшеты будущего
Microsoft и университет Carnegie Mellon совместно разработали невероятно любопытный концепт пользовательского интерфейса. Skinput – таково его название – по сути представляет собой сенсорный экран, который будет располагаться прямо на вашем теле. С его помощью можно, например, контролировать звонки и писать сообщения, играть и т.д.