## Slide 1: Как это работает выпуск 7
Принтер

## Slide 2
всё дело в каплях
Главным узлом струйного принтера является печатающая головка (около 80% от стоимости принтера), которая собственно и наносит капельки краски на бумагу. Краска наносится через маленькие отверстия называемые дюзами. Полный диаметр одной дюзы составляет порядка от трех (разрешение 4800 dpi) до нескольких десятков микрон.
Вид капелек краски на бумаге под микроскопом

## Slide 3
Краска наносится через маленькие отверстия называемые дюзами.
Увеличенное изображение дюзы струйного принтера

## Slide 4
История создания
Методу струйной печати уже почти сто лет. Лорд Рейли, лауреат нобелевской премии по физике, сделал свои фундаментальные открытия в области распада струй жидкости и формирования капель еще в прошлом веке, датой рождения технологии струйной печати можно считать только 1948 год.

## Slide 5
Как это работает
Современный струйный принтер работает следующим образом: шаговый мотор протягивает через принтер бумагу; одновременно с этим поперек листа в горизонтальном направлении движется печатающая головка, приводимая в движение тем же шаговым мотором. Через крошечные отверстия, которые называются соплами, на бумагу выпрыскиваются чернила. Сопла, управляемые электроникой, «выстреливают» с огромной «скорострельностью» на бумагу микроскопические капли чернил.

## Slide 6
Принцип действия
В результате согласованного движения бумаги и печатающей головки, в нужное время и в нужное место «выстреливающей» строго определенное количество капель, на бумаге возникает изображение. Наряду с упомянутыми термоструйными технологиями свое место под солнцем завоевала и еще одна механическая технология печати, основанная на применении пьезоэлементов. Ее можно встретить лишь в принтерах фирмы Epson.

## Slide 8
Принцип термопечати

## Slide 9
Принцип пьезопечати

## Slide 10
Печатающие головки могут конструктивно объединяться с чернильным картриджем и заменяться одновременно с ним, а могут быть установлены в принтере постоянно при этом заменяется только картридж.

## Slide 11
Как выбрать
надежность
расход чернил
скорость печати
качество печати
дополнительные функции