## Slide 1
Способы определения
объемов газов
и жидкостей
Номер: 9f205
Название: СурФМ

## Slide 2: Расходомер
─ прибор для измерения расхода — объёма или массы среды, протекающей через прибор в единицу времени. Используется для контроля и учёта жидкости, пара или газа при их производстве, отпуске, потреблении и хранении, а также служит для регулирования технологических и теплоэнергетических процессов в автоматических системах контроля и регулирования. Расходомеры, работающие в течение произвольного промежутка времени, называются счётчиками жидкости и газа; они могут использоваться как самостоятельными приборы или входить в измерительный узел топливо-маслораздаточной колонки и т.п. установок. Иногда Расходомеры снабжают интеграторами — устройствами для суммирования измеряемых масс или объёма.
Номер: 9f205
Название: СурФМ

## Slide 3: Виды расходомеров для газов
Турбинные счетчики;
Ротационный счетчик;
Вихревые счетчики;
Ультразвуковые счетчики;
Мембранные счетчики;
Струйные счетчики;
Левитационный счетчик;
Барабанные счетчики;
Расходомеры постоянного перепада давления;
Расходомеры переменного перепада давления.
Номер: 9f205
Название: СурФМ

## Slide 4: Турбинные счетчики
Счетчики выполнены в виде трубы, в которой расположена винтовая турбинка, как правило с небольшим перекрытием лопаток одной другую. В проточной части корпуса расположены обтекатели перекрывающие большую часть сечения трубопровода, чем обеспечивается дополнительное выравнивание эпюры скоростей потока и увеличение скорости течения газа. Кроме того происходит формирование турбулентного режима течения газа, за счет чего обеспечивает линейность характеристики счетчика газа в большом диапазоне. Высота турбинки как правило не превышает 25-30% радиуса. Имеют малый диапазон измерения 1:10.
Преобразование скорости вращения в турбинки в объемные значения количества прошедшего газа осуществляется путем передачи вращения турбинки через магнитную муфту на счетный механизм, в котором путем подбора пар шестеренок (во время градуировки) обеспечивается линейная связь между скоростью вращением турбинки и количеством пройденного газа.
Номер: 9f205
Название: СурФМ

## Slide 5: Ротационный счетчик
Принцип действия счетчика заключается в обкатывании двух роторов специально спрофилированной формы (напоминающую цифру «восемь»), друг по другу под действием потока газа. Синхронность обкатывания роторов обеспечивается специальными шестеренками соединенными с соответствующим ротором и между собой. Для обеспечения точности измерения профиль роторов и внутренняя поверхность корпуса счетчика должны быть выполнены с высокой точностью, что достигается применением специальных технологических приемов обработки этих поверхностей. Имеет большой диапазон измеряемых расходов (до 1:160) и малую погрешность при измерении переменных потоков. Возможно любое направление газа через счетчик, отсутствуют требования к наличию прямых участков перед и за счетчиком .
Номер: 9f205
Название: СурФМ

## Slide 6: Вихревые счетчики
Принцип действия основан
на эффекте возникновения периоди-
ческих вихрей при обтекании
потоком газа тела обтекания.
Частота срыва вихрей пропорцио-
нальна скорости потока и, соответственно, объемному расходу. Индикацию вихрей может осуществляться термоанемометром (ВРСГ-1) или ультразвуком (ВИР-100, СВГ.М). По диапазону измерения счетчики занимают промежуточное значение между турбинными и ротационными до 1:50. В связи с тем, что в данном типе счетчиков отсутствуют подвижные элементы, нет необходимости в системе смазки, необходимой для турбинных и ротационных счетчиков. Используются для измерения количества кислорода. Также верхний предел измерения расхода для данного типа прибора выше, чем у турбинных, например для Ду=200 мм. турбинные счетчики применяются до 2500 м3/час, а ВРСГ-1 до 5000 м3/час.
Номер: 9f205
Название: СурФМ

## Slide 7: Ультразвуковые счетчики
Принцип действия заключается в направ-
лении ультразвукового луча в направлении по
потоку и против потока и определении раз-
ницы времени прохождения этих двух лучей.
Разница во времени пропорциональна скорости течения газа. В настоящее время выпускаются ультразвуковые расходомеры «Гобой-1» на расходы 10, 16, 25, 40, 65, 100 м3/ч , на трубопроводы от 25 до 80 мм., для абсолютных давлений до 2 кгс/см2 , УБСГ-001на расходы от 0,1 до 16 м3/ч., УБСГ-002 на расходы от 0,16 до 25 м3/ч Ду=1.1/42 , (32 мм) и «ГАЗ-001» для трубопроводов большего диаметра (более 100 мм.) и для давлений до 60 кгс/см2 , но полного типоразмерного ряда Производитель не опубликовал. Ультразвуковой расходомер-счетчик «Днепр-7» с накладными датчиками излучателями-приемниками. Принцип действия расходомера-счетчика основан на преобразовании доплеровской разности частот отражений ультразвука от движущихся неоднородностей потока, линейно зависящей от скорости движения потока.
Номер: 9f205
Название: СурФМ

## Slide 8: Мембранные счетчики
Принцип работы счетчика основан на перемещении подвижных перегородок (мембран) камер при поступлении газа в счетчик. Впуск и выпуск газа, расход которого необходимо измерить, вызывает переменное перемещение мембран и через систему рычагов и редуктор приводит в действие счетный механизм. Мембранные счетчики отличаются большим диапазоном измерения до 1:100, но рассчитаны для работы при низком давлении газа, как правило не более 0,5 кгс/см2. Мембранные счетчики в основном предназначены для измерения расхода газа в домах, котеджах. Если турбинные и ротационные счетчики газа сопровождаются шумом, связанным с вращением подвижных элементов, то мембранные счетчики работают бесшумно. Они не требуют смазки во время эксплуатации, в то время как турбинные счетчики необходимо смазывать раз в квартал. Однако при больших расходах более 25 м3/ч размеры счетчиков становятся довольно большими.
Номер: 9f205
Название: СурФМ

## Slide 9: Струйные счетчики
Принцип работы основан на колебании струи газа в специальном струйном генераторе. Струя газа по переменно перебрасывается из одного устойчивого положения в другое и создает при этом пульсации давления и звука с частотой пропорциональной скорости течения газа и соответственно объемного расхода. В электронном преобразователе происходит вычисление количества пропущенного газа. В настоящее время серийно выпускаются толь две модификации струйных бытовых счетчиков газа СГ-1 для измерения расхода 0,03 – 1,2 м 3/ч и СГ-2 для 0,03 – 6,0 м 3/ч.
Номер: 9f205
Название: СурФМ

## Slide 10: Левитационный счетчик
Является тахометрическим прибором, в котором подвижный элемент вращается в газовых подшипниках. Скорость вращения подвижного элемента пропорциональна объемному расходу. Вторичный преобразователь преобразует скорость вращения в электрический сигнал, которых в электронном блоке преобразуется в измеренные количество пройденного газа. Результаты индицируются на индикаторе. Диапазон измеряемых расходов от 0,03 до 7 м 3/ч. Температура измеряемого газа от –50 до +50 0С. Температура окружающей среды –30 до +50 0С. Основная погрешность ± 1,5%.
Номер: 9f205
Название: СурФМ

## Slide 11: Барабанные счетчики
Принцип действия состоит в том, под действием перепада давления газа происходит вращение барабана, разделенного на несколько камер, измерительный объем которых ограничен уровнем затворной жидкости. При вращении барабана периодически разные камеры заполняются и опорожняются газом. Ранее выпускаемые барабанные газовые счетчики ГСБ-160 на пределы измерения 0,08-0,24 м 3/ч. ГСБ-400 на пределы 0,2-6 м 3/ч. - в настоящее время не выпускаются. Основная погрешность измерения 1,0%. Импортные барабанные счетчики Ritter в России сертифицированы не все выпускаемые фирмой типоразмеры, как правило, используются в качестве образцовых средств. Основная погрешность измерения 0,2%. Диапазоны измерения всех семи типоразмеров от 1 л/ч до 18000 л/ч.

## Slide 12: Расходомеры постоянного перепада давления
Принцип действия расходомеров данного типа основан на том, что поплавок плавающий (подвешенный) в потоке изменяет свое положение по вертикали в зависимости от величины расхода газа. Для обеспечения линейности такого перемещения, площадь проходного сечения датчика расхода изменяется таким образом, чтобы перепад давления оставался постоянным. Это достигается тем, что трубка в которой перемещается поплавок выполнена конической с расширением конуса вверх (ротаметры типа РМ) или трубка выполнена с прорезью и поршень (плавок), поднимаясь вверх открывает для потока большее проходное сечение (ДПС-7,5, ДПС-10). Ротаметры выпускаются в основном для технологических целей, имеют, как правило, большую величину основной погрешности 2,5-4%, небольшой диапазон измерения от 1:5 до 1:10. Выпускаются ротаметры с коническими стеклами (РМ, РМФ, РСБ), пневматические (РП, РПФ, РПО) и электрические (РЭ, РЭВ) с индуктивным выходом.
Номер: 9f205
Название: СурФМ

## Slide 13: Расходомеры переменного перепада давления
Использование сужающих устройств для измерения расхода и количества газа являлось до недавнего времени самым используемым. Однако малый диапазон измерения расхода (1:3) с приемлемой для коммерческого учета газа погрешностью ±1,5% ,а также разработка турбинных и ротационных счетчиков газа несколько ослабило позиции расходомеров на основе сужающих устройств.
В последнее десятилетие за счет разработки новых датчиков давления с большими диапазонами измерения и Развития микропроцессорной техники появились и успешно внедряются несколько комплексов на базе сужающих устройств, такие как Гиперфлоу-3МП, Суперфлоу-2, массовый расходомер модели 3095 MV . Для трубопроводов большого диаметра, более 300-400 мм. данный метод измерения является вполне конкурентным.
Номер: 9f205
Название: СурФМ

## Slide 14: Виды расходомеров для жидкостей
Номер: 9f205
Название: СурФМ

## Slide 15: Турбинные первичные преобразователи расхода (ППР)
В турбинных первичных преобразователях расхода (ППР) чувствительный элемент (ЧЭ) — турбинка. По числу оборотов турбинки, угловая скорость которой пропорциональна скорости жидкости, протекающей через прибор, измеряется количество или расход жидкости. Турбинные расходомеры и счетчики количества изготавливаются для трубопроводов диаметром от 4 до 750 мм, для давлений до 250 МПа и температур от -240 до +700 °C . По расположению оси ЧЭ в потоке жидкости турбинные ППР делятся на две группы — аксиальные и тангенциальные . По расположению относительно оси трубопровода турбинные ППР могут быть с совпадающими осями, с пересекающимися осями и со скрещенными осями. Современные турбинные ППР обладают достаточно высокими метрологическими характеристиками. Область применения турбинных ППР достаточно широка: горячая и холодная вода, нефтепродукты, криогенные жидкости и т.д. Эти преобразователи наиболее экономичны при измерении больших расходов, но применяются также для измерения малых, средних расходов и даже микрорасходов.
Номер: 9f205
Название: СурФМ

## Slide 16: Шариковые ППР
В шариковых ППР ЧЭ — шарик, перемещающийся по окружности. Движение ЧЭ обеспечивается винтовым направляющим аппаратом, закручивающим поток, или тангенциальным подводом измеряемой жидкости. В шариковых ППР шарик, захватываемый закрученным потоком жидкости, движется со скоростью, пропорциональной окружной скорости потока, а значит и его объемному расходу. Центробежные силы удерживают шарик на периферии камеры преобразователя и препятствуют его уносу потоком.
Достоинствами шариковых ППР являются:
1. возможность измерения загрязненных жидкостей;
2. простота конструкции.
К их недостаткам можно отнести:
1. повышенные гидравлические потери;
2. узкий диапазон линейности статической характеристики;
3. зависимость показаний от вязкости
измеряемой жидкости.
Номер: 9f205
Название: СурФМ

## Slide 17: Роторно-шаровые ППР
В роторно-шаровых ППР, в отличие от шариковых, шарик или другой ЧЭ движется не по кругу, а вращается вокруг своей оси под действием потока измеряемой жидкости. Иногда такие ППР называют ППР с левитирующим шаром или с гидродинамическим подвешиванием ЧЭ. Они пока что не нашли широкого применения, однако существует несколько их разновидностей, отличающихся друг от друга способом приведения ЧЭ во вращение.
К преимуществам роторно-шаровых ППР можно отнести:
1. простоту конструкции;
2. возможность измерения расхода жидкостей, содержащих механические примеси.
Несмотря на это, им свойственны следующие недостатки:
1. зависание ЧЭ в отверстии по оси потока и прекращение его вращения;
2. увеличение амплитуды колебаний ЧЭ, что
приводит к его ударам о стенки измерительной
камеры;
3. сложности с обеспечением надежности преобразователя частоты вращения ЧЭ в
частотный выходной сигнал в связи с
возникновением прецессии оси вращения ЧЭ.
Номер: 9f205
Название: СурФМ
Роторно-шаровые ППР

## Slide 18: Камерные ППР
К камерным ППР можно отнести ППР, подвижные элементы (ЧЭ) которых приходят в движение (непрерывное или периодическое) под давлением измеряемой жидкости и при этом отмеряют определенные объемы или массы измеряемого вещества.
ППР первой группы состоят из одной или нескольких последовательно опорожняющихся и заполняющихся измерительных камер. Кроме того, к этой же группе камерных ППР могут быть условно отнесены мерные емкости с сильфонным или клапанным опорожнением.
ППР без подвижного разделительного элемента — наиболее точные. Они используются лишь для измерения небольших расходов и только при ограниченном давлении измеряемой жидкости.
ППР второй группы отличаются большим количеством разновидностей ЧЭ и применяются чаще других. Они состоят из жесткой камеры, в которой при непрерывном перемещении одного или нескольких разделительных элементов (поршня, диска, роторов и т.п.) осуществляется отмеривание объемов жидкости.
К недостаткам камерных ППР следует отнести сложность конструкции и чувствительность к механическим примесям в измеряемом потоке.
Номер: 9f205
Название: СурФМ

## Slide 19: Технические характеристики тахометрических ППР
Номер: 9f205
Название: СурФМ

## Slide 20: Сравнение
Способы определения объемов газов и жидкостей имеют как сходства, так и различия.
Сходства: расходомеры переменного перепада давления, постоянного перепада давления, электромагнитные (индукционные) расходомеры, турбинные, ультразвуковые, вихревые, акустические.
Различия: жидкости: шариковые расходомеры, роторно-шаровые, камерные; газы: ротационные расходомеры, вихревые, мембранные, струйные счетчики, левитационные, барабанные.
Номер: 9f205
Название: СурФМ

## Slide 21
Нами были расмотренны идеи создания расходомера в бытовых и школьных условиях.
где — плотность движущейся (набегающей) среды; — скорость набегающего потока; — коэффициент.
Этот прибор также называется расходомером скоростного напора Прандтля, так как позволяет вычислить скорость, а, следовательно, и расход в заданном сечении.
Правильно провести каллибровку и установить шкалы измерений на изготовленных приборах, кторые использовали один из следующих методов нельзя:
Турбину, барабан (скорость их вращения в зависимости от проточного объема не определить),
Поплавок (ход поплавка по штоку не определить),
Шарик (скорость его движения в зависимости от проточного объема не определить.
Решение подсказала трубка Прандтля.
Выразив из формулы скорость и зная сечение трубы мы сможем найти объем газа или жидкости прошедшего за определенное время по трубе.
Номер: 9f205
Название: СурФМ

## Slide 22
Для конструктива расходомера потребовались следующие материалы:
Пластиковая трубка,
Коктельная трубочка,
Пластилин для герметизации отверстий,
Зажигалка (для зауживания одного конца коктельной трубочки и изгибания ее),
Нож (для проделывания отверстий в пластиковой трубе),
Фен (для создания потока воздуха),
Линейка (для измерения P)
Вода.
Мы разработали прибор для решения этой задачи.
Номер: 9f205
Название: СурФМ

## Slide 23
Парраллельно был создан макет прибора с проволочной рамкой, 2 магнитами и ампперметром.
Бутылка представляет трубу, по которой течет жидкость или газ. Они приводят во вращение лопасти турбины, которая соединена с проволочной рамкой. При вращении рамки в магнитном поле магнитов возникает индукционный ток, который измеряется амперметром.
Номер: 9f205
Название: СурФМ