## Slide 1: Бытовые холодильники и физика
Применение законов физики при изучении специальности «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)».
Автор Чулков А., Евдокимов Н. - студенты колледжа
Руководитель проекта Евдокимов П.Е., преподаватель физики

## Slide 2
Итак, бытовой холодильник !
Что общего между бытовым электроприбором (как официально его называют) и самым интересным предметом, изучаемым в колледже ФИЗИКОЙ. Давайте рассмотрим эту связь. Прежде всего для начала вспомним для чего предназначен этот красивый белый шкаф. Главная задача, которую он должен выполнить - это сохранение в пригодном для употребления виде продуктов питания. Добиться выполнения поставленной задачи поможет холод, т.е. необходимо в относительно небольшом объёме в любое время года иметь низкую, а иногда и довольно низкую температуру.
Как этого достичь ? Вот тут и приходят на помощь знания законов физики и физических процессов. Посмотрим как устроен бытовой холодильник

## Slide 4: 1. металлический шкаф внутри которого смонтировано оборудование, обеспечивающее согласованную работу всего комплекса.
Любой холодильник состоит из следующих основных частей:

## Slide 5: 2. морозильная камера, в которой поддерживается более низкая температура. чем в холодильной камере. Имеет небольшие размеры и предназначена для глубокой заморозки продуктов.

## Slide 6: 3. холодильная камера, предназначенная для хранения продуктов,при относительно невысокой степени заморозки 4-8°С. Имеет довольно большой объём.

## Slide 7: 4. предохранители, как и в любом электротехническом изделии служат для обеспечения безопасной работы схемы электропитания при превышении допустимого напряжения питающей сети.

## Slide 8: 5. термостаты в автоматическом режиме обеспечивают поддержание температуры в заданном диапазоне.

## Slide 9: 6. реле является исполнительным устройством, обеспечивающим включение и выключение электродвигателя компрессора по команде , идущей от задающего устройства (термостат)

## Slide 10: 7. конденсаторы – электротехнические устройства, в данной схеме служат для сглаживания пульсаций напряжения и как искрогасящие, в цепи питания электродвигателя компрессора.

## Slide 11: 8. компрессор – сердце холодильника – обеспечивает необходимое давление в системе охлаждения

## Slide 12: 9. термометр – прибор контролирующий температуру внутри самого холодильного шкафа в пассивном режиме.

## Slide 13: 10.уплотнители позволяют сделать холодильный шкаф герметичным и резко снизить потери холода.

## Slide 14: 11.крыльчатка вентилятора создающего необходимую циркуляцию охлаждённого воздуха внутри холодильного шкафа. Создавая равномерное распределение охлаждённого воздуха по всему внутреннему объёму шкафа.

## Slide 15: 12.испаритель служит для теплообмена, т.е. именно испаритель охлаждает внутреннее пространство холодильного шкафа.

## Slide 16: 13.лампа – простая лампа накаливания освещает внутреннее пространство холодильника при открывании двери.

## Slide 18: Приведённая схема позволит более чётко представить процессы, происходящие в холодильнике.

## Slide 19: Компрессор - какие же физические законы и процессы применимы в данном устройстве: Вынужденные колебания поршня – тема «Механические колебания» Поступательное и вращательное движение, равномерное о равноускоренное движение – поршень, коленчатый вал, шатун. Сжатие и расширение жидкости, парообразование и конденсация , агрегатное состояние вещества, давление газа и жидкости вот сколько тем из изучаемого предмета используется только в одном компрессоре. Кроме того здесь необходимо учитывать такие понятия, я как сила трения, возникающая в подшипниках электродвигателя и самого компрессора, трение поршня о стенки цилиндра, понятие прочности материала, линейного расширения, текучесть жидкости т.к. хладагент должен находится в замкнутой герметичной системе, а он обладает высокой текучестью. Обозначим темы из курса физика, которые применимы в данном устройстве:

## Slide 20: 1. Движение тел 2. Кинематика, Относительность движения и покоя. 3. Траектория движения. 4. Поступательное и вращательное движения тела. 5. Движение точки. 6. Равномерное и прямолинейное движение и его скорость. 7. Неравномерное прямолинейное движение и его скорость . 8. Ускорение при прямолинейном движении. 9. Криволинейное движение. 10. Скорость криволинейного движения.
I.КИНЕМАТИКА.

## Slide 21: 1. Закон инерции. 2. Силы. 3. Уравновешивающиеся силы. 4. Точка приложения силы. 5. Равнодействующая сила. 6. Связь между силой и ускорением. 7. Все три закона Ньютона. 8. Закон сохранения импульса. 9. Деформация тела , виды деформации. 10.Силы трения.
II.ДИНАМИКА.

## Slide 22: III СТАТИКА. 1. Разложение сил на составляющие 2. Пара сил. 3. Центр тяжести. 4. Условия равновесия тел.

## Slide 23: IV Работа и энергия. 1. Работа силы. 2. Потенциальная энергия. 3. Кинетическая энергия. 4. Закон сохранения энергии. 5. Мощность. Расчёт мощности механизмов. 6. Коэффициент полезного действия механизмов. V КРИВОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 1. Ускорение при криволинейном движении. 2. Силы при равномерном движении по окружности. 3. Угловая скорость. VI ГИДРОСТАТИКА. 1. Силы давления. 2. Закон Паскаля.

## Slide 24: VII АЭРОСТАТТИКА. 1. Механические свойства газов. 2. Разрежающие насосы. VIII ГИДРОДИНАМИКА И АЭРОДИНАМИКА. 1. Давление в движущейся жидкости. 2. Течение жидкости по трубам. Трение жидкости. 3. Закон Бернулли. IX ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ ТВЁРДЫХ И ЖИДКИХ ТЕЛ. 1. Формула линейного расширения тел. 2. Формула объёмного расширения тел. X СВОЙСТВА ГАЗОВ. 1. Изотермические процессы. XI УПРУГОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ. 1. Упругие и пластичные деформации. 2. Закон Гука.

## Slide 25: Вот только часть тех явлений и физических законов, о которых может идти речь при рассмотрении работы только одного из составляющих холодильную систему устройств. Если рассматривать работу электродвигателя то обнаружим следующие законы и явления, без которых невозможно ни сконструировать , ни эксплуатировать электрооборудование. Расчёт предохранителей напрямую связан с законом Ома. Наладка и ремонт оборудования – закон Кирхгофа. Работа электромагнитного реле – явление самоиндукции, магнитные свойства вещества (металлический якорь), электрическое активное сопротивление, индуктивное сопротивление катушки. Понятие о разности потенциалов и напряжении, ЭДС и силе тока. Электрический конденсатор – способность накопления и разделения зарядов. Понятие о диэлектриках и их свойствах. Диэлектрики применяются как изоляторы для изготовления проводов, используемых в конструкции холодильника. Поэтому можно смело утверждать, что без знания ФИЗИКИ невозможно осваивать выбранную специальность. Физические явления и процессы лежат в основе любого явления, происходящего в нашей жизни.

## Slide 26
В данной презентации подробно рассмотрен бытовой холодильник.
Его устройство, монтаж, эксплуатацию и ремонт мы изучаем, постигая свою специальность «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)», но это только азы и здесь нужна физика. А вот дальше…
Москва, 2013 г.