## Slide 1
Важней всего погода в школе
или изучение микроклимата
кабинета биологии
Изучение микроклимата
кабинета биологии

## Slide 2: Цель исследования:
Определить основные показатели микроклимата кабинета биологии, их соответствие нормам, дать рекомендации по улучшению положения, составить валеологический паспорт кабинета

## Slide 3: Объект исследования кабинет биологии МОУ «Средняя общеобразовательная школа №41»
Добро пожаловать!

## Slide 4: Предмет исследования
Микроклимат
школьного
кабинета

## Slide 5: Направления исследования
изучение особенностей влияния воздушной среды на здоровье человека и валеологическая оценка кабинета: соответствие санитарно-гигиеническим нормам температуры и влажности, режима вентиляции и чистоты воздуха, организации естественного и искусственного освещения.
оценка мебели и ее расстановки в классном кабинете;
валеологическая оценка интерьера школьного помещения с учетом рекомендаций по цветооздоровлению окружающей среды.

## Slide 6: Валеологическая оценка температуры и влажности воздуха кабинета
Средняя температура воздуха составила +19°.
Относительная влажность - 63%.

## Slide 7: Валеологическая оценка вентиляции воздуха кабинета
< измерение высоты и ширины форточек окон >

## Slide 8: Валеологическая оценка чистоты воздуха кабинета
< подсчет количества пылинок >

## Slide 9
Дата | Количество пылинок |  |  | Вывод
 | до занятий | третья перемена | после занятий | 
02.03.09 г. | 19 | 27 | 30 | Запыленность кабинета возрастает в течение дня
03.03.09 г. | 20 | 26 | 33 | 
04.03.09 г. | 18 | 23 | 35 | 
05.03.09 г. | 20 | 30 | 34 | 
06.03.09 г. | 18 | 26 | 36 | 
Запыленность воздуха в кабинете биологии

## Slide 10: Валеологическая оценка естественного освещения кабинета
1. Определяем площадь окон, их четыре: 4,2 м2 * 4 = 16,8 м2
2. Определяем площадь остекления:
16,8 – 100
X – 15
Площадь остекления равна: 16,8 м2 – 2,52 м2 = 14,28 м2
3. Находим световой коэффициент: 14,28 м2 / 82,6 м2 = 0,17
Вывод: Световой коэффициент соответствует гигиеническим требованиям. Норма светового коэффициента 0,2 – 0,17 .

## Slide 11: Валеологическая оценка искусственного освещения кабинета
Наличие раздельного освещения по рядам | Наличие освещения доски | Используемые средства освещения | Освещенность (люкс) | Степень достаточ- ности М(уд) | Техническое состояние
+ | + | Люминисцентные лампы по 40Вт. | 276 Лк | 18,4 Вт/м2 | Удовлетвори- тельное
Вывод: Уровень освещенности не соответствует гигиеническим нормативам (в учебных кабинетах и лабораториях уровень искусственной освещенности должен быть 150 Лк при использовании ламп накаливания и 300 Лк при люминесцентных лампах). Удельная мощность искусственного освещения при люминесцентных лампах должна быть 21-22 Вт/м2 .

## Slide 12: Валеологическая оценка организации школьного кабинета
< оценка расстановки мебели в кабинете >

## Slide 13: Валеологическая оценка цветового оформления кабинета

## Slide 14
Элемент интерьера | Гигиенические рекомендации | Полученные результаты
Отделка стен | Гладкие, матовые, допускающие уборку влажным способом | Обои, не допускающие влажную уборку
Цвет стен | Светло-серый, светло-голубой, светло-зеленый, светло-розовый, бежевый. Отражающая способность 50-60% | Бежевый, отражающая способность 30%
Покрытие пола | Без щелей (деревянный), паркет или линолеум на утепленной основе. | Линолеум на утепленной основе, зеленовато-коричневого оттенка.
Потолок | Белого цвета (коэффициент отражения 70-80%) | Белый цвет
Двери и оконные рамы | Белый цвет | Окна белого цвета, двери – цвета натурального дерева.
Шторы | Светлые тона, сочетающиеся с интерьером класса | Жалюзи кремового цвета
Парты, столы, шкафы | Цвет натурального дерева или светло-зеленый | Цвет натурального дерева

## Slide 15: Рекомендации:
Добиваться, чтобы температурный режим был в пределах нормы в течение всего учебного года, независимо от метеоусловий на улице.
Добиваться уменьшения бактериальной флоры, для чего наладить нормальный вентиляционный режим в классах, особенно в период зимних эпидемий.
Добиваться, чтобы освещенность была в пределах нормы, о перегоревших лампах информировать завхоза, самим следить за экономией электроэнергии.
Рекомендовать при последующем ремонте кабинета использовать краску, а не обои для отделки стен.
Агитировать весь школьный коллектив вести здоровый образ жизни, повышать культуру поведения школьников, быть отзывчивее друг к другу.
Информацию об экологии помещения, некоторые результаты наших исследований доводить до сведения детского и пе­дагогического коллективов, администрации через доклады на школьной конференции.

## Slide 16: Авторы проекта
Выполнили: Вельмакина Татьяна, Егоров Денис, Чигаева Юля, Балаев Андрей.
Руководитель: Ирина Викторовна Тавторкина.
www.school41-saransk.narod.ru; e-mail:mou41@mail.ru; tel : (8342)76-24-75