## Slide 1
Отделка тканей.

## Slide 2: Отделка тканей.
Производится на красильно- отделочных фабриках.
Ряд химических операций: удаление ненужных примесей, придание белизны, окраски и блеска.
Ряд механических операций: повышение прочности, мягкости, улучшение внешнего вида.

## Slide 3: Основные процессы отделки тканей.
1. Предварительная.
Опаливание( удаление волокон с поверхности).
Расшлихтовка( удаление крахмала)
Отваривание( удаление загрязнений)
Мерсеризация( повышение прочности).
Промывка.
Беление.
2. Крашение.
3. Печатание.
4. Заключительная отделка.
Аппретирование (повышение износостойкости).
Ширение( выравнивание).
Каландрование( разглаживание, придание блеска).
Специальные отделки.
Водонепроницаемая, противоусадочная, несминаемая, огнеупорная, гофрирование, тиснение, ворсование.

## Slide 4
Суровая
Отбеленная.
Набивная
Гладкокрашеная
Пестротканая

## Slide 5: Отделка тканей: крашение и печатание
Масса опускается в большой чан с красителем. Вращающийся барабан перемещает окрашиваемую массу в красителе.

## Slide 6: Печатание.
Печатанием, или набивкой ткани называется нанесение на нее краски в соответствии с заданным рисунком. Наиболее распространенный метод – валковое печатание прямыми красителями. Ткань пропускается между большим чугунным пустотелым цилиндром (грузовиком) и одним или несколькими медными печатными валками.

## Slide 7
На валках выгравирован нужный рисунок; они забирают в углубления рисунка пастообразную краску и переносят ее непосредственно на ткань. Каждый валок наносит свой цвет, и предусматривается столько валков, сколько требуется рисунком.

## Slide 8: Пестротканая
Окрашивают исходный волокнистый материал до его прядения.
Масса волокон вращается в барабане и опускается в большой чан с красителем.

## Slide 9: Лицевая и изнаночная стороны ткани.
Ткань имеет две стороны – лицевую и изнаночную. Их определяют по признакам:
рисунку,
блеску,
ворсу,
чистоте отделки,
кромке.

## Slide 10: Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.
Стороны ткани | Образцы тканей |  |  |  | 
 | Печатная (набивная) | С блеском | С ворсом | Гладкокрашеная | Пестротканая
Лицевая |  |  |  |  | 
Изнаночная |  |  |  |  | 

## Slide 11: Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.
Стороны ткани | Образцы тканей |  |  |  | 
 | Печатная (набивная) | С блеском | С ворсом | Гладкокрашеная | Пестротканая
Лицевая | Четкий, яркий рисунок | Блестящая поверхность | Поверхность с длинным ворсом | Гладкая поверхность | Гладкая поверхность
Изнаночная | Нечеткий и бледный рисунок | Матовая поверхность | Поверхность гладкая или с коротким ворсом | Поверхность с техническими узелками и ворсинками | Поверхность с техническими узелками и ворсинками

## Slide 12
Сторублева Валентина Николаевна
Учитель шк. № 287,
Адмиралтейского района,
Г. Санкт-Петербург.
2012г.