## Slide 1: Нефть и продукты ее переработки
Преподаватель: Грудинина Т.В.
СПб ГБ ПОУ «МРЦПК «ТЭ и М»

## Slide 2: Название нефть произошло от древнеперсидского слова «нафта», что значит просачивающаяся.

## Slide 3: Добыча нефти.
Нефтяная морская платформа
Нефтяная вышка
Нефтяная качалка
Фонтанный способ добычи

## Slide 4: Транспортировка нефти.
По морю (танкерами)
По железной дороге (цистернами)
Трубопроводный транспорт

## Slide 5: Состав нефти.
Алканы (от С5 до С50)
Циклоалканы
Ароматические углеводороды
Примеси: песок; глина; соединения, содержащие кислород, серу, азот; вода.

## Slide 6: Физические свойства.
Густая маслянистая жидкость
Цвет: от светло-коричневого до темно-бурого.
Имеет характерный запах
Легче воды (плотность от 0.65 до 1.05 г/см3)
В воде не растворяется
Нет определенной температуры кипения

## Slide 7: Переработка нефти
Физическая первичная
Химическая вторичная
ректификация
крекинг
алкилирование
ароматизация

## Slide 8
Ректификация – разделение многокомпонентных жидких смесей на отдельные компоненты.
Перегонка нефти основана на разности температур кипения углеводородов, входящих в ее состав.

## Slide 9: Ректификационная установка.

## Slide 10
Процесс расщепления углеводородов нефти на более летучие вещества называется крекингом (расщепление).
Впервые крекинг осуществил в 1891 году русский инженер Владимир Григорьевич Шухов.
гексадекан
октан
октен
бутан
бутен
этан
этен

## Slide 11
Термический крекинг |  | Каталитический крекинг
Температура 4700С-5500С P=2-7мПа |  | Температура 4500С-5000С Катализатор Al2O3∙nSiO2
CnH2n+2 алканы | CnH2n алкены | изомеризация
нормального строения |  | 
Бензин содержит много непредельных углеводородов |  | Бензин содержит углеводороды с разветвленной цепью
Обладает устойчивостью к детонации |  | Обладает еще большей детонационной устойчивостью
Менее устойчив при хранении |  | Более устойчив при хранении

## Slide 12: Ароматизация
Пиролиз нефти, риформинг.
Риформингом называют переработку нефтепродуктов с целью получения ароматических углеводородов (повышающих октановое число бензина).
Процесс ведут при t0 5000C-5400C в присутствии катализатора.
С7H16
CH3
CH3
− 3H2
− H2
н-гептан
(октановое число 0)
толуол
(октановое число 120)
метилциклогексан
(октановое число 70)

## Slide 13: Алкилирование
Процесс обратный кренингу.
Соединение алканов с алкенами с увеличением углеводородной цепи.
Образуются углеводороды разветвленного строения, качество бензина повышается.
СН3
СН3
СН3
СН
СН2
С
СН3
СН3
+
СН3
СН3
СН3
С
СН2
СН
СН3
СН3
H2SO4
t0

## Slide 14: Применение нефти.
Все виды топлива
Масла
Гудрон
Пластмассы
Синтетические волокна
Синтетические каучуки

## Slide 15
Нефть
Пропен
Полипропилен
Глицерин
Взрывчатые вещества
Лекарства (нитроглицерин)
Парфюмерия

## Slide 16
Нефть
Этиленгликоль
Этилен
Антифриз
Полиэтилен
Лавсан
Растворитель
Этиловый спирт
Бутадиен-1,3
Бутадиеновый каучук