## Slide 3
Фундамент
— это подземное
основание для домов, зданий и сооружений, которое изготовлено, как правило, из бетона, камня или дерева. Служит неотъемлемой частью здания и является основной несущей конструкцией, основная функция которой заключается в передаче нагрузки от стен и крыши на основание.

## Slide 4
Классификация фундаментов:
Ленточный фундамент
Плитный фундамент
Свайный фундамент
Столбчатый фундамент

## Slide 5
Фундамент ленточный.
Данный фундамент представляет собой монолитную бетонную конструкцию, которая заливается по периметру будущего строения.
При строительстве домов и зданий из так называемых «тяжелых» материалов (кирпич, бетон и т.д.) создают заглубленный фундамент.
при возведении «легких» построек (из бревна, бруса и т.д.) – мелкозаглубленный.
Заглубленный ленточный фундамент закладывается в основу строения ниже глубины промерзания грунта. За счет чего позволяет уберечь «тяжелые» дома от образования трещин на стенах и т.д.

## Slide 6: Ленточный фундамент

## Slide 12: Плитный фундамент

## Slide 13
Монолитный (плитный) фундамент.
Этот фундамент наиболее дорог. Обычно его устанавливают под тяжелые каменные дома. Такой фундамент заливается цельным армированным монолитом на глубину промерзания - 1,5-1,7м. Его рекомендуется применять под каменные (кирпичные, блочные) дома, где на фундамент оказываются большие нагрузки, и перекос конструкции может привести к трещинам в стенах и угрозе последующего разрушения строения.

## Slide 18
Свайный фундамент с армированным железобетонным ростверком. Фундамент данного типа изготавливается из буронабивных свай, которые объединяются в единую конструкцию посредством ростверка (специальной балки). Традиционно считают, что свайный фундамент представляет собой более экономичное решение по сравнению ленточным. Но это отнюдь не означает, что его целесообразнее использовать в тех случаях, когда вы хотите сэкономить на строительстве.

## Slide 22
Свайный фундамент рационально использовать только при возведении домов и зданий на слабых, насыщенных водой грунтах. Другими словами, там, где невозможно установить фундамент ленточный, там, где слабый грунт находится ниже допустимой глубины – мы устанавливаем свайный фундамент.

## Slide 24
Фундамент столбчатый.
Данный тип фундамента состоит из каменных, кирпичных и других опор. Столбчатый фундамент целесообразно возводить только под домами с легкими стенами. Главным достоинством этого типа фундамента, бесспорно, является высокая экономия на материалах и относительная несложность устройства.

## Slide 30
Классифицируйте фундаменты…
Какие материалы используется для возведения фундаментов?
Цель применения свайного фундамента?
Где целесообразнее использовать свайный фундамент?
Что представляет собой плитный фундамент?
Вопросы: