## Slide 1: Тема урока «Изготовление простыни»
Учебная практика
2013 г.
Мастер п/о Е.А. Буланая

## Slide 2: Цели урока:
Научиться обработке простыни с соблюдением технических условий и технологической последовательности.
Закрепить навыки в выполнении соединительных и краевых швов.
Воспитание аккуратности и внимательности.

## Slide 3: Применяемые материалы
Бязь отбеленная арт. 262
Нитки белые № 40-50
Иглы № 100

## Slide 4: Оборудование и инструменты
Универсальная швейная машина челночного стежка;
Утюг;
Пульверизатор;
Ножницы для обрезания ниток;
Линейка;
Рулетка металлическая

## Slide 5: Применяемые швы
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ЧАСТЕЙ ПРОСТЫНИ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ КРАЁВ
Запошивочный шов
Настрочной шов с одним закрытым срезом
а – вид с лицевой стороны;
б– вид с изнанки
а
б
Шов вподгибку с закрытым срезом

## Slide 6: Требования к швам
Частота стежков 4-5 стежка в 1 см строчки
Ширина запошивочного шва 0,5-0,7 см
Ширина настрочного шва 0,5-0,7 см
Ширина шва вподгибку 0,7-1,0 см

## Slide 7: Технологическая последовательность обработки
Проверка кроя
Соединение частей простыни
Обработка боковых срезов простыни
Обработка торцевых сторон простыни
Чистка готового изделия
Проверка качества
Окончательная влажно-тепловая обработка
Упаковка

## Slide 8: Детали кроя
Основное полотно
1 дет.
Надставка
1 дет.
217 см
50 см
75 см

## Slide 9: Соединение частей простыни
Складывание частей
Выполнение первой строчки запошивочного шва
Выполнение второй строчки запошивочного шва
0,9 см
0,9 см

## Slide 10: Обработка боковых срезов
0,7 см
Допускается боковые стороны простыни не обрабатывать, если ткань имеет чистую кромку

## Slide 11: Обработка торцевых срезов
Закрепление торгового ярлыка
0,7 см

## Slide 12: Чистка готового изделия
Очистить простынь с лицевой и изнаночной стороны от производственного мусора,
обрезать нитки в концах строчек.

## Slide 13: Окончательная ВТО
С изнаночной стороны простыни приутюжить швы соединения частей и обработанные края

## Slide 14: Проверка качества
Внешним осмотром проверить :
качество швов;
маркировку;
отсутствие пороков ткани
Измерительным способом проверить :
соответствие ширины швов
техническим требованиям;
размеры готового изделия

## Slide 15: Допускаемые отклонения измерений
Наименование и значение основного измерения | Предельное отклонение, см
Длина простыни свыше 151 см | + 3,0; - 4,0
Ширина простыни до 120 см включительно | + 1,5; -3,0
Для простыни размером 214х120 допускается
длина от 200 до 217 см
ширина от 117 до 121,5 см

## Slide 16: Складывание готовой простыни
1
2
3
4
5

## Slide 17: Упаковка
Простыни сложить в пачку по 10 штук
Перевязать пачку крестообразно шпагатом
Связанная пачка завёртывается в бумагу в 1,5-2,5 оборота. Торцевые стороны складываются конвертным способом, пачка перевязывается шпагатом или клейкой лентой. На одну из торцевых сторон приклеивается упаковочный ярлык, на другую - штамп упаковщика.

## Slide 18: Проверочные вопросы
1. В какой последовательности обрабатывается простынь?
2. Какими швами можно соединить части простыни?
3. Назовите требования к запошивочному шву.
4. Какие виды дефектов возможны в шве вподгибку с закрытым срезом?
5. Где крепится торговый ярлык?
6. Сколько простыней укладывается в пачку?

## Slide 19: Спасибо за внимание