## Slide 1: Разрезы (вырезы) на аксонометрических изображениях деталей
8 класс

## Slide 2
На аксонометрическом изображении так же, как и на изо­бражениях чертежа, применяют разрезы, с помощью которых показывают внутреннее устройство формы: плоскости, отверстия, углубления и т. п.

## Slide 3
Секущие плоскости, как правило, выбирают так, чтобы они совпадали с плоскостью симметрии детали (рис. а) или от­дельного ее элемента (рис. б).

## Slide 4
На рисунке 168 показаны разрезы на аксонометрических про­екциях, полученные с помощью фронтальной и профильной се­кущих плоскостей (рис. а), фронтальной и горизонтальной плоскостей (рис.б).

## Slide 5
Линии штриховки сечений в аксонометрических проекциях наносят параллельно одной из диагоналей проекций квадратов, лежащих в соответствующих координатных плоскостях, стороны 'которых параллельны аксонометрическим осям

## Slide 6
Существует несколько способов построения разрезов в аксо­нометрических проекциях.

## Slide 7
Первый из способов построения разрезов в аксонометрии за­ключается в том, что вначале по чертежу выполняют аксономет­рическую проекцию детали (рис. а). Затем наносят контуры сечений, образуемые каждой секущей плоскостью. После этого изображение передней части детали, находящейся между секущими плоскостями, удаляют и обводят оставшуюся часть изображения. Наносят штриховку.

## Slide 9
Второй способ построения разрезов в аксонометрии заключа­ется в том, что сначала строят аксонометрическую проекцию фигуры сечений по размерам, взятым с чертежа, затем достраива­ют аксонометрическое изображение (оставшуюся часть детали) (рис. б).