## Slide 1: Волокна и ткани

## Slide 2
Волокно - класс материалов, состоящий из непрядёных нитей материала или длинных тонких отрезков нити. Волокно используется в природе как животными, так и растениями для удержания тканей (биологических).
Ткань - Всякая тканая материя, то, что приготовлено тканьем. Шерстяная ткань. Шелковая ткань

## Slide 3: Химические волокна
Искусственные волокна
протеин кукурузных зерен (ингео), сои, земляного ореха, молочный казеин
Белковые волокна:
волокна из бамбука
ацетат и триацетат
купро
лиоцелл, тенцел, ньюцел
модал
вискоза
Целлюлозные волокна:
Синтетические волокна
Полиамидные (капрон)
Полиолефиновые (полиэтилен,
Полиуретановые (эластан, в т. ч. Lycra)
акрил)
Полиакрилонитрильные (нитрон,
Полиэфирные (полиэстер, лавсан)

## Slide 4: Разница искусственных и синтетических волокон.
Искусственные волокна - это химические волокна, получаемые химическим превращением природных органических полимеров (например, целлюлозы, казеина, протеинов или морских водорослей). Многие путают искусственные и синтетические волокна. Синтетические волокна имеют химический состав, подобный которому не встретить среди природных материалов. Другое дело искусственные волокна. Искусственные волокна получают из полимеров, встречающихся в природе в готовом виде (целлюлоза, белки). Например, вискоза, это та же целлюлоза, что и в хлопке. Только вискозу прядут из древесных волокон. Чтобы получить из "дров" мягкие нити, необходимы разные химические процессы.

## Slide 5
Путем длительной химической переработки из нефтепродуктов получают гранулят (сухая масса мелких гранул одинакового размера) - он и становится сырьем для производства синтетических химических волокон. В расплавленном состоянии гранулы пропускаются через фильтры. В результате образуются бесконечные струйки, которые в зависимости от дальнейшей переработки превращаются в самые разнообразные волокна и нити — от блестящих до матовых, от очень тонких до высокообъемных, имитирующих шелк, хлопок или шерсть.

## Slide 6: Типы волокон: Натуральные
Растительные волокна
Хлопок
Волокна животного происхождения
Шерсть:
Лен
Кенаф
Агава
Абака
Джут
Рами
Конопля (пенька)
овечья
альпака
лама
викунья
верблюжья
кашмир
ангора
мохер
Шелк

## Slide 7: Ткани
По виду сырья различают текстильные ткани
Хлопчатобумажные
шерстяные
шелковые
льняные
из химических волокон.

## Slide 8
Технические ткани надежные долговечные материалы, благодаря своей уникальной структуре и применяемым видам сырья они устойчивы к химическому и механическому воздействию, имеют высокую стойкость к тепловому удару.

## Slide 10: Как отличить натуральную ткань от синтетической.
Самый простой способ — проба на горение. Для этого поджигают одну или несколько нитей ткани. Кстати, данный метод обычно всегда обоснован в магазинах в Индии и других восточных странах.
Натуральный шёлк — горит плохо, ощущается запах паленых волос, менее неприятный, чем при горении шерсти. На конце горевшей нити образуется обугленный хрупкий шарик, легко дробящийся.
Натуральные растительные волокна (хлопок, лен, конопля), а также вискоза — легко загораются, горят большим ярким пламенем. Ощущается запах жженой бумаги. После сгорания остается воздушный пепел серо-белого цвета.
Шерсть — горит медленно, пламя слабое, подрагивающее. Ощущается характерный запах паленого волоса или рога. После удаления из огня горение прекращается. Зола черная или коричневая, легко крошащаяся.
Ацетатный шёлк(один из основных видов искусственных волокон) — горит и плавится, ощущается запах горящей бумаги и уксуса.
Синтетические волокна — горят без запаха и одновременно плавятся. На конце горевшей нити образуется медленно остывающая пластическая масса, сильно обжигающая. Остынув, она превращается в твердый шарик.
При рассмотрении вблизи можно видеть неравномерность некоторых нитей – это не недостаток, наоборот, именно в химически произведённых тканях нить всегда ровная. Материал имеет приятный блеск