## Slide 1: Моделирование юбки
По одежке встречают, по уму провожают

## Slide 2: Модели юбок

## Slide 3: Моделирование одежды — это творческий процесс создания новой модели.
Моделирование
Художественное
Техническое

## Slide 4: Кто, что выполняет ?
Художественным моделированием занимаются художники-модельеры. Они придумывают новые модели одежды.
Техническим моделированием занимаются художники – конструкторы, которые выполняют замысел художника – модельера в чертеже, лекалах. Они изменяют детали чертежа, соответственно модели.

## Slide 5
Алгоритм моделирования
Нарисовать эскиз модели
Обвести чертеж шаблона (М1:4)
Нанести линии изменения
Разрезать по намеченным линиям
Развести, положив бумагу яркого цвета под разводы.
Подписать все детали кроя: количество; название, направление нити основы, припуски на швы

## Slide 6: Трехцветная коническая юбка
На готовый чертеж конической юбки нанести линии разрезов, делящих юбку на три полосы равной ширины или в любой произвольной пропорции
Разрезать выкройку по намеченным линиям и полученные части использовать как выкройки для трех различных отрезов ткани, подобранных по цветовой гамме и рисунку

## Slide 7: Коническая юбка, выполненная в лоскутной технике
Построить чертеж двухшовной конической юбки и нанести на него линии разреза таким образом, чтобы они совпали на боковых швах переднего и заднего полотнищ
Разрезать выкройку по наме­ченным линиям и полученные час­ти использовать как выкройки для вставок, выполненных в лоскутной технике

## Slide 8: Практическая работа. Моделирование конических и клиньевых юбок.
Задание 1. Занести в тетрадь текст, выделенный жирным шрифтом.
Задание 2. Пользуясь алгоритмом моделирования выполнить техническое моделирование фасона данной модели.
Задание 3
Рассмотрите рисунок и нанесите необходимые фасонные линии клиньевой юбки

## Slide 9
1. Мерка ДТС необходима для определения линии бедер?
2. Длина изделия измеряется от линии бедер до желаемой длины?
3. Чем больше клиньев в юбке, тем клинья шире?
4. Результат измерения нужно разделить пополам при записи мерок Ст, Сб?
5. Нужно ли снимать мерку Сб для построения чертежа юбки “Солнце”?
6. К ассортименту поясной одежды относится юбка, шорты брюки?
7. Мерка Ст определяет ширину юбки?
8. Масштаб 1:1 используется при построении чертежа изделия в натуральную величину?
9. Моделирование — это творческий процесс создания новых моделей?

## Slide 10: Ключ
Да
Нет
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Да