## Slide 2
  Изонить –изображение нитью,
  т.е графический рисунок, выполненный нитями, натянутыми в определённом порядке на твёрдом фоне.

## Slide 3
С помощью этой технологии можно создавать:
великолепные открытки,
обложки,
закладки,
декоративные панно,
орнаменты.

## Slide 4
История изонити
Особый способ переплетения ниток
придумали ___________________
английские ткачи.
Они в определённой последовательности
________________ и натягивали на них
_________.
вбивали гвозди
нити
В результате получались ажурные кружевные изделия,
которые использовались для ________________.
украшения быта

## Slide 5
ТЕСТ.
1. Для освоения техники изонити нужно знать следующие приёмы:
а) заполнение угла;
б) заполнение окружности;
в) и тот и другой приёмы.
2. При заполнении угла по лицевой стороне нити протягиваются:
а) от одной стороны угла к другой;
б) располагаются строго по сторонам угла;
в) в любой последовательности.
3. При заполнении окружности по лицевой стороне:
а) нить повторяет линию окружности;
б) получается рисунок в виде звезды;
в) получается любой другой рисунок.
4. При работе в технике изонить разметку нужно делать:
а) на лицевой стороне картона;
б) на изнаночной стороне картона;
в) не нужно делать совсем.
5 . При заполнении угла проколы нужно делать:
а) во всех полученных точках разметки;
б) в точках разметки через одну;
в) во всех точках кроме вершины угла.
6. При заполнении окружности проколы нужно делать:
а) во всех полученных точках разметки;
б) в точках разметки через одну;
в) в центре окружности.
7. Если необходимо удлинить нить, то:
а) нужно закрепить нить на изнаночной стороне и ввести новую с узелком на конце;
б) привязать к концу старой нити новую и работать дальше;
в) и тот и другой приёмы.

## Slide 6
Для работы вам потребуется:
Материал
Цветной картон Бархатная бумага Швейные нитки
Подушечки для наколки рисунка Скотч для закрепления нити

## Slide 7
Инструмент
Карандаш Резинка Линейки
Ножницы Иглы
У вас есть весь материал и инструмент?

## Slide 8
Практическая работа
Разметка угла.
возьмите картон изнаночной стороной вверх,
начертите на изнаночной стороне картона любой угол;
разделите его стороны на равное количество отрезков;
на изнаночной стороне карандашом обозначьте каждую точку, присвоив ей номер:
вершина угла — точка 1, первая точка от точки 1 на нижней стороне угла—точка2, затем 3, 4 и так далее до 9. На верхней стороне угла крайняя точка — точка 1, потом 2, 3 и так далее до 9.

## Slide 9
Построение и деление угла
1
4
5
8
9
2 3 6 7

## Slide 10
Какие бывают углы?
Прямой угол
Острый угол

## Slide 11
Тупой угол
Разносторонний угол

## Slide 15
При выполнении работы будьте осторожны с иглой,
не оставляйте ее на столе,
вкалывайте в игольницу,
не берите в рот.
Наколку рисунка выполняйте на пенопласте.
Ножницы не оставляйте на краю стола, будьте с ними осторожны, кладите на стол сомкнутыми лезвиями, кольцами к себе.
При работе обязательно соблюдаем технику безопасности

## Slide 16
«Благодаря восприятию прекрасного в природе и искусстве человек открывает прекрасное в самом себе»
(В.А. Сухомлинский)