## Slide 1: Долженко Ростислав 7 «Б» ТЕМА: ФИЗИКО – МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ
Физические свойства древесины.
2. Механические свойства древесины.

## Slide 2: Древесина обладает различными свойствами. Среди них различают:
ФИЗИЧЕСКИЕ:
плотность,
влажность,
цвет,
запах
МЕХАНИЧЕСКИЕ
проявляются под воздействием на нее внешних сил.
твердость,
прочность,
упругость

## Slide 3: ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ
ПЛОТНОСТЬЮ (р) называют количество массы древесины т (г), содержащуюся в единице
объема V(cm3):
Низкую плотность
имеет древесина липы, тополя, кедра, вяза, ели, сосны
Высокую плотность
имеет древесина дуба, ясеня, березы, клена, яблони, груши, лиственницы
древесина различных пород бывает легкой и тяжелой,
т. е. менее плотной или
более плотной.

## Slide 4: ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ
ЦВЕТ древесины весьма различен, поэтому по цвету можно определить породу древесины.
Древесина имеет в основном приятные цвета желтоватых оттенков.
В изделиях из древесины стараются сохранить естественный цвет, не окрашивая ее или покрывая поверхности прозрачными лаками.

## Slide 5: ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ
ЗАПАХ также является признаком породы древесины.
Смолистый запах имеет древесина хвойных пород,
специфичный едкий запах — древесина осины.

## Slide 6: ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ
ВЛАЖНОСТЬЮ (%) древесины называют количество влаги, содержащейся в массе древесины.
Влажная древесина быстрее загнивает, покрывается темными пятнами, труднее обрабатывается
При высушивании древесины часть влаги испаряется.
Например, если масса образца древесины до высушивания была равна 60 г, а после высушивания — 40 г, то влажность древесины до высушивания составляла:
[(60-40): 40] • 100% = 50%.
Многие изделия изготовляют из сухой древесины, влажность которой составляет 8-15 %.
Детали из сухой древесины не коробятся, хорошо обрабаты-ваются, не гниют, хорошо красятся, долго служат.

## Slide 7: Свежесрубленная древесина имеет влажность 60-80 %. Чтобы получить древесину с производственной влажностью 8-15 %, ее сушат.
СУШКА древесины бывает
естественной
(атмосферной)
искусственной
(камерной)

## Slide 8
Для естественной сушки пиломатериалы укладывают при помощи деревянных прокладок в штабель на открытом продуваемом месте или под навесом.
Искусственную сушку древесины осуществляют в сушильных камерах, где древесина обдувается горячим воздухом.
Поэтому процесс сушки проходит намного быстрее.

## Slide 9
В результате высушивания происходит УСУШКА ДРЕВЕСИНЫ — уменьшение размеров. Усушка различна вдоль и поперек волокон. Поэтому пиломатериалы после высушивания изменяют свою форму, т. е. коробятся. Кроме того, пиломатериалы, выпиленные из различных зон поперечного сечения ствола коробятся по-разному.
до высушивания
после высушивания
Чтобы не происходило большого коробления пиломатериалов, их высушивают в штабелях с прокладками в зажатом состоянии.

## Slide 10
Различные виды коробления досок.

## Slide 11: МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ
ТВЕРДОСТЬЮ древесины называют ее способность сопротивляться внедрению в нее других тел, например, вдавливанию в ее поверхность стального шарика.
По величине отпечатка (лунки) на поверхности древесины судят о ее твердости.
Чем меньше лунка, тем тверже древесина.
ТВЕРДЫЕ ПОРОДЫ:
груша, ясень, бук, дуб, клен
МЯГКИЕ ПОРОДЫ:
сосна, ольха, тополь,
липа.

## Slide 12: МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ
ПРОЧНОСТЬЮ древесины называют ее способность выдерживать опре­деленные
нагрузки не, разрушаясь.
Чем большие нагрузки она выдерживает, тем она прочнее.
ПРОЧНОСТЬЮ древесины называют ее способность выдерживать определенные нагрузки , не разрушаясь.
Чем большие нагрузки выдерживает древесина , тем она прочнее.
Высокой прочностью
обладает древесина
дуба, клена, березы
Низкой —
осины, липы, ольхи.

## Slide 13
При нагрузке на изделия из древесины волокна древесины растягиваются, сжимаются или изгибаются (например, ножки стульев сжимаются, лыжи изгибаются). Поэтому различают прочность на растяжение, на сжатие и на изгиб.
Если действующие нагрузки превысят те, которые древесина может выдержать (допустимые), то изделие разрушится.
Допустимая прочность для каждой породы древесины различна и приводится в таблицах (в Н/м~).

## Slide 14: МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ
ПРОЧНОСТЬЮ древесины называют ее способность выдерживать опре­деленные
нагрузки не, разрушаясь.
Чем большие нагрузки она выдерживает, тем она прочнее.
УПРУГОСТЬЮ древесины называют ее
способность восстанавливать
первоначальную форму после
прекращения действия
непродолжительной нагрузки.
Чем большие нагрузки выдерживает древесина , тем она прочнее.
Из упругой древесины делают лыжи, линейки, спортивные луки.
На территории России, наибольшей упругостью обладают береза и граб.