## Slide 2
Я еще не устал удивляться Чудесам, что есть на Земле: Телевизору, голосу раций, Вентилятору на столе. Самолеты летят сквозь тучи, Как до этих вещей могучих Домечтаться люди могли? Я вверяю себя трамваю, Я гляжу на экран кино, Эту технику понимая, Изумляюсь ей все равно.
Ток по проволоке струится, Спутник ходит по небесам. Человеку стоит дивиться Человеческим чудесам!!! Все известно вокруг Тем не менее, На Земле еще много того, Что достойно порой удивления Твоего, и моего.
Это стихи Шефрана о создании человеческого разума,
а в основе их лежат законы физики.)

## Slide 3: Тема урока:
О | Б | Щ | И | Е
С | В | Е | Д | Е | Н | И | Я |  | О
Т | Р | А | Н | С | Ф | О | Р | М | А | Т | О | Р | А | Х

## Slide 4: Цель урока:
Познакомиться с историей развития трансформаторов, их назначением, устройством, типами.

## Slide 5: План урока:
История развития трансформаторов
Назначение трансформаторов
Устройство трансформаторов и их типы

## Slide 6: История развития трансформаторов
Изобретателем первого трансформатора является русский ученный Павел Николаевич Яблочков в 1876 году. Яблочков использовал индукционную катушку с двумя обмотками в качестве трансформатора для питания изобретенных им электрических свечей. Трансформатор Яблочкова имел незамкнутый сердечник. Трансформаторы с замкнутым сердечником, подобные применяемым в настоящее время, появились значительно позднее, в 1884г. Особенно широко трансформаторы стали применяться после того, как М.О. Доливо – Добровольским была предложена трехфазная система передачи электроэнергии и разработана конструкция первого трехфазного трансформатора в 1891 году.
ЯБЛОЧКОВ
Павел Николаевич
(2.9.1847 - 19.3.1894)

## Slide 7: План урока:
История развития трансформаторов
Назначение трансформаторов
Устройство трансформатора и их типы

## Slide 8: Назначение трансформаторов
Трансформатор – статическое устройство, имеющее две или большее число обмоток и предназначенное для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения

## Slide 9: Применение трансформаторов
Наиболее часто трансформаторы применяются в электросетях и в источниках питания различных приборов, а также в сварочных аппаратах
Применение в применение в применение в
электросетях источниках сварочных
электропитания аппаратах

## Slide 10: В соответствии с назначением различают: силовые трансформаторы
для питания электрических двигателей и осветительных сетей

## Slide 11: Измерительные трансформаторы
для подключения измерительных приборов

## Slide 12: Радиотехнические трансформаторы
маломощные трансформаторы, работающие на повышенной частоте

## Slide 13: Специальные трансформаторы
для питания сварочных аппаратов

## Slide 14: В зависимости от числа обмоток:
Однообмоточные трансформаторы

## Slide 15: Двухобмоточные трансформаторы:
имеют одну первичную и одну вторичную обмотки

## Slide 16: Многообмоточные трансформаторы:
имеют одну первичную обмотку и несколько вторичных обмоток

## Slide 17: В зависимости от числа фаз:
трансформаторы бывают однофазные

## Slide 18: Многофазные:
( в основном, трехфазные), причем число фаз первичной обмотки определяется числом фаз источника питания, а число фаз вторичной обмотки – назначением трансформатора

## Slide 19: План урока:
История развития трансформаторов
Назначение трансформаторов
Устройство трансформаторов и их типы

## Slide 20: Устройство трансформаторов и их типы
Трансформатор представляет собой замкнутый магнитопровод, на котором расположены две или несколько обмоток. Магнитопровод изготавливают из материала трансформаторной стали, а для уменьшения потерь на вихревые токи в материал магнитопровода вводят примесь кремния, повышающую его электрическое сопротивление.

## Slide 21
Устройство трансформатора.
Две катушки с разными числами витков одеты в стальной сердечник
Катушка, подключенная к источнику – первичная катушка. ( N1, U1, I1 )
Катушка, подключенная к потребителю – вторичная катушка. ( N2, U2, I2 )
N-число витков. U-напряжение. I-сила тока.

## Slide 22: Типы трансформаторов
Различают трансформаторы стержневого ,броневого и тороидального типов.
Конструкции: а – стержневая; б – броневая; в-тороидальная

## Slide 23: Закрепление изученного ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ, ВЫБИРАЯ ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
  1) Год изобретения первого трансформатора ……….,
а) 1876 год
б) 1845 год
в) 2568 год
2) Магнитопровод собирают из ………….,
А) листов чугунной стали
Б) листов электротехнической стали
3) Обмотка, к которой отводится напряжение питающей сети называют ……,
а) первичной
б) вторичной
в) третичной
4) Обмотка, к которой подсоединяется нагрузка называется ………,
а) первичной
б) вторичной
в) третичной
5) Обмотки трансформатора изготавливают из ……..,
а) меди
б) чугуна
в) алюминия
6) Изобретателем первого трансформатора был Яблочков Павел…..
а) Иванович
б) Николаевич
г) Анатольевич
7) Трансформатор называют повышающим ………,
а) число витков вторичной обмотки больше первичной
б) число витков вторичной обмотки меньше числа витков первичной.
8) Трансформатор называют понижающим …….
а) число витков вторичной обмотки больше первичной
б) число витков вторичной обмотки меньше числа витков первичной.
9) Какой трансформатор показан на рисунке….
а) силовой
б) специальный
в) стальной
10) Какая музыка прозвучала в видеоролике «Трансформатор Теслы»?
11) Какие типы трансформаторов показаны?

## Slide 25: ОТВЕТЫ
1-а
2-б
3-а
4-б
5-а
6-б
7-а
8-б
9-а
10- «Охотники за приведеньями»
11- Стержневой, торендальный , броневой.