## Slide 1: Электродинамика
Учитель ВКК
Гудова Г.Н.
МКОУ Калачеевская
СОШ №1

## Slide 2: Основные понятия
Заряд - количественная характеристика, показывающая степень возможного участия тела в электромагнитных взаимодействиях.
Электризация - это явление приобретения телом электрического заряда. Может происходить трением, соприкосновением ударом, влиянием.
Элементарный электрический заряд - фундаментальная физическая постоянная, минимальная порция электрического заряда.
Равен приблизительно 1,6∙10-19Кл. Этим зарядом обладает электрон.
Одноименные заряды притягиваются, разноименные – отталкиваются.

## Slide 3: Основные понятия
Напряженность -векторная физическая величина, силовая характеристика электрического поля в данной точке. Численно равна отношению силы действующей на неподвижный точечный заряд, помещенный в данную точку поля, к величине этого заряда.
Линии напряженности – линии, касательные к которым в каждой точке направлены вдоль вектора напряженности , начинаются на положительных зарядах и оканчиваются на отрицательных (или уходят в бесконечность)

## Slide 4: Основные понятия
Электрическое поле – особый вид материи, порождается электрическими зарядами и действует на электрические заряды.
Диэлектрическая проницаемость ɛ - показывает, во сколько раз диэлектрик ослабляет электрическое поле.
Электрон - стабильная, отрицательно заряженная элементарная частица, одна из основных структурных единиц вещества, входит в состав атома.

## Slide 5: Основные понятия
Потенциал – энергетическая характеристика электрического поля. Численно равен отношению потенциальной энергии электрического заряда в электростатическом поле к величине этого заряда.
Электрическое поле потенциально.
Работа по перемещению заряда не зависит от формы траектории.
Напряжение – разность потенциалов

## Slide 6: Электростатика
Закон сохранения заряда: алгебраическая сумма зарядов электрически замкнутой системы сохраняется.
q1 + q2 + …+qn = const
Закон Кулона: Сила взаимодействия между двумя точечными электрическими зарядами пропорциональна модулям этих зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.
-в вакууме
–в среде с диэлектрической проницаемостью ɛ

## Slide 7: Электростатика
Напряженность: ,
Направлена так, как направлена сила, действующая со стороны поля на пробный положительный заряд.
Принцип суперпозиции электрических полей: напряженность электрического поля, созданного в некоторой точке пространства системой n зарядов, равна векторной сумме напряженностей электрических полей, созданных в этой точке пространства каждым из зарядов в отдельности:
+

## Slide 8: Электростатика
Потенциал: , ,
Потенциал электрического поля, созданного в некоторой точке пространства системой n зарядов, равен алгебраической сумме потенциалов, созданных в этой точке пространства каждым из зарядов в отдельности
φ = φ1 + φ2 +...+ φn
Разность потенциалов, или напряжение:

## Slide 9: Электростатика
Напряжение (разность потенциалов):
,
Связь напряжения и работы:
, A=q E Δd
Линии напряженности направлены от точек с большим потенциалом к точкам с меньшим потенциалом
φ1 ˃ φ2.

## Slide 10: Конденсатор
Конденсатор – система двух проводников (пластин), разделенных слоем диэлектрика, толщина которого мала по сравнению с размерами проводников.
,
Напряженность между обкладками конденсатора:
, .

## Slide 11: Соединение конденсаторов
Последовательное:
q= const,
U=U1+U2
Параллельное:
q=q1+q2,
U= const,
C=C1+C2

## Slide 12: Электрический ток
Сила тока численно равна заряду, проходящему через поперечное сечение проводника за единицу времени:
Площадь фигуры под графиком
силы тока численно равна заряду.

## Slide 13: Электрический ток
Закон Ома для участка цепи: ,
По графику можно рассчитать сопротивление:
Сопротивление проводника:
Закон Ома для полной цепи: , Rr
Ток короткого замыкания: (R=0)
При разомкнутой цепи вольтметр
показывает ЭДС.

## Slide 14: Электрический ток
Последовательное соединение проводников:
1. I= const,
2. U=U1+U2,
3. R=R1+R2.
4. Если в цепь включить n резисторов сопротивлением R1 каждый, то общее сопротивление цепи равно R= n R1.
5. Добавление каждого нового резистора увеличивает общее сопротивление цепи.
6. ,
7. .

## Slide 15: Электрический ток
Параллельное соединение проводников
1. U= const,
2. I=I1+I2,
3. 1/R=1/R1+1/R2.
4. Если в цепь включить n резисторов сопротивлением R1 каждый, то общее сопротивление цепи равно R= R1/n.
5. Добавление каждого нового резистора уменьшает общее сопротивление цепи.
6. ,
7. .

## Slide 16: Работа и мощность тока
1. Работа тока на участке цепи
А = q t, A= I U t, A= I2 R t, t
Работа тока в замкнутой цепи:
A=εIt = qε = I2(R+r)t = 2. Мощность тока на участке цепи
P= , P= I U , P= I2 R,

## Slide 17: Работа и мощность тока
Закон Джоуля- Ленца
Q= I U t
Q= I2 R t,
t
КПД источника тока

## Slide 18: Носители электрических зарядов:
в металлах – свободные электроны,
в электролитах – положительные и отрицательные ионы,
в газах – электроны и положительные ионы,
в полупроводниках – электроны и «дырки»,
в вакууме – любые заряженные частицы, но чаще - электроны

## Slide 19: Полупроводники
Вещества, у которых с ростом температуры уменьшается сопротивление (Ge, Cr-4х валентные), носители зарядов – электроны и дырки.
Если добавить As (5-ти валентный) – донорная примесь, основные носители электроны.
Если добавить In (3-х валентный) – акцепторная примесь,
основные носители дырки.

## Slide 21: Спасибо за внимание!