## Slide 1
Тема урока «Швейные ручные работы.
Пришивание пуговиц»
Цель урока:
научиться правильно пришивать пуговицы;
познакомиться с историей возникновения
пуговиц, их видами.

## Slide 2
Сметать
Наметать
Заметать
Пришить
временно закрепить подогнутые края детали, складки
прикрепить фурнитуру, отделку на изделие стежками постоянного назначения
временно соединить две или несколько деталей по намеченным линиям
временно соединить две детали, наложив одну на другую

## Slide 3
Пуговица — застёжка на одежде, предназначенная для соединения её частей. Пуговица на одной части одежды вдевается в петлю, находящуюся на другой части, и тем самым осуществляется застёгивание.

## Slide 4
    Древние люди вместо пуговиц соединяли куски своей одежды шипами от растений, косточками животных и палками. В Древнем Египте уже использовались пряжки или один кусок одежды продевался в отверстие, сделанное в другом, или концы просто связывались.

## Slide 5
магическая (оберег или талисман);
утилитарная (застежка);
декоративная (украшение);
информативная (опознавательный знак).

## Slide 6
Оберег – предмет, оберегающий, охраняющий от порчи, дурного глаза.
«Пуговица — это пугалка»
Из словаря Владимира Даля

## Slide 7: Пуговицы отличаются по:
Цвету
Размеру
Форме
Материалу изготовления

## Slide 8
Как подобрать нитки?
Где должен находиться узелок?
Как пришить пуговицу с отверстиями?
Как пришивается пуговица на ножке?

## Slide 9
Нитки для пришивания пуговиц с отверстиями подбирают в цвет пуговицы, а для пуговицы на ножке—в цвет ткани.
Пришивают пуговицы в две нитки:
С 2-мя отверстиями — 4 –5 стежков свободно, на ножке из ниток;
С 4-мя отверстиями — 2 – 4 стежка в каждую пару отверстий; свободно, на ножке из ниток;
На ножке — 4 стежка в ушко, нить затягиваем туго.
Пришивая пуговицу, ткань прокалываем с лицевой стороны, чтобы узелок спрятался под
пуговку.

## Slide 10
Пуговицы с четырьмя отверстиями можно пришить прямоугольником, крест-накрест, или соединяя оба этих способа. Интересно смотрится способ пришивания лапкой, когда одно из отверстий, поочередно соединяется с тремя остальными.

## Slide 11
Домашнее задание предлагаю выполнить по выбору:
    1. создать аппликацию из пуговиц;
    2. подобрать приметы и пословицы о пуговицах.