## Slide 1: Сотовая связь

## Slide 2: Системы сотовой связи
Обеспечивают передачу информации между пунктами, по крайней мере, один из которых является подвижным
Применение радиоканалов

## Slide 3: Транковая связь
Связь внутри некоторой группы, групповой вызов всем членам группы
Наличие приоритетов
Высокая скорость соединения
Малая необходимость выхода в сети общего пользования
Преимущественная передача данных
Частое использование полудуплексной передачи
Протоколы: MPT-1327 (аналоговый), TETRA (цифровой)‏

## Slide 4: Технологии мобильной связи
Пейджинг (930-932 МГц)‏
Твейджинг
Сотовая телефония
Транкинг (trunking)‏

## Slide 5: История сотовой связи
Первое поколение систем сотовой связи
1946 г. - в г. Сент-Луис (США) - первая система радиотелефонной связи
середина 1940-х годов Bell Laboratories компании AT&T - идея разбиения всей обслуживаемой территории на соты
Конец 70х годов - работы по созданию единого стандарта связи (Швеция, Финляндия, Исландия, Дания, Норвегия) – NMT-450 (Nordic Mobile Telephone)‏
1983 г. – США, Чикаго – сеть стандарта AMPS (Advanced Mobile Phone Service)
1985 г. – стандарт NMT-900
1985 г. – Великобритания – TACS (Total Access Communications System), 1987 г. – ETACS (Enhanced TACS)‏
1985 г. – Франция – Radiocom-2000

## Slide 6: Аналоговые системы
Используется аналоговый способ передачи информации с помощью обычной частотной или фазовой модуляции, как и в обычных радиостанциях.
Недостатки:
существует возможность прослушивания разговоров другими абонентами;
отсутствуют эффективные методы борьбы с замираниями сигналов под влиянием окружающего ландшафта и зданий или вследствие передвижения абонентов.
Решение:
расширение частотного диапазона;
переход к рациональному частотному планированию.

## Slide 7: Принцип повторного использования частот

## Slide 8: Переносной телефон
мобильное устройство имеет
IMEI - международный идентификатор мобильного устройства)
смарт-карта SIM – (модуль идентификации абонента) содержит
IMSI - международный идентификационный номер подписчика

## Slide 9: Функции BTS
радиопокрытие;
получение и передачу данных и служебной информации от и к мобильной станции;
управление мощностью мобильной станции;
контроль качества передачи информации и т.д.
коммутирующая функция

## Slide 10: BSC
- мощный компьютер, обеспечивающий управление работой базовых станций (BTS) и осуществляющий контроль работоспособности всех блоков базовой станции (BTS), а также отвечающий за процедуру handover (передача обслуживания мобильной станции от одной базовой станции к другой в режиме разговора).

## Slide 11: Основные назначения MSC
маршрутизация (направление) сигнала, то есть анализ номера для исходящих и входящих вызовов;
установление, контроль и разъединение соединений;
формирование CDR-файлов (Call Data Recorder) для предоставления в биллинговую систему.

## Slide 12: MSC осуществляет «мониторинг» мобильных станций, используя регистры
HLR ( Home Location Register) — домашний регистр местоположения
VLR ( Visitor Location Register) — гостевой регистр местоположения

## Slide 13: AuC
- центр аутентификации формирует параметры для процедуры аутентификации и определяет ключи шифрования мобильных станций абонентов.
Процедура аутентификации – процедура подтверждения подлинности абонента (действительности, законности, наличия прав на пользование услугами сотовой связи) сети GSM.

## Slide 14: Разбиение сети на LA
BTS - базовых станций (одна BTS - одна "сота", ячейка).
BTS объединяют в группы - домены, получившие название LA (Location Area - области расположения).
Каждой LA соответствует свой код LAI (Location Area Identity).

## Slide 15: Алгоритм handover’а
Типы
смена каналов в пределах одной базовой станции
смена канала одной базовой станции на канал другой станции, но находящейся под патронажем того же BSC.
переключение каналов между базовыми станциями, контролируемыми разными BSC, но одним MSC
переключение каналов между базовыми станциями, за которые отвечают не только разные BSC, но и MSC.

## Slide 16: Внешний вид антены