## Slide 1: – УРОК УП «Технология выполнения слесарных работ»
Козлова Татьяна Васильевна мастер производственного обучения первой квалификационной категории

## Slide 2
Актуальность нашей работы состоит в том, что постепенно жилищно – коммунальное хозяйство теряет высококвалифицированных специалистов. На смену им приходит молодёжь, и не всегда хорошо подготовленная, некомпетентная в умении работать на современном оборудовании. Специалист ЖКХ должен уметь работать руками, так как установленное стационарное оборудование можно отремонтировать только руками, не демонтируя его.

## Slide 3: ЦЕЛЬ работы
показать сформированность компетенции устранять неисправности оборудования, установленного в жилищно – коммунальном хозяйстве

## Slide 4: Задачи работы
1.Начертить чертёж изготовляемой детали.
2. Составить технологическую цепочку операций для изготовления деталей.
3. Изготовить деталь.
4. Произвести контрольную операцию.

## Slide 5: Изготовление чертежа

## Slide 6: Технологическая цепочка операций по изготовлению скобы и ушка
1. Проверить заготовку по чертежу.
2. Отрубить заготовку для скобы с припуском на дальнейшую обработку.
3.Подготовить одну широкую поверхность, выбрать базовую.
4. Покрыть поверхность раствором медного купороса или мела.

## Slide 7: 5. Разметить наружный контур скобы, произвести разметку по осевым и координационным осям, 6. Произвести кернение центра отверстия для сверления, 7. Просверлить отверстия : 2 отв. Диаметром 4 мм. 8. Произвести зенкерование отверстий. 9. Провести опиливание наружного контура скобы. 10. Зачистить и притупить острые углы. 11. Произвести гибку в соответствии с чертежом. 12. Провести контроль изготовленной детали в соответствии с чертежом.

## Slide 8: Изготовление детали (скобы и ушка) с контролем качества каждой операции

## Slide 9
Подготовительно-слесарные операции | Назначение | Инструменты, приспособления, оборудование | Брак при слесарной операции
Разметка плоскостная | Плоскостная разметка применяется при изготовлении детали из листового металла, при помощи нанесения рисок. | Чертилка, линейка, угольник, кернеры, молоток, циркули разметочные, штангенциркуль. | Брак не исправим
Рубка металла | Рубкой называется слесарная операция, при которой, используя режущий инструмент(зубило), изготавливают деталь, заготовку, удаляя лишни и слои металла или разрубают металл на части. | Рубкой называется слесарная операция, при которой, используя режущий инструмент(зубило), изготавливают деталь, заготовку, удаляя лишни и слои металла или разрубают металл на части | Брак не исправим
Правка - гибка | Правка представляют собой слесарные операции по выправлению металла, детали, заготовки. Гибка_- слесарная операция при которой одна часть заготовки или детали перегибается относительно другой под заданный угол. | Металлическая плита, надгубницы, молоток, круглогубцы, плоскогубцы. | 1 Брак исправим. 2 Брак не исправим
Опиливание | Слесарная операция, при которой снимается слой металла при помощи режущего инструмента. | Напильники с двойной насечкой и различной формы, надфеля. | Меньше размера по чертежу – брак исправим Больше размера по чертежу – брак неисправим
Сверление | Процесс образования в сплошном металле отверстий при помощи режущего инструмента (сверла). | Свёрла, настольно сверлильный станок, плита с креплениями. | Брак не исправим

## Slide 10: Заключение
Мастер ЖКХ – это уникальная возможность освоить сразу три профессии; слесарь по ремонту оборудования, сварщик и слесарь – ремонтник. Работа слесаря – это разметка помещений, конструкций, труб, резка металла, нарезание резьбы и сборка сантехнических и вентиляционных узлов. Профессиональная компетентность мастера ЖКХ проявляется таким образом и в работе с современным оборудованием, и в ручных ремонтных и профилактических работах.

## Slide 11: Спасибо за внимание!