## Slide 1: Опиливание.
Разработал учитель технологии высшей категории, Почетный работник Начального Профессионального Образования Российской Федерации МБОУ «СОШ № 7» г. Калуги Герасимов Владислав Александрович

## Slide 2
Цель: познакомить учащихся с операцией опиливание, основным инструментом, правилами и приёмами опиливания заготовок из сортового проката.
Методы проведения занятия: беседа; проблемная ситуация; демонстрация; работа с пособием; инструктаж; практическая работа.
Объект работы: заготовка для изделия “Nf,ehtn.
Оснащение занятия: компьютер, проектор, плакаты “Опиливание”, карточки для рабочей тетради, карточки с кроссвордом, технологическая карта на изготовление изделия, тиски, инструменты, образец изготовляемой детали.

## Slide 3
Актуализация и проверка знания учащимися ранее изученного учебного материала.

## Slide 4: Опиливание металла.
Опиливание – это операция по снятию лишнего слоя металла режущим инструментом напильником.
(записать в тетрадь)

## Slide 5: Напильник.
Напильник – это стальной стержень определенного сечения, на гранях которого выполнена насечка
(записать в тетрадь)
Напильники выполняются из
углеродистой инструментальной стали
У10А, У13, У13А.

## Slide 6: Напильник.
1. Ручка.2. Хвостовик. 3. Кольцо. 4. Пятка. | 5. Ребро.6. Рабочая часть. 7. Грань. 8. Нос (носок).

## Slide 7: По профилю рабочей части напильники разделяются на:
а) плоский б) квадратный в) трёхгранный г) полукруглый д) круглый е) ромбический

## Slide 8: Классификация напильников.
Напильники общего назначения.
 | № № насечек | Припуск,мм | Точность обработки, мм | Кол-во насечек на 10 мм
Драчевый | 0; 1 | 0,5 - 1 | 0,2 – 0,5 | 4,5 - 14
Личной | 2; 3 | 0,1 – 0,3 | 0,02 – 0,15 | 8,5 - 20
Бархатный | 4; 5 | 0,02 – 0,05 | 0,01 – 0,05 | до 56
Специальные напильники – для обработки специальных сплавов.
а) Тарированные – для обработки изделий из легких сплавов.
б ) Алмазные – для обработки и доводки твердосплавных материалов
Рашпили – для обработки неметаллов (дерево и т.п.)
Надфили – это мелкие напильники для ювелирных, граверных работ
и зачистки в трудно доступных местах. По форме они такие же, как
и напильники общего назначения – плоские, трехгранные, круглые и т.д.

## Slide 9: Насечки.

## Slide 10
По величине зубьев насечки и их числу на 10 мм длины рабочей части различают:
Название | Число основных насечек на 10 мм длины напильника | Номер насечки | Применение
Драчевые | 56... 14 | 01 | Черновое опиливание заготовок для снятия большого припуска металла (до 0,5 мм)
Личные | 8... 2012...28 | 23 | Чистовое опиливание для снятия малого припуска металла (до 0,15 мм)
Бархатные | 20…4028... 56 | 45 | Точная отделка, шлифование и доводка деталей
(записать в тетрадь)

## Slide 11: Получение зубьев у напильника.
Насеканием – на пилонасекательных станках с помощью специального зубила.
Фрезерованием или шлифованием.
Протягиванием.
(записать в тетрадь)

## Slide 12: Виды насечек.
Одинарная – для мягких материалов (латунь, медь, алюминий ).
Двойная (перекрестная) – для твердых материалов (чугун, сталь)
Рашпильная – для обработки неметаллов (дерево, оргстекло, кожа. кость)
Дуговая – для мягких материалов

## Slide 13: Уход за напильниками.
Предохранять от ударов (хранить на деревянных подставках).
Не допускать попадания влаги (коррозия).
Не допускается попадания масла (напильник будет скользить, теряется острота зуба).
Применять напильники только по назначению.
Новые напильники лучше обрабатывать сначала мягкие материалы или натирать мелом.
Напильники очищают кордовой щеткой.

## Slide 14
Тестовая контрольная работа по теме “Опиливание”.

## Slide 15
п/п | Вопрос | № п/п | Ответ
1 | Опиливание – это… | 1 | Одинарная, двойная (перекрестная), рашпильная, дуговая.
2 | Напильники выполняются из… | 2 | мелкие напильники для ювелирных, граверных работ и зачистки в трудно доступных местах.
3 | Напильники с одинарной насечкой применяются для… | 3 | Насеканием, фрезерованием или шлифованием, протягиванием.
4 | Виды насечек | 4 | Обработки неметаллов (дерево, оргстекло, кожа. кость).
5 | Надфили– это… | 5 | Углеродистой инструментальной сталиУ10А, У13, У13А.
6 | Напильники с рашпильной насечкой применяются для… | 6 | Обработки мягких материалов (латунь, медь, алюминий).
7 | Получение зубьев у напильника выполняется… | 7 | Операция по снятию лишнего слоя металла режущим инструментом напильником.

## Slide 16: Задание на дом.
Выучить записи в тетради.