## Slide 1
учитель технологии МБОУ «СОШ № 7» г. Калуги Герасимов В. А.
Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного водоснабжения

## Slide 2: Холодное водоснабжение
Холодное водоснабжение это мероприятия по снабжению водой заданного качества большего количества потребителей в необходимых количествах.

## Slide 4: Система водоснабжения
Система водоснабжения представляет собой совокупность инженерных устройств и сооружений для получения природной воды, хранение ее запасов, транспортировке к месту потребления, очистки полученной воды до нужного качества. Проект системы холодного водоснабжения составляется чаще всего параллельно с системой канализации. Система водоснабжения должна соответствовать санитарным нормам, экономическим и техническим требованиям.

## Slide 5: Разводка водоснабжения

## Slide 6: Внутренний водопровод
Внутренний водопровод состоит из следующих элементов: ввода водопровода в здание; разводящих сетей трубопроводов; повысительных установок, к которым относятся повысительные насосные, водопроводные баки и резервуары, расположенные внутри здания.

## Slide 7: Ввод водопровода
Вводом называется подземный участок сети от наружной магистрали до водомера, установленного в здании. Диаметры труб для вводов водопровода в здания определяются расчетом по максимальному секундному расходу воды. Вводы выполняют из чугунных водопроводных труб. Допускается применение стальных труб с наружным покрытием битумной изоляцией, предохраняющей их от коррозии.

## Slide 8: Уклон трубопровода
В жилых домах устраивают один ввод водопровода с уклоном 0,003 в сторону наружной сети, чтобы его можно было опорожнить.

## Slide 9: Водоснабжение для вашего дома и дачи

## Slide 10: Водопроводные трубы
Водопроводные трубы, используемые в строительстве сетей и наружных водопроводов должны обладать следующими качествами:
Иметь прочность достаточную для принятия суммарного напряжения от внутреннего давления воды, транспортной нагрузки и давления грунта;
Иметь длительный срок эксплуатации;
Внутренняя поверхность водопроводных труб должна иметь высокую гидравлическую гладкость;
Всеми перечисленными требованиями обладают стальные, чугунные, железобетонные, асбестоцементные и пластиковые трубы.
Трубы из черного металла (сталь и чугун) имеют плохие теплозащитные свойства, большую массу, склонны к разрушению при замерзании в них жидкости, не имеют стойкости к коррозии. Более эффективны в водопроводных системах стабилизированные полиэтиленовые трубы. Их морозостойкость устойчива до -60оС, а теплопроводность всего 0,25 - 0,32Ккалл/ч*м*оС.
Для подземных коммуникаций трубы укладываются на глубину 0,5 м ниже расчетной глубины промерзания для данного климатического пояса.

## Slide 11: Как правильно делать разводку

## Slide 12: Разводка водоснабжения

## Slide 13: Сантехника ,Водопровод .

## Slide 14: Сантехнические работы

## Slide 15: Шаровые краны
Широко распространены шаровые краны из латуни и самых разных марок стали: нержавеющей, с содержанием молибдена и обычной углеродистой. Встречаются также изделия из пластика, где детали, контактирующие с рабочей средой, сделаны из стойких к агрессивной среде материалов: полиэтилена или полипропилена. Шаровые краны из пластмассы имеют низкую герметичность и чувствительны к механическим примесям в рабочей среде. Но главное их отличие от изделий из металла в области применения.

## Slide 16: Задвижки
Задвижки это наиболее распространенная запорная арматура предназначенная для полного перекрытия потока среды. Они устанавливаются на магистральных и технологических трубопроводах. Запирающий элемент в них перемещается перпендикулярно движению рабочей среды, совершая возвратно-поступательное движение. Он имеет два крайних положения: «Открыто» и «Закрыто». Промышленность выпускает широкий ассортимент задвижек различного конструктивного исполнения. Их различают:
Конструкцией затвора (запирающего элемента);
По расположению ходового узла;
По типу привода;
В зависимости от способа соединения с трубопроводом.

## Slide 17: Задвижка

## Slide 18: Краны
Трубопроводная арматура в которой подвижная часть затвора выполнена в форме тела вращения с отверстием для прохода рабочей среды. Для перекрытия затвор вращается вокруг своей оси перпендикулярно трубопроводу. Кран состоит из двух частей: корпус (неподвижен), пробка (вращается).

## Slide 19: Клапаны запорные (вентили)
Перекрытие рабочей среды осуществляется запорным органом, который двигается возвратно-поступательно по центральной оси уплотнительной поверхности в корпусе. Шпиндель является подвижным элементом, он ввинчивается в резьбу расположенную в бугеле или крышки в неподвижной ходовой гайке.

## Slide 20: Обратный клапан
Разновидность предохранительных устройств срабатывающее автоматически. Он предназначен для предотвращения движения потока рабочей среды в обратном направлении.

## Slide 21: Арматура внутренних водопроводов
По назначению и способу применения разделяют: запорную, водоразборную, предохранительную, регулировочную и специальную арматуру. В системах хозяйственно-питьевого водопровода применяется арматура с рабочим давлением 6 кг/см2, в системах объединяющих питьевое водоснабжение и водопровод пожаротушения рабочее давление 9 кг/см2. В основном применяется водопроводная арматура вентильного типа. Она позволяет плавно регулировать расход воды, что позволяет избегать гидравлических ударов.

## Slide 22: Правила монтажа системы внутреннего водоснабжения.

## Slide 25: Схема водоснабжения.

## Slide 26
ГОСТ 21.205-93 СПДС.
Условные обозначения элементов санитарно-технических систем

## Slide 27
Наименование | Обозначение
1 Раковина | 
2 Мойка | 
3 Умыв альник | 
4 Умывальник групповой | 
5 Умывальник групповой круглый | 
6 Ванна | 
7 Ва нна ножная | 
8 Поддон душевой | 
9 Бидэ | 
10 Унитаз | 

## Slide 28
1 1 Чаша напольная | 
12 Писсуар настенный | 
13 Писсуар напольный | 
14 Слив больничный | 
15 Трап | 
16 Воронка спускная | 
17 Воронка внутреннего водостока | 
18 Сетка душевая | 
19 Фонтанчик питьевой | 

## Slide 29
1 Клапан (вентиль) запорный: | 
а) проходной | 
б) угловой | 
2 Клапан (вентиль) трехходовой | 
3 Клапан (вентиль) регулирующий: | 
а) проходной | 
б) угловой | 
4 Клапан обратный: | 
а) проходной | 
б) угловой | 

## Slide 30
5 Клапан предохранительный: | 
а) проходной | 
б) угловой | 
6 Клапан дроссельный | 
7 Клапан редукционный | 
8 Задвижка | 
9 Затвор поворотный | 
10 Кран: | 

## Slide 31
а) проходной | 
б) угловой | 
11 Кран трехходовой | 
12 Кран водоразборный | 
13 Кран писсуарный | 
14 Кран (клапан) пожарный | 
15 Кран поливочный | 
16 Кран двойной регулировки | 
17 Смеситель: | 
а) общее обозначение | 
б) с душевой сеткой | 
18 Водомер | 

## Slide 32
ЗАДАНИЕ НА ДОМ.
Выучить условные обозначения!