## Slide 1: Маркировка грузов. Предупредительные надписи

## Slide 2
На всех грузах, которые по своим свойствам требуют особо внимательного обращения с ними, кроме отправительных над­писей, т.е. адресов, номеров заказов и количества мест, нано­сится предупредительная маркировка словами или условными знаками

## Slide 3
Надписи и манипуляционные знаки указывают, как обращаться с грузом в пути и во время погрузочно-разгрузочных операций. На всех грузах в таре обязательно намечается вес «Брутто» и «Нетто», центр тяжести груза

## Slide 4
Иногда необходимы и такие надписи: «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и т.п. На отдельных грузах наносятся следующие над­писи: «Боится сырости», «Боится тепла», «Боится света», «Огне­опасно» и т. п.

## Slide 5
Иногда необходимы и такие надписи: «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и т.п. На отдельных грузах наносятся следующие над­писи: «Боится сырости», «Боится тепла», «Боится света», «Огне­опасно» и т. п.

## Slide 6
Надписи и знаки должны наноситься четко с двух или трех сторон груза несмывающейся краской или тщательно наклеивать­ся на упаковку, если они отпечатаны типографским способом на плотной бумаге

## Slide 7
В зависимости от свойства груза манипуляционные знаки могут наноситься в различном сочетании. Они указывают на способ об­ращения с грузом, в частности при его строповке

## Slide 8
Предупредительные надписи и знаки , как правило, наносятся на свободных от отправительных надписей сторонах упаковки

## Slide 9
Хрупкое Осторожно

## Slide 10
Необходимо защитить груз от воздействия влаги

## Slide 11
При транспортировании, перегрузке и хранении вскрывать упаковку запрещается

## Slide 12
Запрещается применение
крюков при поднятии груза

## Slide 13
Указывает на то место, где следует расположить канаты или цепи при подъёме груза

## Slide 14
Указывает на места в которых нельзя применять тележку для подъёма груза

## Slide 15
Указывает на правильное вертикальное положение груза

## Slide 16
Указывает на центр тяжести, если он не совпадает с геометрическим центром

## Slide 17
Подъём разрешается только непосредственно за груз, а не за упаковку

## Slide 18
На груз при транспортировке и хранении запрещается класть другие грузы

## Slide 19
Груз нельзя раскачивать

## Slide 20
Указывает место, в котором груз можно брать зажимами

## Slide 21
Ограничена возможность штабелирования груза

## Slide 22
Мастер производственного обучения
Семчук Андрей Александрович