## Slide 1: Повторим слова, которые нам понадобятся на уроке.
Дежурные звуки: К-Г
КА-КО-КИ-КУ ГА-ГО-ГИ-ГУ
АК-ОК-ИК-УК АГ-ОГ-ИГ-УГ

## Slide 2: Шпон. Получение и применение шпона
Шпон — тонкий слой древесины, который срезается ножом специального станка с бревна, пропаренного в горячей воде. Шпон получают двумя способами: строганием и лущением.
При строгании бревно неподвижно, а нож двигается вперед и назад и слой за слоем срезает древесину. При лущении бревно вращается, а неподвижный нож срезает тонкий слой древесины. Строганный шпон используют для облицовки мебели, а лущеный — для изготовления фанеры

## Slide 3: Фанера. Получение и применение фанеры
Ее получают склеиванием трех и более листов лущеного шпона. Соединенные листы располагают так, чтобы направление волокон в них было перпендикулярно друг - другу. Фанеру изготовляют из древесины берёзы, ольхи, ясеня, дуба, липы, осины, тополя, клёна, сосны, пихты, кедра и лиственницы.
Для склеивания фанеры применяют разные клеи. Бакелитовая фанера обладает большой водостойкостью и прочностью

## Slide 4: Применение фанеры
Фанера отличается от других листовых материалов однородностью, меньшим короблением и растрескиванием в различных условиях применения. Фанера прочнее древесины, почти не рассыхается и не растрескивается, хорошо гнется и обрабатывается. Её используют для облицовки дверей и панелей, изготовления чердачных перекрытий, ее применяют в качестве лицевой отделки; в мебельном производстве из фанеры изготовляют задние стенки шкафов, книжных полок, стульев, столешниц и других изделий. Фанеру делают в основном из древесины березы

## Slide 5: ДревесноСтружечная Плита
ДСП древесностружечная плита. Процесс изготовления ДСП состоит из пяти этапов: измельчения древесины, высушивания опилок в потоке тёплого воздуха, проклеивания смолой, прессования, шлифования. Выпускают ДСП трёх марок: П-1, П-2, П-3. Наиболее плотными являются плиты П-3. Из них делают подоконники, перегородки, полы и потолки. Для применения в мебельном производстве ДСП облицовывают строганным шпоном, пластиком, бумажно-слоистым пластиком (ламинатом) и лаком получая красивую гладкую поверхность. Выпускают ДСП толщиной от 10 до 26 мм.

## Slide 6: ДревесноВолокнистая Плиты
ДВП – древесноволокнистые плиты - листовой материал, изготовленный методом горячего прессования. ДВП изготавливают из измельченной древесной массы с добавлением мелко нарезанной соломы, отходов от переработки льна, хлопка и др. Они также выпускаются в виде больших листов, имеют красивый внешний вид, хорошо обрабатываются, поэтому широко применяются для внутренней отделки стен и потолков, дверей и т. п. Из ДВП изготавливают конструкционные элементы мебели, задние стенки и полки шкафов и тумб, нижние полки у диванов, выдвижные ящики, спинки кроватей, перегородки.
Лицевая и обратная сторона ДВП

## Slide 7: Ориентированно-Стружечная Плита
ОСП (ориентированно-стружечная плита) представляет собой материал из древесины, широко использующийся для различных строительных и конструкционных работ. Плита ОСП производится путем прессования щепы толщиной 0,5 - 0, 7 мм и длиной до 140 мм в условиях высокого давления и температуры. Щепа укладывается в 3х слоях, причем в наружных слоях щепа располагается вдоль оси плитки, а во внутреннем слое - перпендикулярно. Затем щепу пропитывают клеем и защитой от влаги. Ориентированная стружечная плита применима в строительной, упаковочной и мебельной индустрии, а также в транспортной промышленности. ОСП – идеальный материал для: обшивки внутренних и наружных стен, полов, составных частей мягкой мебели; устройства перекрытий; сооружения лестниц и лестничных площадок, строительных лесов, изготовления транспортировочных поддонов и ящиков, стеллажей и выставочных стендов, прилавков, рекламных щитов и т.п.

## Slide 8: МДФ
МДФ изготавливается из предварительно высушенных мелких древесных волокон, формируемых в виде ковра и обрабатываемых особыми связующими веществами. МДФ производится по технологии, похожей на производства ДВП. Основной связующий элемент волокон – лигнин, расплавляемый при нагреве древесины. Такая технология полностью исключает использование вредного фенола и эпоксидных смол. Поскольку лигнин – безопасное природное сырье, МДФ является экологичным материалом. Применение МДФ широко распространено в строительной и мебельной промышленности и во многих других отраслях благодаря простоте фрезеровки, возможности формирования искривленной поверхности, отличной окрашиваемости, ,легкой обработке, плиты МДФ обладают гладкой поверхностью.

## Slide 9: Производство древесных плит
Пиломатериалы, фанера, ДСП, ДВП, ОСП и МДФ - это все полуфабрикаты, идущие на изготовление различных изделий. В производстве листовых древесных материалов заняты станочники шпонострогальных станков, лущильщики, операторы-прессовщики.

## Slide 10: Пополняем словарный запас
Лущильный станок, шпонострогальный станок- станки для производства шпона
Станочник шпонострогального станка, лущильщик оператор-прессовщик – рабочие, производящие древесные плиты
ДВП. Древесноволокнистая плита, лист ДВП
ДСП. Древесностружечная плита, стенка из ДВП
ОСП. Ориентировано-стружечная плита, Положить на пол куски ОСП
МДФ. Красивая дверца из МДФ
Полуфабрикаты- материалы, из которых изготавливают изделия
Фанера. Слои фанеры, бакелитовая фанера, фанерный ящик

## Slide 11: Проверь свои знания
Какие виды шпона ты знаешь?
Что получают при склеивании слоёв шпона?
Какой шпон используют для облицовки мебели?
Какие листовые древесные материалы ты знаешь?
Что делают из МДФ?